Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации

ДОКУМЕНТЫ ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

Краткий справочник

Москва-2014г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение………………………………………………………..…… | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Эксплуатация военной автомобильной техники | 5 |
| Планирование эксплуатации ВАТ………………….……….. | 5 |
| Ввод ВАТ в эксплуатацию…………..……………………….. | 19 |
| Прием и передачи ВАТ……..……………………... | 20 |
| Использование ВАТ…………………..………………………. | 21 |
| Хранение ВАТ…………..……………………… | 26 |
| Техническое обслуживание ВАТ……..……………………… | 29 |
| Аккумуляторное хозяйство …………..………………………. | 37 |
| Транспортирование ВАТ ………………………….. | 39 |
| Материальная ответственность военнослужащих за утрату и порчу материальных средств……………….…………………. | 40 |
| Учет и списание ВАТ и АИ …………..……………..……… | 42 |
| Проверка и оценка технического состояния ..…..…………… | 44 |
| Обеспечение безаварийной эксплуатации ВАТ…..………… | 45 |
| Раздел 2. Применение горючего, масел, смазок и специальных жидкостей…………………………………………………….…….. | 47 |
| Раздел 3. Парки, парковое оборудование и средства технического обслуживания ВАТ……..………………………………………. | 50 |
| Раздел 4. Войсковой ремонт ВАТ……….……………………....... | 52 |
| Раздел 5. Капитальный ремонт ВАТ……….………………..…… | 54 |
| Раздел 6. Рекламационная работа…………….………………..….. | 55 |
| Раздел 7. Обеспечение АИ……………………….…………..….... | 55 |
| Раздел 8. Техническая подготовка…………………………..…….. | 56 |
| Раздел 9. Метрологическое обеспечение………………..…..……. | 58 |
| Раздел 10. Экологическое обеспечение и противопожарная безопасность……………………………………………………..….. | 58 |
| Приложения |  |
| Приложение 1. ТТХ автомобильной техники | 61 |

Приложение №2. Выписка из табеля срочных донесений………… .67

Приложение №3 Этапы эксплуатации…………………………          68

Приложение №4Учет материальных  средств  в  службе,

подразделении ( складе)……............………………………………… 70

Приложение  №5Требования противопожарной безопасности

при проведении ремонтных работ….……………………………….. 73

Введение

Краткий справочник документов по автомобильной службе издается в целях систематизации и удобства пользования этими документами, а также обеспечения возможности организации и контроля их исполнения в войсках, учреждениях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации.

В Сборник  включены основные руководящие документы по автомобильной  службе (АС), в том числе документы, определяющие порядок обеспечения войск  автомобильным  имуществом (АИ), паркам, парковому оборудованию и средствам  технического обслуживания, а также документы по применению горючего, масел, смазок и специальных жидкостей, по метрологическому и экологическому обеспечению и противопожарной защите, изданные  и разосланные войскам до 1 мая 2013 года.

Документы в Сборнике сведены в соответствии с их содержанием в следующие разделы:

эксплуатация ВАТ;

применение горючего, масел, смазок и специальных жидкостей;

парки, парковое оборудование и средства технического обслуживания ВАТ;

войсковой ремонт ВАТ;

капитальный ремонт ВАТ;

рекламационная работа;

обеспечение автомобильным имуществом;

техническая подготовка и обеспечение военно-учебным имуществом;

метрологическое обеспечение;

экологическое обеспечение и противопожарная защита.

В каждом разделе документы перечислены по установленным уровням управления.

Ряд документов в Сборнике помещен без сокращений, некоторые даны в сокращенном изложении или в виде выписок из них, многие - только перечислены с указанием их номеров, дат, кем и по какому вопросу изданы.

В Сборнике не помещены материалы, освещенные в Руководствах, технических описаниях по машинам, а также в Наставлении по обеспечению боевых действий Сухопутных войск и в других уставных документах.

Воинские части, соединения, учебные заведения, предприятия и организации Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие ВАТ, а также организующие их ремонт и хранение, обязаны выполнять требования руководящих документов, включенных в данный Сборник.

Так как в Сборнике многие документы только перечислены или даны в сокращенном изложении, пользование Сборником не исключает необходимости твердого знания всех документов по автомобильной службе в полном объеме.

Раздел 1

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

### Планирование эксплуатации ВАТ

### Указания заместителя МО РФ2010г. №555/72/70 «Комплект форм документов разрабатываемых и исполняемых в подразделениях воинской части, соединениях, ОВУ ОСК ВС РФ»

Приказ начальника ГАБТУ МО 2007 г. № 875 «Руководство по планированию работы автомобильной службы, эксплуатации и ремонта автомобильной техники в воинских частях ВС РФ (воинская часть, соединение)».

В руководстве приведен перечень основных документов разрабатываемых и исполняемых в воинской части (подразделении) при реализации мероприятий плана работы АС воинской части.

Регламентирует:

- порядок разработки плана работы АС на год, месяц;

- порядок разработки годового (месячного ) плана Э и Р ВАТ, графика проведения РТО, РТС, замены АБШ, наряда на использования машин;

- порядок разработки плана ТО и Р машин содержащихся на хранении.

Приказ МО РФ 2006 года № 50 ДСП «Об утверждении годовых норм расхода моторесурсов АТ в ВС РФ в мирное время и порядок их применения».

Регламентирует:

- годовые нормы расхода моторесурсов на АТ;

- руководство по применению годовых норм расхода моторесурсов .

Краткое содержание руководства: В мирное время АТ распределяется по назначению на группы эксплуатации, распределяет начальник службы. Закрепление объявляется приказом по части. Даны группы эксплуатации и что к ним относится. Расход моторесурсов планируется на списочное количество машин с учетом их поступления но не свыше к-ва предусмотренного штатом, и в пределах установленных годовых норм расхода моторесурсов. Учет наработки ведется по показаниям спидометров и счетчикам моточасов, а там где не предусмотрено, по фактическому времени их работы. Даны нормы на обкатку и где можно их использовать. Расход моторесурсов на технику содержащуюся на НЗ и на ДХ. Указаны права командира по увеличению расхода или повышенного расхода моторесурсов, устанавливая  их своим приказом.

Приказ МО РФ от 2013 г. № 969 «Об утверждении Руководства по содержанию вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-технического имущества  в Вооруженных Силах Российской Федерации»

Определяет:

- обеспечение выполнения плана подготовки воинских частей при условии нормированного использования ВВТ только по прямому назначению;

- сохранение боеготовности ВВТ воинской части в течение всего периода их эксплуатации в мирное время путем поддержания установленного нормативными правовыми актами Министерства обороны неснижаемого запаса ресурса образцов;

- исключение одновременной выработки ресурса всеми образцами ВВТ боевой, строевой, учебно-боевой, учебно-строевой и транспортной групп воинской части;

- обеспечение планомерной загрузки ремонтным фондом войсковых ремонтных частей (подразделений) и ремонтных предприятий;

- своевременное проведение установленных видов техни-ческого обслуживания ВВТ.

.

Приказ МО РФ от 2010 г. № 1919 «Об утверждении  Временного положения об основах организации сервисного обслуживания ВВТ в ВС РФ».

Определяет:

- порядок планирования сервисного обслуживания.

Приказ МО РФ от 1992 г. № 28 «О введении в действие Руководства по единым типовым требованиям к паркам воинских частей ВС РФ».

Определяет документы по планированию обслуживания аккумуляторных батарей.

Приказ начальника вооружения ВС РФ - ЗМО РФ 2005 г. № 22 «Об утверждении  Руководства по хранению бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в Вооруженных силах Российской федерации».

Приказ МО РФ  от 2013 г. № 45дсп «Об отдельных вопросах организации эксплуатации транспортных средств  ВС РФ».

Определяет:

- порядок выдачи разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов на транспортные средства ВС РФ.

Планирующие документы по эксплуатации ВАТ, отрабатываемые начальником автомобильной службы воинской части

| № пп | Наименование документа | Сроки (периодичность) разработки | В каком документе приведена форма |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План работы автомобильной службы воинской части (соединения) на год, на месяц | - 1 раз в год, за 10-15 дней до начала планируемого учебного года | приложение № 1 (приказ начальника ГАБТУ МО 2007 г. № 875) |
|  | Расчет потребности в автомобильной технике и моторесурсах для обеспечения плана боевой подготовки воинской части (на планируемый год) | 1 раз в год, к 1 декабря текущего года (за месяц до начала планируемого года). Разрабатывается штабом воинской части совместно с заместителем командира воинской части по вооружению, а также начальниками служб воинской части | Руководство о порядке использования автомобильной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации в мирное время, п.11, приложение № 3 (приказ Министра обороны Российской Федерации 2004 г. № 450) |
|  | Расчет потребности в автомобильной технике и моторесурсах для обеспечения плана хозяйственной деятельности воинской части (на планируемый год) | 1 раз в год, к 1 декабря текущего года (за месяц до начала планируемого года). Разрабатывается заместителем командира воинской части по тылу – начальником тыла воинской части совместно с начальниками служб воинской части | То же, п. 12, приложение № 4 |
|  | Анализ соответствия потребности в автомобильной технике и моторесурсах установленным годовым нормам их расхода и выделенному лимиту горючего для обеспечения планов боевой подготовки и хозяйственной деятельности воинской части (на планируемый год) | 1 раз в год, к 1 декабря текущего года (за месяц до начала планируемого года). Разрабатывается начальником автомобильной службы воинской части совместно с начальником службы горючего и смазочных материалов воинской части | Руководство по планированию работы автомобильной службы, эксплуатации и ремонта автомобильной техники в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации (воинская часть, соединение), приложение № 6 (приказ начальника ГАБТУ МО 2007 г. № 875) |
|  | Расчет выделения автомобильной техники и расхода моторесурсов для обеспечения планов боевой подготовки и хозяйственной деятельности воинской части (на планируемый год) | 1 раз в год, к 1 декабря текущего года (за месяц до начала планируемого года). Расчет составляется на основании уточненных данных под руководством начальника штаба воинской части. Один экземпляр расчета прилагается к годовому плану эксплуатации и ремонта автомобильной техники воинской части | Руководство о порядке использования автомобильной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации в мирное время, п.14, приложение № 5 (приказ Министра обороны Российской Федерации 2004 г. № 450) |
|  | Расчет выделения автомобильной техники и расхода моторесурсов для обеспечения действий воинской части (на планируемый период) | 1 раз на период действия воинской части при вооруженных конфликтах (условиях чрезвычайного положения). Расчет составляется штабом воинской части при участии начальника автомобильной службы | То же, п. 69, приложение № 15 |
|  | Годовой план эксплуатации и ремонта автомобильной техники воинской части на год | В воинской части - 1 раз в год, к 1 декабря текущего года (за месяц до начала планируемого года) Разрабатывается также в отдельном подразделении (самостоятельном или расположенном и действующем отдельно от своей воинской части). | приложение № 4 (приказ начальника ГАБТУ МО 2007 г. № 875) |
|  | Месячный план эксплуатации и ремонта автомобильной техники воинской части (подразделения) | - 1 раз в месяц, за 5 дней до начала планируемого месяца (к 25 числу каждого месяца) | приложение № 7 (приказ начальника ГАБТУ МО 2007 г. № 875) |
|  | Перспективный план эксплуатации и ремонта ВВТ (воинской части) | В воинских частях постоянной готовности - разрабатывается (раздел по автомобильной технике общего назначения) на 10 лет | Приложение № 2 к приказу Министра обороны Российской Федерации 2013 г. № 969 «Об утверждении Руководства по содержанию вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-технического имущества в Вооруженных Силах Российской Федерации» |
|  | Годовой план эксплуатации и ремонта ВВТ( воинской части). (Раздел по автомобильной технике общего назначения) | В воинских частях постоянной готовности - разрабатывается (раздел по автомобильной технике общего назначения) 1 раз в год, к 1 декабря текущего года (за месяц до начала планируемого года) | Приложение № 3 к приказу Министра обороны Российской Федерации 2013 г. № 969 |
|  | Месячный план эксплуатации и ремонта ВВТ (в части касающейся АС для включения в общий план за в/ч) | 1 раз в месяц, за 5 дней до начала планируемого месяца (к 25 числу каждого месяца) | Приказ МО РФ 2013г. № 969, прилож. 4 |
|  | План-график проведения регламентированного технического обслуживания, ремонта по техническому состоянию АТ и замены АБШ на год | – 1 раз в год, до 1 декабря (за месяц до начала планируемого года); | приложение № 10 (приказ начальника ГАБТУ МО 2007 г. № 875) |
|  | График проверки (осмотра) машин должностными лицами войсковой части (подразделения) на год | - 1 раз в год, к 1 декабря текущего года (за месяц до начала планируемого года) | Руководство по хранению бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации (Воениздат, 2007), книга 1, п. 3.4, приложение № Б.14 (приказ начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя Министра обороны Российской Федерации 2005 г. № 22) |
|  | План-график обслуживания аккумуляторных батарей войсковой части на первое (второе) полугодие года | - 1 раз в каждое полугодие | Руководство по единым типовым требованиям к паркам воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации (Воениздат, 1992), приложение № 8 (приказ Министра обороны Российской Федерации 1992 г. № 28) |
|  | План-график приведения сухозаряженных аккумуляторных батарей воинской части в рабочее состояние | - постоянно, в соответствии с планом-графиком | То же |
|  | План-график обслуживания (осмотра) аккумуляторных батарей воинской части, находящихся на хранении в сухозаряженном состоянии на год | - 1 раз в год, до 5 января планируемого года | То же |
|  | План технического обслуживания и ремонта машин, содержащихся на длительном хранении в воинской части (на период - 10 лет) | Разрабатывается на 10 лет, при необходимости план ежегодно к началу каждого года корректируется. Перерабатывается (обновляется) по решению командира воинской части в случае внесения больших изменений, связанных с передачей АТ | Руководство по хранению бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации (Воениздат, 2007), книга 1, п. 3.1, приложение № Б.12 (приказ начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя Министра обороны Российской Федерации 2005 г. № 22); Руководство по планированию работы автомобильной службы, эксплуатации и ремонта автомобильной техники в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации (воинская часть, соединение), приложение № 13 (приказ начальника ГАБТУ МО 2007 г. № 875) |
| 18 | План постановки машин на хранение в воинской части | - 1 раз в год, до 30 ноября предшествующего планируемому году | Руководство по хранению бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации (Воениздат, 2007), книга 1, п. 2.1, приложение № Б.4 (приказ начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя Министра обороны Российской Федерации 2005 г. № 22) |
| 19 | План-график постановки (технического обслуживания в процессе хранения) машин на хранение | Разрабатывается на месяц (за 10-12 дней до начала выполнения работ на машинах) | Руководство по хранению бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации (Воениздат, 2007), книга 1, пп. 2.1, 3.1, приложение № Б.5 (приказ начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя Министра обороны Российской Федерации 2005 г. № 22) |
| 20 | План-график проведения ТО-2х ПКП автомобильной технике находящейся на хранении | 1раз в год до 25 декабря | Директива начальника эксплуатации ВВТ Вооруженных Сил Российской Федерации - начальника ГАБТУ МО от 6 декабря 1999 г. № 555/6/881 |
| 21 | План подготовки и перевода ВВТ на сезонный режим эксплуатации воинской части (в части касающейся ВАТ) | 2 раза в год при подготовке машин к зимнему и летнему режимам эксплуатации | Директива начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя Министра обороны Российской Федерации, от 30 ноября 2006 г. № Д-39 |
| 22 | План-график проверки качества перевода ВВТ на режим сезонный эксплуатации должностными лицами воинской части | 2 раза в год при подготовке машин к зимнему и летнему режимам эксплуатации | То же |
| 23 | План-график работы специализированных бригад и постов в воинской части по переводу ВВТ на режим сезонный эксплуатации | 2 раза в год при подготовке машин к зимнему и летнему режимам эксплуатации | То же |
| 24 | План подготовки объектов материально-технической базы соединения (воинской части) к работе в зимних условиях(разделы в части касающихся автомобильной службы -мероприятия по службе; подготовка техники к работе в зимних условиях) | При подготовке к работе в зимних условиях |  |
| 27 | План проведения парковой недели в воинской части | ПН организуется, и проводится в течение 6 дней, как правило: – 1 раз в год (для проведения смотра ВВТ по подразделениям комплексной технической комиссией воинской части); | Директива первого заместителя Министра обороны Российской Федерации от 5 ноября 2002 г. № 332/500 «О введении в действие методических рекомендаций по организации и выполнению мероприятий повседневной деятельности в воинской части», Книга 3, Техническое обеспечение |
| 28 | План-задание экипажу машины (бригаде | Разрабатывается ежедневно (при необходимости | Руководство по хранению бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации (Воениздат, 2007), книга 1, п. 2.1, приложение № Б.8 (приказ начальника вооружения ВС РФ - заместителя МО РФ 2005 г. № 22) |
| 29 | План мероприятий по поддержанию ВВТ воинской части в готовности к боевому применению по назначению на год (Разрабатываются предложения в части касающейся автомобильной службе для включения в общий план за воинскую часть) | - разрабатывается 1 раз в год, к 15 декабря текущего года (за 15 дней до начала планируемого года) | Приказ МО РФ 2013г. № 969, прилож. 1 |
| 30 | Частный план технической подготовки личного состава по категориям (включается в план боевой подготовки воинской части и соединения) | - 1 раз в год до 15 ноября | Директива первого заместителя Министра обороны Российской Федерации от 5 ноября 2002 г. № 332/500 «О введении в действие методических рекомендаций по организации и выполнению мероприятий повседневной деятельности в воинской части», Книга 3, Техническое обеспечение |
| 31 | График пользования автодромами и другими учебными объектами соединения, воинской части | - 1 раз в год до 15 ноября | То же |
| 32 | План восстановления вооружения и военной техники воинской части (в части касающейся ВАТ) | – 2 раза в год, по состоянию на 1 декабря и 1 июня. Представление к 10 декабря и 10 июня | Приказ МО РФ 2013г. № 969, прилож. 19 |
| 33 | План-график проведения работ технического надзора за автомобильной техникой воинской части |  | Приказ МО РФ 2009г. № 81, прилож. 1 |
| 34 | Наряд на использование машин (в части касающейся ВАТ) | ежедневно | Приказ МО РФ 2004г. №450, прилож. 6 |
| 35 | План-график обслуживания АБ, находящихся в эксплуатации (приведенных в рабочее состояние), на полугодие |  | Приказ МО РФ 1992 г. № 28, приложение 8 |
| 36 | Расчет-обоснование на увеличение норм расхода моторесурсов автомобильной техники воинской части (на текущий год) | По необходимости | Руководство по применению годовых норм расхода моторесурсов автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время, п. 19, приложение № 1 (приказ Министра обороны Российской Федерации 2006 г. № 50дсп) |
| 37 | Ведомость расхода моторесурсов автомобильной техники | Ежемесячно, по состоянию на 25 число (прилагается к анализу эксплуатации (использования) автомобильной техники, расхода моторесурсов, лимитов горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей) | Руководство по применению годовых норм расхода моторесурсов автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время, п. 25 , приложение № 3 (приказ Министра обороны Российской Федерации 2006 г. № 50дсп) |
| 38 | График пользования автодромом воинской части на учебный год | 1 раз на учебный год, в подготовительный период перед началом учебного года | Курс вождения автомобилей и гусеничных транспортеров-тягачей (КВ-92), п. 11, форма графика представлена в приложении № 4 (директива Министра обороны Российской Федерации от 2 августа 1992 года № Д-15) |
| 39 | Анализ эксплуатации (использования) автомобильной техники, расхода моторесурсов, лимитов горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей | - ежемесячно; | Руководство о порядке использования автомобильной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации в мирное время, п.30 (приказ Министра обороны Российской Федерации 2004 г. № 450) |
| 40 | Акт проведения государственного технического осмотра транспортных средств воинской части | Акт составляется в соответствии с установленной периодичностью проведения государственного технического осмотра транспортных средств воинской части: специальные автомобили, автобусы (микроавтобусы) и грузовые автомобили, оборудованные для систематической перевозки людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места водителя), а также транспортные средства оперативных служб, специализированные транспортные средства и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов – каждые 6 месяцев; иные транспортные средства независимо от года выпуска - каждые 12 месяцев. Акт составляется на основании плана-графика проведения государственного технического осмотра транспортных средств воинских частей в районе ответственности соответствующей ВАИ (территориальной), который доводится установленным порядком до командиров воинских частей. | Положение о проведении государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями Вооруженных Сил Российской Федерации, приложение № 4 (приказ Министра обороны Российской Федерации 2007 г. № 250) |
| 41 | Годовой план развития и совершенствования учебно-материальной базы (на планируемый год в части касающейся автомобильной техники) | В воинских частях (подразделениях) обеспечения учебного процесса и в военно-учебном заведении в целом – 1 раз в год | Инструкция о порядке проведения проверок военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, п.22, приложение № 3 (приказ Министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 277) |
| 42 | Перспективный план развития и совершенствования учебно-материальной базы (на планируемый период (годы, определенные в плане) в части касающейся автомобильной техники) | В воинских частях (подразделениях) обеспечения учебного процесса и в военно-учебном заведении в целом – 1 раз на планируемый период (годы, определенные в плане) | То же, п.22, приложение № 3 |
| 43 | Книга осмотра (проверки) вооружения и военной техники и боеприпасов подразделения | Постоянно | Положения УВС ВС РФ |
| 44 | Журнал регистрации вводного инструктажа (в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 1995 г. № 302); Журнал учета инструктажа в воинской части (в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 285) | Постоянно Вводный инструктаж в воинской части проводит должностное лицо, на которое приказом командира воинской части возложены эти обязанности (на предприятии – инженер по охране труда; с курсантами и слушателями в учебных заведениях - преподаватель). К проведению отдельных разделов вводного инструктажа военнослужащих по требованиям безопасности могут привлекаться начальники служб воинской части. Запись о проведении вводного инструктажа также делается в контрольном листе прохождения инструктажа по безопасности труда, выданном работнику (гражданскому персоналу Вооруженных Сил) отделом кадров (строевым отделом воинской части) | Положения УВС ВС РФ; Руководство по организации работы по охране труда в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны Российской Федерации, приложения №№ 3, 4 (приказ Министра обороны Российской Федерации 1995 г. № 302); Инструкция по подготовке военнослужащих к выполнению требований безопасности в повседневной деятельности войск (сил), приложение № 7 (приказ Министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 285) |

Ввод ВАТ в эксплуатацию

Указ президента РФ от 2007 № 1495 «Устав внутренней службы ВС РФ».

Определяет

Порядок вручения ВВТ личному составу.

Приказ МО РФ 2013г. № 969 «Об утверждении Руководства по содержанию вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-технического имущества в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Во  втором  разделе Руководства «Поддержание ВВТ в установленной степени готовности к использованию по назначению» помещены подразделы «Ввод вооружения и военной техники в эксплуатацию».

Наставление по обеспечению боевых действий соединений и частей Сухопутных войск. Часть 3. Техническое обеспечение. Введено в действие приказом ГК СВ 2006 г. № 10.

В первой главе определен порядок укомплектования войск ВВТ, их учета и списания.

В третьем разделе первой главы изложен порядок ввода ВВТ в строй.

Методические рекомендации по организации и выполнению мероприятий повседневной деятельности в воинской части. Книга 3. Техническое обеспечение. 2002г.

В третьей главе определен порядок работы должностных лиц воинской части при вводе в строй ВВТ и вручении личному составу.

### Прием и передача ВАТ

Указ президента РФ от 2007 № 1495 «Устав внутренней службы ВС РФ».

Глава 3. Обязанности командиров (начальников) и основных должностных лиц.

Определяет:

общие положения по приему и сдаче дел и должности.

Приказ МО РФ 2013 г. № 300дсп «Об утверждении Руководства по учету вооружения, военной, специальной техники и иных МЦ в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Определяет порядок организации и особенности ведения учета вооружения, военной, специальной техники и иных материальных ценностей, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Приказ МО РФ 2012 г. № 2222 «Об утверждении Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации»

Определены:

- порядок приема материальных ценностей;

- порядок приема и сдачи МЦ при приеме и сдаче должности;

- документы, оформляемые при приеме и сдаче должности.

Приказ МО РФ от 2008 г. № 250 «Об утверждении Руководства о финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в ВС РФ».

Определяет порядок финансового планирования, финансирования, истребования, получения, хранения, расходования денежных средств воинскими частями, а также особенности бюджетного учета в ВС РФ (порядок приема, учета, передачи и списания материальных ценностей).

Приказ МО РФ от 2008 г. № 139 «О формах документов, используемых в финансово - хозяйственной деятельности ВС РФ». (С изменениями, внесенными приказом МО РФ 2013 г. № 300дсп).

Устанавливает формы документов (с использованием класса Общероссийского классификатора управленческой документации), используемых в финансово-хозяйственной деятельности ВС РФ.

Наставление по обеспечению боевых действий соединений и частей Сухопутных войск. Часть 3. Техническое обеспечение. Введено в действие приказом ГК СВ 2006 г. № 10.

Во втором разделе первой главы определен порядок приема ВВТ, поступающих в часть.

### Использование ВАТ

Приказ МО РФ 2004 г. № 450 «О порядке использования автомобильной техники в ВС РФ в мирное время»

Руководство определяет порядок планирования и учета использования АТ в ВС РФ, особенности использования АТ при вооруженных конфликтах и в условиях чрезвычайного положения, ответственность за нарушение порядка использования АТ и состоит из 10 разделов.

Раздел 1. Общие положения, в которых определены:

порядок и допуск АТ к использованию в мирное время, сфера применения АТ в зависимости от группы эксплуатации, назначение начальника колонны и старшего машины, использование машин в выходные/праздничные дни и после 18:00, порядок и условия снятия машин с ДХ. Условия, когда использование АТ запрещено

Раздел 2. Планирование и учет использования АТ.

Раздел 4. Порядок использования грузовых и специальных автомобилей общевойскового назначения.

Раздел 6. Особенности использования АБШ ВВТ.

Раздел 7. Особенности использования АТ при вооруженных конфликтах (в условиях чрезвычайного положения)

Состав приложений:

Формы документов о порядке использования АТ в ВС РФ в мирное время, такие как:

удостоверение старшего машины,

наряд на использование машин,

книга заявок на использование автомобильной техники,

маршрутный лист автомобиля, заявка на получение разового пропуска для использования автомобилей на расстояние свыше 200 км,

журнал выхода и возвращения машин.

Приказ МО РФ от 2007 г № 250 " О проведении государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в ВАИ ВС РФ"

Регламентирует:

- цели проведения ГТО, периодичность проведения;

- планирование ГТО, порядок проведения;

- оформляемая документация результатов ГТО;

- образцы заполнения документации.

Приказ ЗМО РФ 2011 г. № 40 ДСП «Об утверждении проведении государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в ВАИ ВС РФ»

Регламентирует:

- порядок проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в ВАИ ВС РФ.

Приказ МО РФ 2005г. № 300 «О порядке применения на транспортных средствах ВС РФ цветографических схем оперативных служб, опознавательных знаков, надписей и обозначений». (Приказ № 158 2008 г.)

Регламентирует:

- порядок применения цветографических схем оперативных служб, опознавательных знаков, надписей и обозначений на транспортных средствах ВС РФ.

Приказ ЗМО РФ 2005 г. № 19 «О порядке оформления документов для допуска транспортных средств ВС РФ к перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования».

Регламентирует:

- порядок оформления документов для допуска транспортных средств и личного состава ВС РФ к перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования ВС РФ.

Приказ МО РФ 2004 года №190 «О государственных регистрационных знаках, устанавливаемых на транспортных средствах воинских частей и соединений ВС РФ других войск, воинских формирований и органов военного управления».

Регламентирует:

- о порядке установки государственных регистрационных знаках, устанавливаемых на транспортных средствах воинских частей и соединений ВС РФ других войск, воинских формирований и органов военного управления.

Приказ Заместителя МО РФ 2004 г. № 73 ДСП «О порядке учета, выдачи, хранения и содержания государственных регистрационных знаков транспортных средств в ВС РФ»

Регламентирует:

- порядок учета, выдачи, хранения и содержание государственных регистрационных знаков, устанавливаемых на транспортных средствах воинских частей и соединений ВС РФ других войск, воинских формирований и органов военного управления.

Приказ МО РФ №910-2009г. «О регистрации транспортных средств ВС РФ в подразделениях ВАИ МО РФ»

Приказ отменил действия приказа МО РФ№88-1999г.,ввел изменения в приказ МО РФ№450-2004г.

Приказ регламентирует порядок проведения регистрационных действий связанных с постановкой на учет, при замене номерных агрегатов и снятия с учета . Какие необходимые документы представлять при совершении действий при регистрации, перегистрации и снятия с учета. Приведены формы рапортов при совершении этих действий.

Директива №Д-51 МО РФ 2007 г. (приказ НГАБТУ № 560 2007 г.) «Об организации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ВС РФ»

Регламентирует:

- порядок организации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ВС РФ.

Приказ МО РФ 2013г. № 969 «Об утверждении Руководства по содержанию вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-технического имущества в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Руководство включает десять разделов и 43 приложения.

I. Общие положения.

II. Поддержание ВВТ в установленной степени готовности к использованию по назначению.

1. Планирование эксплуатации и ремонта ВВТ общевойскового назначения.

2. Ввод ВВТ в эксплуатацию.

3. Техническое обслуживание ВВТ.

4. Ремонт ВВТ.

7. Хранение ВВТ.

8. Транспортирование ВВТ.

9. Снятие ВВТ с эксплуатации.

10. Контроль технического состояния ВВТ.

Приложения к Руководству:

1. План мероприятий по поддержанию вооружения 
и военной техники воинской части в готовности к применению 
по назначению на год.

2. Перспективный план эксплуатации и ремонта ВВТ 
(воинской части).

3. Годовой план эксплуатации и ремонта ВВТ (воинской части).

4. Месячный план эксплуатации и ремонта ВВТ (воинской части).

5. План-задание ремонтному (ремонтно-восстановительному) подразделению на месяц.

6. Сводный перспективный план эксплуатации и ремонта ВВТ соединения.

7. Сводный годовой план эксплуатации и ремонта ВВТ (соединения).

8. Сводный перспективный план эксплуатации и ремонта ВВТ 
(вида (рода войск) Вооруженных Сил (военного округа, объединения).

9. Сводный годовой план эксплуатации и ремонта ВВТ 
(вида (рода войск) Вооруженных Сил (военного округа, объединения).

10. Производственное задание ремонтной воинской части на год.

11. План-задание ремонтной воинской части на месяц.

12. Производственный план на год.

13. План-график технического обслуживания и ремонта ВВТ 
на месяц.

14. Дефектационная ведомость.

15. Приказ о подготовке личного состава, вооружения 
и военной техники, парка и материально-технической базы 
воинской части к переводу на режим сезонной эксплуатации.

16. План перевода вооружения и военной техники, парка 
и материально-технической базы на режим сезонной эксплуатации.

17. График работы специализированных постов и бригад 
при подготовке ВВТ к переводу на режим сезонной эксплуатации.

18. План-график проверки качества выполнения перевода ВВТ 
на режим сезонной эксплуатации.

19. План восстановления ВВТ воинской части.

20. Акт проверки качества выполнения работ по переводу 
ВВТ на режим сезонной эксплуатации, подготовки парка и складов 
воинской части.

21. Приказ о результатах проверки готовности личного состава, вооружения и военной техники, парка и материально-технической базы воинской части к переводу на режим сезонной эксплуатации.

22. План-график перевода ВВТ роты (батареи, отдельного взвода) 
на режим сезонной эксплуатации.

23. План-задание экипажу (расчету, водителю) машины.

24. Карточка учета недостатков в состоянии и содержании машины.

25. Ведомость учета работы личного состава на технике 
роты (батареи, отдельного взвода) при переводе на режим сезонной эксплуатации.

26. Контрольно-операционная карта разборки и сборки 
объекта ремонта.

27. Протокол стационарного испытания машины.

28. Протокол пробегового испытания машины.

29. Уведомление о вызове представителя поставщика (подрядчика).

30. Рекламационный акт.

31. Акт удовлетворения рекламации.

32. Акт проведения работ по бюллетеню.

33. Лист регистрации изменений.

34. Книга учета доработок ВВТ и изменений эксплуатационной документации.

35. План постановки ВВТ воинской части на хранение.

36. План-график постановки ВВТ воинской части на хранение.

37. План-график подготовки ВВТ роты (батареи), отдельного взвода, отделения хранения) к хранению.

38. Контрольно-операционная карта постановки образца ВВТ 
на хранение.

39. Операционная карта проверки технического состояния систем, узлов и агрегатов ВВТ.

40. Журнал машины длительного хранения.

41. План-график технического обслуживания ВВТ на хранении.

42. Технологическая карта снятия образца ВВТ с хранения 
и приведения в готовность к использованию по назначению.

43. Диагностическая карта машины.

Приказ МО РФ 2006 г. № 50дсп «Об утверждении годовых норм расхода моторесурсов автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время и порядке их применения»

### Хранение ВАТ

Приказ НВ  ВС РФ - ЗМО РФ 2005 г. № 22 «Об утверждении  Руководства по хранению БТВТ, АТ в ВС РФ».

Руководство включает 3 книги.

Книга 1. «Организация хранения БТВТ, АТ» состоит из 4 разделов и 6 приложений:

Раздел 1. Общие положения по хранению машин.

Устанавливает виды и методы хранения машин; определяет требования, предъявляемые к техническому состоянию машин, предназначенных для содержания на хранении.

Раздел 2. Постановка машин воинской части на хранение.

Устанавливает планирование работ по постановке машин на хранение, подготовку личного состава к выполнению работ по постановке машин на хранение, подготовку мест хранения; определяет контроль выполнения работ и оформление отчетной документации по постановке машин на хранение.

Раздел 3. Содержание машин воинской части на хранении.

Определяет порядок планирования работ по содержанию машин на хранении, подготовки личного состава к выполнению работ в ходе содержания машин на хранении, материально-технического обеспечения содержания машин на хранении; определяет контроль технического состояния и техническое обслуживание машин при содержании машин на хранении; устанавливает порядок освежения (замены) на машинах хранения АИ и БТИ по истечении сроков его службы (хранения); устанавливает порядок оформления отчетной документации по содержанию машин на хранении;

Раздел 4. Снятие машин воинской части с хранения.

Определяет порядок планирования работ по снятию машин с хранения, подготовки личного состава к выполнению работ по снятию машин с хранения, материально-техническое обеспечение при снятии машин с хранения; определяет организацию выполнения работ по снятию машин с хранения при подготовке  к боевому применению (использованию по назначению), порядок  разработки мероприятий по сокращению сроков снятия машин с хранения.

Состав и краткое содержание Приложений:

Приложение 1. Термины и определения. Условия хранения машин.

Приложение 2. Основные руководящие документы, определяющие хранение машин.

Приложение 3. Основные требования безопасности и производственной санитарии в ходе выполнения работ при постановке машин на хранение, содержании на хранении и снятие их с хранение.

Приложение 4. Применяемые материалы и методы консервации машин.

Приложение 5. Парковое оборудование, применяемые при постановке машин на хранение, содержании на хранении и снятие их с хранение.

Приложение 6. Подготовка к хранению подвижных средств технического обслуживания, ремонта и эвакуации машин, автомобильных кузовов-фургонов, кузовов-контейнеров переменного и постоянного объема.

Книга 2. «Хранение БТВТ» состоит из 5 приложений:

Приложение 1. Комплектование бригад при постановке БТВТ на длительное хранение.

Приложение 2. Технологические процессы постановки БТВТ на хранение.

Приложение 3. Перечень операций и нормативы содержания машин на хранении.

Приложение 4. Порядок подготовки машин к боевому применению после хранения.

Приложение 5. Нормы расхода эксплуатационных и герметизирующих материалов на техническое обслуживание при хранении БТВТ.

Книга 3. «Хранение автомобильной техники».

Приказ МО РФ 2013г. № 969 «Об утверждении Руководства по содержанию вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-технического имущества в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Определяет:

-хранение ВВТ.

Устанавливает

-план постановки ВВТ воинской части на хранение;

-план-график постановки ВВТ воинской части на хранение;

-план-график подготовки ВВТ роты (батареи), отдельного взвода, отделения хранения) к хранению;

-контрольно-операционная карта постановки образца ВВТ 
на хранение;

-операционная карта проверки технического состояния систем, узлов и агрегатов ВВТ;

-журнал машины длительного хранения;

-план-график технического обслуживания ВВТ на хранении;

-технологическая карта снятия образца ВВТ с хранения 
и приведения в готовность к использованию по назначению;

-диагностическая карта машины.

Приказ МО РФ 1996г. № *9 “О введении в действие Перечня вооружения, военной техники, ВТИ и других материальных средств, подлежащих хранению в отапливаемых и не отапливаемых хранилищах (помещениях), под навесами и на открытых площадках”.

### Техническое обслуживание ВАТ

Приказ МО РФ 2013г. № 969 «Об утверждении Руководства по содержанию вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-технического имущества в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Определяет:

Техническое обслуживание ВВТ

72. Основными видами технического обслуживания ВВТ являются:

а) по этапам эксплуатации:

техническое обслуживание при использовании по назначению;

техническое обслуживание при хранении;

техническое обслуживание при транспортировании;

б) по регламентации выполнения:

неплановое техническое обслуживание;

плановое техническое обслуживание;

в) по периодичности и объемам проведения:

ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

техническое обслуживание № 2 (ТО-2);

единое техническое обслуживание (ЕО);

техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х);

техническое обслуживание № 2 при хранении (ТО-2х);

техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсер-вацией и контрольным пробегом (ТО-2х ПКП);

регламентированное техническое обслуживание (РТО);

г) по условиям эксплуатации:

сезонное обслуживание (СО);

техническое обслуживание в особых условиях.

В системе технического обслуживания и ремонта ВВТ устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

а) при использовании по назначению:

ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

техническое обслуживание № 2 (ТО-2);

единое техническое обслуживание (ЕО);

сезонное обслуживание (СО);

б) на кратковременном хранении:

техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х);

сезонное обслуживание (СО);

регламентированное техническое обслуживание (РТО);

в) на длительном хранении:

техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х);

техническое обслуживание № 2 при хранении (ТО-2х);

техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсерва-цией и контрольным пробегом (ТО-2х ПКП);

регламентированное техническое обслуживание (РТО).

73. Техническое обслуживание ВВТ планируется и проводится комплексно, совмещено по времени и месту проведения для всех составных частей образца ВВТ.

74. Сроки проведения номерных технических обслуживаний, сезонного и регламентированного технического обслуживания устанавливаются в планах эксплуатации и ремонта ВВТ 
в соответствии с установленными периодичностью и объемами их проведения и совмещаются по времени и месту проведения 
с очередным контрольно-техническим осмотром или техническим диагностированием. Объемы проведения номерных технических обслуживаний, сезонного и регламентированного технического обслуживания уточняются по результатам контроля технического состояния.

Проведение технического обслуживания ВВТ организует командир воинской части.

75. ЕТО проводится экипажем (расчетом), механиком-водителем (водителем) в целях подготовки образца ВВТ 
к использованию по назначению, устранения выявленных недостатков.

76. ТО-1, ТО-1х проводятся экипажем (расчетом), механиком-водителем (водителем) с привлечением сил и средств подразделений технического обслуживания и ремонта воинской части.

77. ТО-2, ТО-2х, ТО-2х ПКП проводятся силами и средствами подразделений технического обслуживания и ремонта воинской части с привлечением личного состава, за которым закреплены образцы ВВТ.

Для устранения наиболее сложных отказов на ВВТ привлекаются выездные ремонтные бригады из состава ремонтных воинских частей (ремонтных подразделений) военного округа.

78. ТО-2х ПКП проводится один раз в 5 лет на образцах ВВТ. которым проведение РТО нормативной (эксплуатационной) документацией не предусмотрено или  установлено через 10 лет.

79. СО проводится в целях подготовки ВВТ к использованию по назначению в осенне-зимних или весенне-летних условиях. 
СО проводится личным составом подразделений, за которым закреплены образцы ВВТ, с привлечением специалистов подразделений технического обслуживания и ремонта воинской части.

Сезонное обслуживание ВВТ проводится в сроки, устанавливаемые главнокомандующими видами Вооруженных Сил, командующими войсками военных округов, родами войск Вооруженных Сил.

При СО образцов ВВТ проводятся очередное техническое обслуживание и дополнительно – работы, предусмотренные 
в эксплуатационной документации образцов ВВТ при их подготовке к использованию по назначению в осенне-зимних или весенне-летних условиях.

Переводом ВВТ на сезонный режим эксплуатации руководит лично командир воинской части (подразделения). Работы по подготовке ВВТ к сезонной эксплуатации начинать с общего построения воинской части в парке ВВТ.

При организации перевода ВВТ на сезонный режим эксплуатации разрабатывается:

а) в воинской части:

приказ о подготовке личного состава, вооружения и 
военной техники, парка и материально-технической базы 
к переводу на режим сезонной эксплуатации (приложение 
№ 15 к настоящему Руководству);

план перевода вооружения и военной техники, парка 
и материально-технической базы воинской части на режим сезонной эксплуатации (приложение № 16 к настоящему Руководству);

график работы специализированных постов и бригад  при подготовке ВВТ к переводу на режим сезонной эксплуатации (приложение № 17 к настоящему Руководству);

план-график проверки качества выполнения перевода ВВТ  воинской части на режим сезонной эксплуатации (приложение 
№ 18 к настоящему Руководству);

ведомость контроля за ходом перевода ВВТ и элементов парка воинской части на режим сезонной эксплуатации;

план восстановления ВВТ воинской части (приложение 
№ 19 к настоящему Руководству);

перечни работ при переводе на режим сезонной эксплуатации на каждую марку ВВТ (разрабатываются начальниками соответствующих служб);

акт проверки качества выполнения работ по переводу ВВТ на режим сезонной эксплуатации, подготовки парка и складов  (приложение № 20 к настоящему Руководству);

приказ о результатах проверки готовности личного состава, вооружения и военной техники, парка и материально-технической базы к переводу на режим сезонной эксплуатации (приложение 
№ 21 к настоящему Руководству);

б) в батальоне (дивизионе):

план перевода ВВТ, парка и материальной технической базы батальона (дивизиона) на режим сезонной эксплуатации (приложение № 16 к настоящему Руководству);

план-график проверки качества выполнения перевода ВВТ  батальона (дивизиона) на режим сезонной эксплуатации (приложение № 18 к настоящему Руководству);

выписка из приказа о подготовке личного состава, воору-жения и военной техники, парка и материально-технической базы к переводу на режим сезонной эксплуатации;

выписка из графика работы специализированных постов 
и бригад (выдается штабом воинской части);

выписка из плана восстановления неисправной ВВТ;

в) в роте (батарее, отдельном взводе):

план-график перевода ВВТ роты (батареи, отдельного взвода) на режим сезонной эксплуатации (приложение № 22 к настоящему Руководству);

планы-задания экипажам (расчетам, водителям) машин (приложение № 23 к настоящему Руководству);

карточки учета недостатков в состоянии и содержании машин  (приложение № 24 к настоящему Руководству);

ведомость учета работы личного состава на технике роты (батареи, отдельного взвода) при переводе на режим сезонной эксплуатации (приложение № 25 к настоящему Руководству);

Планы-графики перевода ВВТ батальонов (дивизионов), рот (батарей, отдельных взводов) на режим сезонной эксплуатации утверждаются непосредственными командирами (начальниками).

Дни и часы проведения работ сезонного обслуживания ВВТ вносятся в расписание занятий.

80. Отрыв личного состава экипажей машин (расчетов), механиков-водителей (водителей) на мероприятия, не связанные с подготовкой ВВТ к переводу на режим сезонной эксплуатации, запрещен.

81.  РТО  проводится в целях обеспечения работоспособного (исправного) состояния образцов ВВТ с ограниченной наработкой, частичного восстановления ресурса образцов ВВТ и их составных частей путем замены деталей и сборочных единиц, выполнения регулировочных и настроечных работ.

РТО проводится с периодичностью и в объеме, установленными в нормативной документации, по согласованию с уполномоченными органами военного управления.

В процессе РТО проводится техническое обслуживание в объеме ТО-2, по результатам технического диагностирования (ТД) выполняются ремонтные работы (текущий ремонт), не предусмотренные объемом РТО.

РТО ВВТ проводится:

в местах дислокации воинских частей силами и средствами подразделений технического обслуживания и ремонта воинской части;

в ремонтных воинских частях (ремонтных подразделениях) военного округа.

В первую очередь планируется и проводится РТО образцов ВВТ, определяющих боевую готовность воинской части, а также тех образцов ВВТ, для которых ранее в установленные сроки оно не проводилось.

82. Подготовка ВВТ к проведению РТО осуществляется силами экипажей (расчетов), механиков-водителей (водителей) 
с привлечением специалистов подразделений технического обслуживания и ремонта воинской части.

83. Основанием для направления ВВТ на проведение РТО 
в ремонтную воинскую часть (подразделение), а также для выдачи ВВТ после проведения РТО является наряд на выполнение РТО.

84. Передача ВВТ для проведения РТО в ремонтную воинскую часть (подразделение) и обратно осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны.

85. При проведении РТО используются специальные комплекты запасных частей и материалов (комплекты РТО), ЗИП-О образца ВВТ, парковое (диагностическое) оборудование, горючее 
и смазочные материалы, герметизирующие материалы, а также запасные части для выполнения ремонтных работ.

86. После завершения работ командиры подразделений (ответственные лица) в формулярах (паспортах) образцов ВВТ делают записи о проведении очередного вида технического обслуживания.

87. Расходные и эксплуатационные материалы, запасные части и ЗИП, израсходованные на техническое обслуживание и ремонт ВВТ, списывается в установленном порядке.

Приказ НВ  ВС РФ - ЗМО РФ 2005 г. № 22 «Об утверждении  Руководства по хранению БТВТ, АТ в ВС РФ».

Раздел 3. Содержание машин воинской части на хранении.

Определяет порядок планирования работ по содержанию машин на хранении, подготовки личного состава к выполнению работ в ходе содержания машин на хранении, материально-технического обеспечения содержания машин на хранении; определяет контроль технического состояния и техническое обслуживание машин при содержании машин на хранении; устанавливает порядок освежения (замены) на машинах хранения АИ и БТИ по истечении сроков его службы (хранения); устанавливает порядок оформления отчетной документации по содержанию машин на хранении;

Приказ МО РФ от 2010 г. № 1919 «Об утверждении Временного положения об основах организации сервисного обслуживания ВВТ в ВС РФ».

Определяет:

- общие положения по организации сервисного обслуживания;

- характеристику системы технического обслуживания и ремонта ВВТ;

- порядок организации и выполнения технического обслуживания и ремонта ВВТ.

Контроль технического состояния образца ВВТ - определение фактических значений показателей и (или) качественных признаков, характеризующих техническое состояние образца ВВТ, сопоставление их с требованиями, установленными в эксплуатационной и ремонтной документации, с целью оценки технического состояния.

Виды контроля технического состояния ВВТ:

- контрольный осмотр (КО);

- контрольно-технический осмотр (КТО);

- техническое диагностирование (ТД);

- дефектация (в ходе проведения среднего ремонта).

Техническое обслуживание образца ВВТ - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособного или исправного состояния образца ВВТ при использовании по назначению, при поддержании его в установленной степени готовности, при хранении и транспортировании.

Виды технического обслуживания ВВТ:

- при использовании: ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), техническое обслуживание № 1 (ТО-1), техническое обслуживание № 2 (ТО-2), сезонное обслуживание (СО), регламентированное техническое обслуживание (РТО);

- при кратковременном хранении: техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х), сезонное обслуживание (СО), регламентированное техническое обслуживание (РТО);

- при длительном хранении: техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х), техническое обслуживание № 2 при хранении (ТО-2х), техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией и контрольным пробегом (ТО-2х с ПКП), регламентированное техническое обслуживание (РТО).

Приказ МО РФ 1998г. № *19 «О введении в действие Руководства по организации технического и ремонта вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное время».

В третьем разделе Руководства определены обязанности должностных лиц по организации комплексного технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.

Приказ МО РФ 1992 г. № 65 «Нормы расхода горючего, масел, смазок и спецжидкостей при эксплуатации и ремонте вооружения и наземной военной техники Армии и Флота».

Приказ НВ-ЗМО от 13.10.2009 г.№81 «Об утверждении Руководства по организации технического надзора за БТВТ, ВАТ и УТС в ВС РФ на мирное время»

Регламентирует:

-Организационные мероприятия по проведению технического надзора

-порядок контроля  за полнотой и качеством выполнения мероприятий (работ) технического надзора

Директива начальника эксплуатации ВВТ ВС РФ - начальника ГАБТУ МО 1999 г. № 555/6/881 «Организация и проведение ТО-2х ПКП автомобильной техники, находящейся на хранении»

Директива НВ ВС-ЗМО РФ 2006 г. Д-39 «Об организации перевода ВВТ в ВС РФ на режим сезонной эксплуатации»

Приказ Начальника ГАБТУ МО РФ 2010г. №469 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению технического обслуживания и ремонта ВВТ в рамках технического надзора в ВС РФ на мирное время»

Руководства по материальной части и эксплуатации образцов ВАТ.

Инструкции по эксплуатации образцов ВАТ. (Состав и размещение в машинах комплектов ЗИП).

### Аккумуляторное хозяйство

Приказ МО РФ 2006г. № 300 «Об утверждении Руководства о нормах наработки (сроках службы) до ремонта и списания автомобильной техники и имущества в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Определены сроки службы свинцовых стартерных аккумуляторных батарей.

Приказ МО РФ 2013г. № 969 «Об утверждении руководства по содержанию вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-технического имущества  в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Из приказа:

... 177. Кислотные аккумуляторные батареи ВВТ боевой и строевой групп содержатся на штатных местах в машинах приведенными в рабочее состояние, заряженными до установлен-ных норм. Места хранения ВВТ оборудуются устройствами для подзаряда батарей малыми токами непосредственно в машинах.

Автомобильные и танковые аккумуляторные батареи при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 (С (за исклю-чением батарей, оборудованных электрообогревом) снимаются с машин и содержатся в аккумуляторных зарядных станциях (АЗС). Для ускорения доставки аккумуляторных батарей к машинам, приказом командира воинской части назначаются и закрепляются за подразделениями автомобили или другие транспортные средства.

Буферные группы аккумуляторных батарей создаются из расчета одна на батальон (отдельную роту).

Для обеспечения временной замены штатных аккумуляторных батарей ВВТ, снятых для проведения планового (внепланового) заряда, создается запас резервных аккумуляторных батарей из расчета возможности обеспечения одновременной замены штатных аккумуляторных батарей одного основного подразделения воинской части, но не более 40 шт.

Приказ МО РФ 2006г. № 170дсп «О порядке обеспечения воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации парковым оборудованием и укомплектования бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники комплектами запасных частей, инструментов, принадлежностей, материалов и резервными группами аккумуляторных батарей»

Регламентирует:

- нормы укомплектованности подразделений резервными группами аккумуляторных батарей.

Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи. Руководство. Воениздат, 1983.

Устанавливает:

- порядок приведения в рабочее состояние, обслуживания, хранения и устранения неисправностей и транспортирования АБ;

- требования безопасности при работе с АБ.

Техническая документация на аккумуляторные батареи (техническое описание, инструкция по эксплуатации).

Инструкция по хранению свинцовых стартерных аккумуляторных батарей с подзарядом малыми токами. Воениздат, 1991.

### Транспортирование ВАТ

Приказ МО СССР 1983г. № 180 «О введении в действие Наставления по перевозке войск».

Приказ МО СССР 1986г. № *220 «О введении в действие Положения по организации и порядке перевозки войск железнодорожным и водным транспортом».

Приказ МО СССР 1991г. № *142 «О введении в действие Инструкции по специальным перевозкам грузов Министерства Обороны СССР».

Приказ МО РФ 1997г. № 321 «О введении в действие Положения об охране и сопровождении воинских грузов при их перевозке железнодорожным, морским и речным транспортом».

Приказ МО РФ 1999г. № 628 «Об утверждении перечней техники, гужевого и вьючного транспорта, представляемых организациями и гражданами войскам, воинским формированиям и органам и Инструкции по учету в Вооруженных Силах Российской Федерации техники, гужевого и вьючного транспорта организаций и граждан, имущества организаций и ремонтных организаций».

Транспортный устав железных дорог Российской Федерации. Утвержден Президентом РФ 8.01.97г.

Руководство по эвакуации БТТ. Воениздат, 1981. (Основные положения по организации и проведению эвакуационных работ).

Федеральная дорожная служба России. Приказ 1999 г. № 56. Об утверждении норм «Максимальные массы и габариты транспортных средств, эксплуатируемых на автомобильных дорогах общего пользования».

### Материальная ответственность военнослужащих 
за утрату и порчу материальных средств

Федеральный Закон РФ № 161-Ф3 «О материальной ответственности военнослужащих».

Приказ МО РФ 1999г. № 345 «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации Закона «О материальной ответственности военнослужащих».

### Учет и списание ВАТ, ВТИ и других материальных ценностей

Приказ МО РФ 2012г. № 2222 «Об утверждении Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации»

Регламентирует:

- порядок учета материальных ценностей в подразделении.

МО РФ 2013г. № 300дсп «Руководство по учету вооружения, военной, специальной техники и иных материальных ценностей в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Устанавливает:

- организацию и основные Приказ правила ведения учета, порядок документального оформления хозяйственных операций;

- учет материальных ценностей в воинской части, соединении, в центрах материально-технического обеспечения, базах, складах, арсеналах и в органах военного управления;

- особенности учета материальных ценностей в военное время (при ведении боевых действий);

- формы учетных документов.

Вносит изменения:

Приказ МО РФ 2008г. № 139 «О формах документов, используемых в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Силах Российской Федерации»

Отменяет:

Приказ МО СССР 1979г. № 260 «О введении в действие Руководства по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в Вооруженных Силах СССР»

Из Руководства:

Учет материальных ценностей в службе

В воинской части учет материальных ценностей (МЦ) ведется в службах в натуральных показателях и в единицах величин, допускаемых к применению в РФ, а также ценах за единицу учитываемых МЦ по складам, каждому обеспечиваемому подразделению, другим объектам войскового хозяйства и в целом по воинской части:

категорийных МЦ – в книгах учета наличия и движения категорийных МЦ (форма № 10);

некатегорийных МЦ – в книгах учета МЦ (форма № 8).

Качественное (техническое) состояние МЦ учитывается по категориям или степени годности (годные, негодные) и сортности в соответствии с нормативно-технической документацией.

Изменение категорийности (качественного и технического состояния) МЦ оформляется по акту изменения качественного состояния МЦ (форма № 11) или по акту технического состояния МЦ (форма № 12).

Учет технического состояния, комплектности, наработки каждой единицы ВВТ, учитываемых по номерам и техническому состоянию, ведется в книге учета ВВТ по номерам и техническому состоянию (форма № 13).

Учет работы УДС и тренажеров ведется в книге учета работы учебных действующих стендов и тренажеров (форма № 17).

ВВТ, находящиеся в подразделениях, закрепляются за военнослужащими приказами командира воинской части.

Учет закрепления ведется в книге учета и закрепления ВВТ по номерам (форма № 18) в службе воинской части.

Неисправные ВВТ записываются в книгу учета неисправного вооружения и военной техники (форма № 19). По этой книге также ведется учет восстановления вооружения и военной техники.

. Комплектность индивидуальных ЗИП и их пополнение учитываются в службах воинской части в карточке некомплектности МЦ (форма по ОКУД 6002220) суммарно за все комплекты, находящиеся в подразделениях и на складе воинской части.

Доукомплектование индивидуальных ЗИП, находящихся в подразделениях и на складе, оформляется требованиями-накладными (форма по ОКУД 0315006).

Особенности учета бронетанкового вооружения и техники, автомобильной и специальной техники и имущества

В воинской части учет по маркам бронетанковой и автомобильной техники ведется по каждому подразделению (воинской части) и в целом по воинской части (соединению) в карточках учета категорийных МЦ (форма № 20) или книгах учета наличия и движения категорийных МЦ (форма № 10).

Учет других МЦ ведется на подчиненном складе по всей номенклатуре в карточках учета категорийных МЦ (форма № 20) и в карточках учета некатегорийных МЦ (форма № 22), а по агрегатам оборотного фонда и парко-гаражному оборудованию – на складе, в каждом подразделении и в целом по воинской части по номенклатуре, определяемой центральным довольствующим органом МТО в книгах учета наличия и движения категорийных МЦ (форма № 10). Учет номерных агрегатов на складе воинской части и в ремонтном подразделении (воинской части) дополнительно ведется в книгах учета номерных агрегатов (форма № 26).

В воинской части учет АБ по маркам, годам выпуска и датам приведения в рабочее состояние ведется по всем подразделениям в книге учета технического состояния АБ (форма № 27).

Учет УТС и технической литературы ведется по принадлежности в подразделении, воинской части, соединении, объединении в книгах учета наличия и движения категорийных МЦ (форма № 10) отдельно от других материальных ценностей.

Учет неисправных учебных тренировочных средств ведется в воинской части, соединении в книгах учета неисправного вооружения и военной техники (форма № 19).

В выписываемых требованиях-накладных (форма по ОКУД 0315006) на выдачу со склада агрегатов и инструмента указывается номер машины, для ремонта или укомплектования которой выдается имущество, а запасных частей – без указания номера машины.

Материальные ценности, выданные в подразделения, в том числе ремонтное, предназначенные для проведения технического обслуживания и ремонта, в книги (карточки) учета МЦ не вносятся. Как правило, в требовании-накладной (форма по ОКУД 0315006) указывается номер заказа из книги учета ремонта (обслуживания, обработки) вооружения, техники и иных МЦ (форма по ОКУД 6002214).

Перевод ВВТ, номерных агрегатов и оборудования из одной категории в другую осуществляется по актам технического состояния МЦ (форма № 12), а агрегатов и оборудования без номеров – по актам изменения качественного состояния МЦ (форма № 11).

Основанием сдачи (приема) военной техники в ремонт подразделением воинской части служат акт технического состояния МЦ (форма № 12) и решение начальника автомобильной (бронетанковой) службы воинской части, оформленное записью в книге учета неисправного ВВТ (форма № 19).

Книга учета неисправного вооружения и военной техники (форма № 19) воинской части ведется в службе воинской части, учетно-операционном отделе, отделах хранения склада. В книгу учета неисправного ВВТ (форма № 19) вносится военная техника со сроком восстановления более одних суток.

Путевые листы выдаются в подразделения по журналу учета путевых листов. Использованные и полностью оформленные путевые листы сдаются начальнику службы.

Приказ МО РФ от 2008г. № 250дсп «Об утверждении Руководства о финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Определяет особенности бюджетного учета в ВС РФ (порядок приема, учета, передачи и списания материальных ценностей).

Приказ МО РФ от 2008г. № 139 «О формах документов, используемых в финансово - хозяйственной деятельности ВС РФ».

Устанавливает формы документов, используемых в финансово-хозяйственной деятельности ВС РФ.

Приказ МО РФ 2010 №960 «Об утверждении Положения об управлении реализацией в МО РФ Федеральной программы Промышленная утилизация ВВТ на 2011-2014г.»

Приказ МО РФ 2013г. №72 «О внесении изменений в приказ МО РФ №960»

Приказ МО РФ 2009г. №910 «О регистрации транспортных средств ВС РФ в подразделениях ВАИ МО РФ»

Приказ заместителя МО РФ 2011 г.№40дсп «Об утверждении Табеля срочных донесений органов военного управления материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время»

Приказ МО РФ 2011г. №2666дсп «О утверждении Положения о списании федерального имущества в ВС РФ».

Приказ МО РФ 2013г. № 222дсп «Порядок списания с учета вооружения, военной техники и других материальных средств в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Регламентирует:

- права должностных лиц на списание материальных средств и порядок списания материальных средств.

- перечень предоставляемых документов на списание материальных средств.

Приказ МО РФ 2006 г. № 300 «Об утверждении Руководства о нормах наработки (сроках службы) до ремонта и списания автомобильной техники и имущества в ВС РФ».

Устанавливает:

- нормы наработки до списания аккумуляторных батарей и брезентов укрывочных.

Приказ МО РФ 1993г. № 371 «Об организации в Министерстве Российской Федерации работ по ликвидации и утилизации вооружения и военной техники и других материальных средств, высвобождаемых в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Руководство по утилизации вооружения и военной техники, высвобождаемого из ВС РФ. Утверждено 1-м зам. МО РФ в 1999г.

Приказ заместителя МО РФ № 2011 г. 40дсп «Об утверждении Табеля срочных донесений органов военного управления материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время»

### Проверка и оценка технического состояния

Указ президента РФ от 2007 № 1495 «Устав внутренней службы ВС РФ».

Глава 3. Обязанности командиров (начальников) и основных должностных лиц.

Определяет:

периодичность проверки состояния ВВТ должностными лицами.

Приказ МО РФ 1996г. № 255 «О введении в действие Руководства по проверке и оценке состояния вооружения и военной техники общевойскового назначения в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Устанавливает порядок оценки состояния ВВТ в ВС РФ.

Определяет порядок оценки:

−	состояния образца, группы образцов, вида ВВТ;

−	состояния ВВТ подразделения и воинской части;

−	организации эксплуатации и ремонта ВВТ;

−	состояния парка и внутренней службы в нем;

−	состояния метрологического обеспечения ВВТ;

−	состояния запасов ВТИ;

−	организация осмотра и смотра ВВТ должностными лицами;

−	состояние организации эксплуатации ВВТ, состояние парков и внутреннею службу в парках, метрологическое обеспечение и запасов ВТИ.

Приказ МО РФ 2007г. №250 « О проведении   государственного технического осмотра ТС, зарегистрированных ВАИ ВС РФ»

### Приказ МО РФ 2006г. № 42 «О порядке проведения проверок в Вооруженных Силах Российской Федерации»

### Определяет перечень вопросов, которые подлежат проверке при  проведении комплексных проверок состояния ВВТ.

### Обеспечение безаварийной эксплуатации ВАТ

Приказ МО РФ 2000г. № 285 «Об утверждении Инструкции по подготовке военнослужащих к выполнению требований безопасности в повседневной деятельности войск (сил)».

Устанавливает:

− общие положения по подготовке военнослужащих к выполнению требований безопасности;

− требования к обучению военнослужащих требованиям безопасности;

− виды инструктаж по требованиям безопасности;

− формы и содержание оформляемых документов.

Виды инструктажей (в зависимости от характера, цели, места и времени проведения):

− вводный;

− первичный;

− повторный;

− внеплановый;

− целевой.

Приказ МО РФ 2000г. № 505 «Об утверждении Инструкции о порядке расследования фактов получения травм военнослужащими в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Инструкция по технике безопасности при эксплуатации и войсковом ремонте бронетанковой техники. Воениздат, 1979.

Устанавливает:

− требования безопасности при эксплуатации и ремонте машин;

− требования безопасности при использовании электрического тока;

− обязанности должностных лиц по обеспечению соблюдения установленных требований.

Меры безопасности в ходе учений и занятий по боевой подготовке. МО, 1988г.

Обеспечение безопасности военной службы. МО, 1996г.

Пособие по предупреждению аварий и поломок при эксплуатации БТВТ. Воениздат, 1988.

Раздел 2

## ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЮЧЕГО, МАСЕЛ, СМАЗОК 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Приказ МО РФ 1992г. № 65 «О введении в действие Норм расхода и Инструкции по нормированию и применению горючего, масел, смазок и специальных жидкостей при эксплуатации и ремонте вооружения и военной техники».

Нормы изданы в двух книгах, каждая состоит из двух частей.

Книга первая (часть первая) содержит:

приложение № 1 к пр. МО 1992г. № 65 - Нормы № 1-17 расхода Г, М, С и СЖ при эксплуатации и ремонте БТВТ и РАВ; таблицы основных и дублирующих марок Г, М, С и СЖ; таблицы вместимости баков, систем, агрегатов и узлов БТВТ и РАВ.

Книга первая (часть вторая) содержит:

приложение № 1 к пр. МО 1992 г. № 65 - Нормы № 18-29 расхода Г, М, С и СЖ при эксплуатации и ремонте ВиТ Войск ПВО, техники средств связи, технических средств разведки и инженерных систем стационарных фортификационных сооружений.

Книга вторая (часть первая) содержит:

приложение № 2 к пр. МО 1992 г. № 65 - Нормы № 30-40 расхода Г, М, С и СЖ при эксплуатации и ремонте АТ и инж. техники; таблицы основных и дублирующих марок Г, М, С и СЖ и сроков их хранения; таблицы вместимости баков, систем, агрегатов и узлов АТ и инженерной техники.

Книга вторая (часть вторая) содержит:

приложение № 2 к пр. МО 1992 г. № 65 - Нормы № 41-77 расхода Г, М, С и СЖ при эксплуатации и ремонте наземного оборудования изделий ВВС, вооружения химических войск и средств защиты, воздушно-десантной техники, вычислительной техники и автоматизированных систем управления, средств измерений и технических средств тыла;

приложение № 3 к пр. МО 1992 г № 65 - Инструкция по нормированию и применению Г, М, С и СЖ на ВВТ армии и флота.

Норма  № 30:

расхода горючего при использовании автомобильной техники

Норма  № 31:
расхода моторного масла на восполнение потерь от угара при использовании автомобильной техники

Норма № 32:
расхода горючего при работе средств подогрева

Норма № 33: 
расхода тормозных жидкостей,охлаждающих низкозамерзающих 
жидкостей и этилового спирта при использовании автомобильной 
техники

Норма № 34:
расхода горючего, масел, смазок и специальных жидкостейпри техническом обслуживании, ремонте и подготовке к хранению автомобильной техники

Бюллетень № 30. Временные нормы расхода горючего, масел, смазок и специальных жидкостей при использовании, техническом обслуживании и ремонте автомобильной, бронетанковой, инженерной и аэродромной техники.

Установлены нормы расхода для некоторых образцов ВВТ, принятых на вооружение после 1992 г.

Приказ НТ ВС РФ 1994г. № 105 «О введении в действие Инструкции об организации обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Приказ Заместителя МО СССР-Начальника тыла ВС СССР 1989г. №63 «О введении в действие Инструкции по обращению с ядовитыми техническими жидкостями в СА и ВМФ»

-Классификация ЯТЖ по степени опасности. Порядок допуска личного состава к работе с ЯТЖ

-Особенности устройства тары для транспортирования ЯТЖ. Надписи и обозначения на таре для ЯТЖ. Особенности погрузки 
и выгрузки ЯТЖ

-Состав комиссии для приема ЯТЖ. Действия комиссии при приеме ЯТЖ

-Требования, предъявляемые к таре, помещениям для хранения ЯТЖ

-Выдача ЯТЖ со склада в/части в подразделения. Порядок оформления документов

-Область применения ЯТЖ. Порядок замены ЯТЖ. Повторное использование ЯТЖ. Передача ЯТЖ из части в часть

-Виды проверок учета поступления, хранения ЯТЖ. Периодичность проверок. Документы, оформляемые по результатам проверки

Приложения: №1-6. Физико-химические свойства ЯТЖ. Документы регистрации инструктажа. Перевозочные документы. Мероприятия по подготовке к транспортированию ЯТЖ. Оказание первой медицинской помощи при отравлении ЯТЖ

Раздел 3

## ПАРКИ, ПАРКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БТВТ

Указ президента РФ от 2007 № 1495 «Устав внутренней службы ВС РФ».

Глава 10. Особенности внутренней службы в парке.

Устанавливает:

- определение и виды парков;

- деление постоянного парка на зоны;

- перечень элементов парка;

- требования к организации внутренней службы в парке.

- обязанности лиц суточного наряда по парку.

= порядок допуска л/с , вскрытия зон и сдачи их под охрану.

Приказ МО РФ 1992г. № 28 «О введении в действие Руководства по единым типовым требованиям к паркам воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации».

Устанавливает:

- требования к устройству и оборудованию парков воинских частей;

- требования к оборудованию элементов парка воинской части;

- типовые проекты зданий и сооружений парков воинских частей.

В постоянном парке строятся и оборудуются:

- пункт предварительной очистки;

- контрольно-технический пункт (КТП);

- пункт заправки;

- пункт чистки и мойки;

- пункт (площадка) ежедневного технического обслуживания (ПЕТО);

- пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР);

- места хранения (стоянки) ВВТ;

- аккумуляторные (кислотная и щелочная);

- стационарная водогрейка;

- склады военно-технического имущества (ВТИ);

- отапливаемое помещение для дежурных средств;

- санитарно-бытовые помещения;

- площадки различного назначения;

- места для отдыха;

- дороги, проезды и проходы.

Приказ МО РФ 2007г. № 170 «Об укомплектовании автомобильной техники запасными частями, инструментом и принадлежностями и обеспечении воинских частей парковым оборудованием».

Устанавливает:

- нормы и порядок обеспечения воинских частей и организаций ВС РФ парковым оборудованием;

- нормы и порядок укомплектования БТВТ, АТ комплектами запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов;

- нормы укомплектования БТВТ, АТ резервными группами аккумуляторных батарей.

Каталоги проектов парковых помещений, изданные центральным военпроектом.

Парковое оборудование бронетанкового вооружения и автомобильной техники. Пособие. Книга 1 и Книга 2. Воениздат, 1989.

Технические описания, инструкции по эксплуатации, руководства по эксплуатации средств технического обслуживания.

Раздел 4

## ВОЙСКОВОЙ РЕМОНТ ВАТ

Приказ МО РФ 2013г. № 969 «Об утверждении руководства по содержанию вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-технического имущества  в Вооруженных Силах Российской Федерации».

В приложении 19 к Руководству приведен образец плана восстановления вооружения и военной техники воинской части.

В приложении 5 к Руководству приведен образец план-задания ремонтному подразделению на месяц.

Определяет:

88. Ремонт ВВТ организуется в соответствии с требованиями нормативной технической документации.

89. Виды ремонта ВВТ классифицируются:

а) по степени восстановления ресурса:

не восстанавливающий ресурс – текущий ремонт (ТР);

частично восстанавливающий ресурс – средний ремонт (СР);

полностью восстанавливающий ресурс (ресурс близкий к полному() – капитальный ремонт (КР);

б) по регламентации выполнения:

ремонт по техническому состоянию (РТС);

регламентированный ремонт;

в) по планированию:

плановый ремонт;

неплановый ремонт;

г) по месту проведения ремонта:

войсковой ремонт;

заводской ремонт;

д) по совмещению времени и места проведения ремонта составных частей ВВТ:

комплексный ремонт;

специализированный ремонт.

В воинской части осуществляется, как правило, комплексный ремонт ВВТ.

Для агрегатов ВВТ устанавливаются текущий и капитальный виды ремонта.

Приказ МО РФ 1998г. № *19 «О введении в действие Руководства по организации технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное время».

Устанавливает:

-обязанности должностных лиц по организации технического обслуживания и ремонта ВВТ;

-материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта.

Приказ начальника вооружения ВС РФ ЗМО РФ 2008 г. № 1 «Об утверждении Руководства по организации РТО, ремонта по техническому состоянию бронетанкового вооружения и техники, военной автомобильной техники и замены АБШ в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное время».

Устанавливает:

-Периодичность проведения РТО и РТС. Порядок подготовки и  сдачи машин в ремонтные воинские части и предприятия для проведения РТО и РТС.

-Порядок проведения технического диагностирования машин при выполнении РТО и РТС.

- Цели проведения РТО, место выполнения, силы и средства привлекаемые для выполнении РТО.

- Определение понятия РТС. Назначение РТС. Место выполнения РТС, силы и средства.

-порядок снабжения автомобильными шасси для замены, порядок  использования высвободившихся шасси после замены.

-Определение потребности в РТО, РТС и замены АБШ.

Документы планирования отрабатываемые в в/части, соединении, объединении, видах ВС и ГАБТУ МО.

-Порядок истребования  и использования комплектов РТО замененных деталей и сборочных единиц после проведения РТО. Порядок учета и использования.

-Порядок подготовки и допуска личного состава к проведению РТО

-Порядок выполнения РТО в воинской части по принадлежности машин, в ремонтном подразделении (воинской части), на предприятиях МО. Учет комплектов РТО.

Приказ начальника ГАБТУ МО РФ 2010г. № 469 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению технического обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и техники, военной автомобильной техники, учебно-тренировочных средств в рамках технического надзора в ВС РФ»

Приказ заместителя МО РФ № 2011 г. 40дсп «Об утверждении Табеля срочных донесений органов военного управления материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время»

Руководства по войсковому ремонту образцов ВАТ.

Раздел 5

## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВАТ

Инструкция по сдаче в ремонт на ремонтные предприятия и выдаче из ремонта изделий бронетанкового вооружения и техники и военной автомобильной техники, двигателей и агрегатов. И603.010 – 2012 г.

Отменяет:

«Сдача изделий БТВТ в ремонт и получение из ремонта» РД 603.012-2004г.

«Единые технические условия на сдачу в ремонт и выдачу из ремонта автомобильной техники, двигателей и агрегатов» от 11.08.1994 г.

Определяет:

- порядок подготовки изделий и агрегатов БТВТ и ВАТ к отправке в ремонт, требования к ним, порядок их приемки;

- правила транспортирования и упаковки изделий и агрегатов БТВТ и ВАТ при отправке в ремонт и после ремонта;

- порядок выдачи отремонтированных изделий и агрегатов БТВТ и ВАТ после ремонта;

- перечень ЗИП основных образцов БТВТ, обязательных к сдаче войсковыми частями.

Раздел 6

## РЕКЛАМАЦИОННАЯ РАБОТА

Постановление Совета Министров СССР от 5.07.1977г. №608 с изменениями внесенных в Постановление Правительства Совета Министров СССР 1991г. №72

Приказ МО РФ 1993г. №194 « О совершенствовании Порядка сбора информации качестве ВВТ»

ГОСТ РВ 15.703 – 2005. Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций.

ГОСТ РВ 15.306 – 2003. Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Обязательства гарантийные.

Указания НГАБТУ 2007г. № 555/6/180 «О порядке ведения рекламационной работы».

Приказ МО РФ 1996г. № 255 «О введении в действие Руководства по проверке и оценке состояния вооружения и военной техники общевойскового назначения в Вооруженных Силах Российской Федерации».

О проверке состояния рекламационной работы.

Раздел 7

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИ (ВТИ)

Приказ МО РФ 1995 года №180 «Положение о порядке обеспечения ВС РФ АТ и снабжения автомобильным имуществом».

Регламентирует:

- общий порядок обеспечения ВС РФ АТ и АИ;

- категорирование АТ и АИ ;

- определение потребности АТ ОВН для заказа на нужды ВС РФ;

- распределение закупаемой АТ;

- порядок планирования и снабжения войск АИ;

Приказ МО РФ 2006г. № 170дсп «О порядке обеспечения воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации парковым оборудованием и укомплектования бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники комплектами запасных частей, инструментов, принадлежностей, материалов и резервными группами аккумуляторных батарей»

Приказ МО РФ 1996г. № 436 «О введении в действие Положения о снабжении танковыми шлемофонами»

Нормы расхода запасных частей на текущий и средний ремонт образцов ВАТ.

Каталоги деталей и сборочных единиц изделий ВАТ и их двигателей.

Раздел 8

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Приказ МО РФ 2003г. №460 «Об утверждении Инструкции по подготовке специалистов автомобильной службы и допуску водителей к управлению ТС в ВС РФ»

Директива ЗМО от 2002 г. № 332/500 «Методические рекомендации по организации и выполнению мероприятий повседневной деятельности в в/части. Книга 3. Техническое обеспечение».

Приказ ГК СВ от 2006 г. № 102 «Руководство по организации и проведению технической подготовки в СВ».

Настоящее Руководство определяет основные положения по организации и проведению технической (специальной) подготовки личного состава (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, по призыву, гражданского персонала) в Сухопутных войсках.

| Глава 1. | Общие положения……………………………………… |
| --- | --- |
| Глава 2. | Обязанности должностных лиц по руководству технической подготовкой……………………………… |
| Глава 3. | Планирование технической подготовки……………… |
| Глава 4. | Организация и порядок проведения занятий по технической подготовке………………………………… |
| 4.1. | Формы и методы обучения, организация и особенности проведения занятий……………………… |
| 4.2. | Организация и порядок проведения занятий с офицерским составом и прапорщиками………………. |
| 4.3. | Организация и порядок проведения занятий с личным составом подразделений………………………………… |
| Глава 5. | Методическая подготовка руководителей занятий……. |
| Глава 6. | Учебная материально-техническая база технической подготовки………………………………………………... |
| 6.1. | Состав учебной материально-технической базы технической подготовки………………………………… |
| 6.2. | Совершенствование учебной материально-технической базы технической подготовки……………. |
| Глава 7. | Организация переподготовки личного состава воинских частей и подразделений, перевооружаемых на новые образцы ВВТ…………………………………... |
| 7.1. | Планирование переподготовки личного состава…... |
| 7.2. | Проведение переподготовки личного состава………... |
| Глава 8. | Организация контроля, учета, отчетности и подведения итогов по технической подготовке……….. |
| 8.1. | Цель, виды контроля и порядок его проведения………. |
| 8.2. | Порядок учета занятий по технической подготовке…... |
| 8.3. | Подведение итогов по технической подготовке……….. |
| 8.4. | Организация и порядок отчетности по технической подготовке………………………………………………... |
| Глава 9. | Проверка технической подготовки…………...………… |
| Приложения к Руководству |
| 1. | Задачи технической подготовки………………………... |
| 2 | Организация технической подготовки……..................... |
| 3. | Перечень руководящих документов по организации технической подготовки………………………………… |
| 4. | Тематический план………………………………………. |
| 5. | Расчет по доподготовке, переподготовке водителей на транспортные средства соответствующих категорий…………………………………………………. |
| 6. | План проведения учебно-методического сбора офицеров инженерно-технического состава ………… |
| 7. | Перечень учебных классов по бронетанковой и автомобильной службам ………………………………… |
| 8. | Типовая площадка отработки нормативов по технической подготовке ………………………………… |
| 9. | План переподготовки личного состава на новые образцы ВВТ………………………...……………………. |
| 10. | Расчет часов на переподготовку личного состава в период проведения 40-дневного сбора………………... |
| 11. | Сведения о результатах технической (специальной) подготовки соединений и воинских частей……………. |
| 12. | Порядок индивидуальной оценки военнослужащего по технической подготовке…………………………………. |
| 13. | Порядок оценки подразделения по технической подготовке………………………………………………... |
| 14. | Порядок оценки воинской части по технической подготовке………………………………………………... |

Программы боевой подготовки подразделений материально-технического обеспечения.  2012 г.

Раздел 9

## МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Приказ МО РФ 2012г. № 3750 «Об утверждении Руководства по метрологическому обеспечению ВС РФ».

Приказ МО РФ 2010г. № 235 «Об утверждении положения о метрологическом обеспечении в ВС РФ».

Приказ МО РФ 1997г. № 230 «Об утверждении и введении в действие Руководства о порядке проведения метрологической экспертизы образцов вооружения и военной техники».

Приказ начальника вооружения ВС РФ - ЗМО РФ 2006г. № 40 «Об утверждении Перечня средств измерений, подлежащих периодической поверке в ВС РФ».

Раздел 10

## ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА И МОЛНИЕЗАЩИТА ПАРКОВ

Приказ МО РФ 1992г. № 28 «О введении в действие Руководства по единым типовым требованиям к паркам воинских частей ВС РФ».

Из Руководства:

Глава 5. Молниезащита и защита постоянного парка от статического электричества.

… Проекты молниезащиты на действующие, а также на строения хозяйственным способом здания и сооружения постоянного парка разрабатываются силами воинских частей с привлечением при необходимости проектных организаций.

… Порядок устройства молниезащиты, прием и ввод в эксплуатацию молниезащитных устройств зданий и сооружений оформляются актом приема оборудования для устройств молниезащиты.

… После приема в эксплуатацию устройств молниезащиты лицо, ответственное за электрохозяйство, составляет паспорта молниезащитных устройств и паспорта заземлителей. (Образцы документов приведены в приложениях 11,13).

… Замеры (периодические проверки) по определению величины сопротивления устройств молниезащиты зданий и сооружений постоянного парка производятся перед началом или в течение грозового сезона в сухую погоду при сухом состоянии поверхности земли. (Методика измерения сопротивлений приведена в приложении 12).

Противопожарная охрана организуется согласно Уставу внутренней службы (ст. 328, 334, 374, приложение 14), приказу Министра обороны РФ от5.10.1995 г. № 322.

Приказ МО РФ 1995г. № 322 «Об организации противопожарной защиты и местной обороны в Вооруженных Сил Российской Федерации».

Вводит в действие:

-Руководство по противопожарной защите и местной обороне в ВС РФ (приложение 1)

-Нормы создания запаса средств пожаротушения и снабжения имуществом и специальным оборудованием противопожарных подразделений в ВС РФ (приложение 2)

-Нормы создания запасов специального имущества(оснащения) формирований местной обороны в ВС РФ (приложение 3)

Руководство состоит из 3-х частей:

Часть 1. Органы управления и подразделения служб пожарно-спасательных и местной обороны в ВС РФ. Излагаются:

-Организация и основные задачи органов управления и подразделения служб пожарно-спасательных и местной обороны в ВС РФ

Часть 2. Противопожарная защита в ВС. Изложены:

-Организация противопожарной защиты частей. Порядок несения службы подразделениями ППЗ. Обеспечение объектов средствами ППЗ. Обязанности лиц пожарного наряда. Тушение пожаров

Часть 3. Местная оборона в ВС РФ. Изложены:

-Организация местной обороны. Задачи местной обороны. Обязанности должностных лиц. Руководство местной обороной

Приказ МО РФ 2012г. № 3333 «Об утверждении Инструкции по обеспечению пожарно-технической продукцией и другим имуществом в ВС РФ и норм снабжения (комплектования) пожарно-технической продукцией и другим имуществом».

Приложения

№ 1, 12, 25. Образцы документов по противопожарной защите. № 10, 11. Нормативы специальной подготовки военных команд противопожарной защиты и оценка организации и состояния противопожарной защиты. № 23, 24. Инструкция о порядке проведения осмотра помещений перед закрытием и образец пожарного жетона. № 26, 27. Пожарный расчет, знаки безопасности

Директива МО РФ 1991г. № Д-*19 «О противопожарных мероприятиях».

Приказ ЗМО РФ 1995г. № 416 «Об оборудовании объектов Вооруженных Сил Российской Федерации пожарной автоматикой и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

# Приложение №1

# Тактико-технические характеристики автомобильной техники  стоящей на вооружении в Российской армии.

КАМАЗ-4350

АО "КАМАЗ" налажен выпуск семейства высокоунифицированных автомобилей многоцелевого назначения типа 4Х4, 6Х6, и 8Х8 грузоподъемностью 4,0; 6,0 и 10,0 т. Уровень унификации внутри семейства составляет около 80%. При разработке образцов наиболее полно реализованы преимущества семейств автомобилей, позволяющих перекрыть потребности в разного класса грузоподъемности автомобилями одного типа и существенно снизить многомарочность парка, что в значительной степени удешевляет эксплуатацию и содержание автотехники.

Автомобиль КАМАЗ-4350 типа 4х4 грузоподъемностью 4,0 т, предназначен для монтажа вооружения и военной техники всех видов Вооруженных Сил и родов войск, буксировки артиллерийских систем, специальных транспортных прицепов, перевозки военно-технического имущества и личного состава.

На автомобиль установлены: дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 240 л.с., блокируемый межколесный дифференциал в раздаточной коробке, блокируемый межосевой дифференциал в раздаточной коробке, блокируемый межколесный дифференциал заднего моста, широкопрофильные радиальные шины регулируемого давления увеличенной размерности.

Основные характеристики:

максимальная скорость - 100 км/ч;

масса буксируемого прицепа - 5,0 т;

преодолеваемые препятствия:

подъемы, спуски - 30 ;

косогор         - 20 ;

ширина рва      - 0,6м;

высота стенки   - 0,5м;

преодоление водных преград вброд глубиной 1,75 м.

По основным показателям технических характеристик автомобиль КАМАЗ - 4350 превосходит зарубежный аналог N-4510 (Германия) и ТРМ - 4000 (Франция).

КАМАЗ-5350

Автомобиль типа 6Х6 грузоподъемностью 6,0 т, разработанный в составе высокоунифицированного семейства, предназначен для монтажа вооружения и военной техники всех видов Вооруженных Сил и родов войск, буксировки артиллерийских систем, специальных и транспортных прицепов, перевозки военно-технического имущества и личного состава.

На автомобиле установлены: дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 260 л.с; радиатор системы охлаждения за кабиной на раме; коробка передач оригинальной конструкции с демультипликатором; одноступенчатая раздаточная коробка; блокируемый межосевой дифференциал в раздаточной коробке; блокируемые межколесные дифференциалы задних мостов; широкопрофильные радиальные шины регулируемого давления увеличенной размерности.

Основные характеристики:

максимальная скорость - 100 км/ч;

масса буксируемого прицепа - 8,0 т;

преодолеваемые препятствия:

подъемы, спуски - 30;

косогор         - 20;

ширина рва      - 0,6 м;

высота стенки   - 0,5 м;

преодоление водных преград вброд глубиной - 1,75 м.

По основным показателям технических характеристик КАМАЗ-5350 превосходит зарубежные аналоги N-4520 (Германия) и М 93А2 (США).

КАМАЗ-6350

Автомобиль КАМАЗ-6350 типа 8Х8 грузоподъемностью 10,0 т, разработанный в составе высокоунифицированного семейства, предназначен для монтажа вооружения и военной техники всех видов Вооруженных Сил и родов войск, буксировки артиллерийских систем, специальных и транспортных прицепов, перевозки военно-технического имущества и личного состава.

На автомобиле установлены: дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 360 л.с; радиатор системы охлаждения за кабиной на раме; коробка; блокируемый межосевой дифференциал в блокируемый межосевой дифференциал в раздаточной коробке; блокируемые межколесные дифференциалы задних мостов; лебедка с волновым редуктором; широкопрофильные радиальные шины регулируемого давления увеличенной размерности.

Основные характеристики:

максимальная скорость - 95 км/ч;

масса буксируемого прицепа - 12,0 т;

преодолеваемые препятствия: подъемы, спуски - 30;

косогор         - 20;

ширина рва      - 1,4 м;

высота стенки   - 0,5 м;

преодоление водных преград вброд глубиной 1,75м.

По основным показателям технических характеристик КАМАЗ-6350 превосходит зарубежные аналоги N-4540 (Германия) и М 977 (США) по удельной грузоподъемности, максимальной скорости движения, глубине преодолеваемого брода.

УРАЛ-43206

Автомобиль многоцелевого назначения Урал-43206 грузоподъемностью 3,7 т предназначен для монтажа вооружения и военной техники всех видов Вооруженных Сил и родов войск, буксировки артиллерийский систем, специальных и транспортных прицепов, перевозки военно-технического имущества личного состава.

Автомобиль разработан на базе узлов и агрегатов автомобиля Урал-4320-10 с дизельным двигателем ЯМЗ-236М2. Серийно выпускается с 1995 года. В отличие от Урал-4320-10 на автомобиль установлены: один задний мост, задняя подвеска зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающая совместно с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, оригинальный рулевой механизм и шины модели ИД-П284.

По монтажным возможностям рамы автомобиля Урал-3206 и Урал-4320-10 аналогичны.

Основные характеристики:

максимальная скорость               - 85 км/ч;

масса буксируемого прицепа      - 5 т;

Преодолеваемые препятствия:

подъемы, спуски – 30 град;

косогор                 - 20 град.;

ширина рва          - 0,5 м;

высота стенки     - 0,5 м;

водные преграды - 0,7 (вброд)

Превосходит зарубежные аналоги N-4510 (Германия) и TRM  4000 (Франция) по удельной мощности, запасу хода, массе буксируемого прицепа.

УРАЛ-4320-31

Автомобиль многоцелевого назначения Урал-4320-31 грузоподъемностью 6,0 предназначен для монтажа вооружения и военной техники всех видов Вооруженных Сил и родов войск, буксировки артиллерийских систем, специальных и транспортных прицепов, перевозки военно-технического имущества и личного состава. Полная масса прицепа 7,0 т.

Автомобиль разработан на замену автомобиля Урал-4320-02 в составе семейства, включающего бортовой автомобиль, автомобиль транспортного назначения, шасси, а также седельный тягач, в том числе с активным приводом колес полуприцепа. Уровень унификации внутри семейства составляет около 90%.

Серийно выпускается с 1996 года.

В отличие от Урал -4320-02 на автомобиле установлены: дизельный двигатель ЯМЗ-238М2 мощностью 240 л.с.; сцепление - ЯМЗ-238; коробка передач ЯМЗ-236У, пятиступенчатая, трехходовая.

Основные характеристики:

максимальная скорость  - 82 км/ч;

масса буксируемого прицепа - 7,0 т;

преодолеваемые препятствия: подъемы, спуски – 30 град.;

косогор            - 20 град.;

ширина рва      - 0,5 м;

высота стенки   - 0,5 м;

преодоление водных преград-вброд глубиной 0,7 м.

Превосходит зарубежные аналоги N-4520 (Германия) и М 923А2 (США) по удельной мощности, запасу хода.

УРАЛ-53236-20

Специализированные шасси предназначено для перевозки выгрузки и погрузки изделий понтонного парка, складывания звеньев, удержания у берега выгруженного на воду звена, подвижки в воду севшего на мель звена.

Создание данной модели является дальнейшим продолжением работ АО "УралАЗ" по освоению 4-х автомобилей, которые позволят более полно удовлетворять потребности войск. Автомобиль разработан на замену автомобиля КрАЗ-260Г.

В настоящее время проходят приемочные испытания.

На шасси установлены: дизельный двигатель ЯМЗ-238Б мощностью 300 л.с., сцепление - 161-20 фрикционное, сухое однодисковое; коробка передач - ЯМЗ-238М, механическая, трехходовая, восьмиступенчатая.

Основные характеристики:

максимальная скорость - 60 км/ч;

преодолеваемые препятствия: подъемы, спуски   - 30 град.;

косогор               - 20 град.;

ширина рва         -1,2 м;

высота стенки     - 0,55 м;

водные преграды - 1,0 м (вброд).

УРАЛ-5323-20

Автомобиль многоцелевого назначения Урал-5323-20 грузоподъемностью10,0т. предназначен для монтажа вооружения и военной техники всех видов Вооруженных Сил и родов войск, буксировки артиллерийских систем, специальных и транспортных прицепов, прицепов, перевозки военно-технического имущества и личного состава. Полная масса прицепа 12,0 т.

Создание данной модели является дальнейшим продолжением работы АО "УралАЗ" по освоению 4-осных автомобилей, которые позволят более полно удовлетворять потребности войск в большегрузных транспортных средствах.

Автомобиль разработан на замену автомобиля Урал-53232 в составе семейства, включающего бортовой автомобиль, шасси и седельный тягач. Уровень унификации внутри семейства около 90%. В настоящее время завершены приемочные испытания.

В отличие от Урал-53332 на автомобиль установлены: дизельный двигатель ЯМЗ-238Б мощностью 300 л.с.; сцепление -161-20 фрикционное, сухое, однодисковое; коробка передач ЯМЗ-238М, трехходовая, механическая, восьмиступенчатая. По монтажным возможностям автомобили Урал-5320-20 и Урал-53232 аналогичны.

Основные характеристики:

максимальная скорость           - 85 км/ч;

преодолеваемые препятствия:   подъемы, спуски   - 30 град.;

косогор          - 20 град.;

ширина рва       -1,2 м;

высота стенки    0,55 м;

преодоление водных преград-вброд глубиной 1,2 м.

По основным техническим характеристикам автомобиль Урал-5323-20 находится на уровне зарубежных аналогов N-4540 (Германия) и М 977 (США).

Урал-5323-21

Автомобиль многоцелевого назначения Урал-5323-21 грузоподъемностью 10,0 т. Автомобиль предназначен для монтажа вооружения военной техники всех видов Вооруженных Сил и родов войск, буксировки артиллерийских систем, специальных транспортных прицепов, перевозки военно-технического имущества и личного состава.

В отличие от Урал-53232 на автомобиль установлены: дизельный двигатель ЯМЗ-238Б мощностью 300 л.с.; сцепление -161-20 фрикционное, сухое, однодисковое; коробка передач ЯМЗ-238М, трехходовая, механическая, восьмиступенчатая и новая более комфортабельная кабина.

Основные характеристики:

Максимальная скорость - 85 км/ч

Преодолеваемые препятствия:   подъемы, спуски  - 30 ;

косогор          - 20 ;

ширина рва       - 1,2 м;

высота стенки    - 0,55 м;

преодоление водных преград вброд глубиной 1,2 м.

ГАЗ-3937

Опытный образец высокомобильного автомобиля многоцелевого назначения ГАЗ-3937, разрабатывается ОАО ГАЗ.

Автомобиль предназначен для использования в качестве базового шасси под монтаж противотанкового, зенитного ракетного, а также различных видов легкого артиллерийского (автоматические пушки, минометы) и тяжелого стрелкового (пулеметы, гранатометы и др.) вооружения, средств связи, РЭБ, систем управления; перевозки личного состава и воинских грузов; буксировки артиллерийских и других прицепных систем; выполнения функций разведки и поддержки; доставки ремонтных групп и запасных частей; эвакуации раненых.

Автомобиль разработан на основе модульной конструкции. Соответствующий выбор модулей позволяет осуществить все виды боевого, технического и тылового обеспечения частей на одном базовом шасси.

Автомобиль разработан с использованием узлов и агрегатов автомобилей многоцелевого назначения, БТР и БРДМ.

Автомобиль имеет несущий корпус открытого типа с отделениями управления, моторным и полезной нагрузки. Двигатель - дизельный, воздушного охлаждения с турбонаддувом мощностью 175 л.с.; подвеска - независимая торсионная.

Основные характеристики:

грузоподъемность           - 1,5 т;

максимальная скорость      - 110 км/ч;

преодолеваемые препятствия: подъемы, спуски  - 30 град.;

косогор                                         - 20 град.;

ширина рва                                  - 1,1 м;

высота стенки                              - 0,4 м;

преодоление водных преград на плаву                -4 км/ч.

По основным показателям технических характеристик автомобиль ГАЗ-3937 не уступает зарубежным аналогам (М-998, США).

УАЗ-3153

Автомобиль УАЗ-3153 является длиннобазной модификаций автомобиля УАЗ-3151. Предназначен под монтаж легкого вооружения и военной техники (на нем может монтироваться около 40 наименований ВВТ), перевозки 9 человек личного состава, воинских грузов и буксировки.

Автомобиль поставлен на серийное производство.

В отличие от УАЗ-3151 на автомобиле установлены: девятиместный кузов, который может быть с жестким или мягким верхом; карбюраторный двигатель УМЗ-421 рабочим объемом 2,9 л. мощностью 98 л.с.; радиальные шины. В компенсации автомобиля с ведущими мостами без колесных редукторов устанавливается передняя пружинная зависимая подвеска.

Основные характеристики:

максимальная скорость        - 120 км/ч

грузоподъемность                 - 0,8 т

масса буксируемого прицепа   - 1,2 т

преодоление водных преград - вброд глубиной 0,7 м.

ГАЗ-33097

Автомобиль многоцелевого назначения ГАЗ-330997, разработан ОАО ГАЗ на замену серийно выпускаемого автомобиля ГАЗ-66-11.

Автомобиль предназначен для монтажа вооружения и военной техники всех видов Вооруженных Сил и родов войск, буксировки артиллерийских систем, специальных и транспортных прицепов, перевозки военно-технического имущества и личного состава.

Автомобиль разрабатывается на основе высокой унификации с автомобилями хозяйственного назначения ОАО ГАЗ.

В отличие от автомобиля ГАЗ-66-11 имеет капотную компоновку. На нем установлены: дизель воздушного охлаждения с турбонаддувом; оригинальная коробка передач и раздаточная коробка; кабина, максимально унифицированная с кабиной автомобиля ГАЗ-3309; радиальные шины большей размерности.

В сравнении с серийным этот автомобиль имеет лучшие показатели по экономичности, запасу хода, грузовместимости платформы, комфортабельности кабины.

Основные характеристики:

грузоподъемность               - 2,3 т;

максимальная скорость      - 85-90 км/ч

двигатель - ГАЗ-5441.10 мощностью 116 л.с.;

преодолеваемые препятствия: подъемы, спуски - 31 град;

косогор              - 20 град;

ширина рва       - 0,5 м;

высота стенки   - 0,45 м;

преодоление водных преград-вброд глубиной 1,0 - 1,2 м.

По основным показателям технических характеристик автомобиль ГАЗ-33097 не уступает зарубежным аналогам (TRK-2000, Франция)

ЗИЛ-433420

Автомобиль многоцелевого назначения ЗИЛ-433420 грузоподъемностью 3,75 предназначен для монтажа вооружения и военной техники всех видов Вооруженных Сил и родов войск, буксировки артиллерийских систем, специальных и транспортных прицепов, перевозки военно-технического имущества и личного состава. Масса прицепа 4,2 т.

Автомобиль разработан на замену автомобиля ЗИЛ-131Н в составе семейства, включающего бортовой автомобиль, шасси и седельный тягач, в том числе с активным приводом колес полуприцепа. Уровень унификации внутри семейства составляет около 90%.

Серийно выпускается с 1995 года.

В отличие от ЗИЛ-131Н на автомобиле установлены: дизельный двигатель ЗИЛ-6451 мощностью 170 л.с; оригинальная система предпускового разогрева двигателя; современная комфортабельная кабина, максимально унифицированная с кабиной автомобиля хозяйственного назначения ЗИЛ-4331. Вместе с тем, АМО ЗИЛ для этого автомобиля разработана кабина, отвечающая требованиям Министерства обороны, в том числе и в бронированном варианте.

По монтажным возможностям автомобили ЗИЛ-131Н и ЗИЛ-433420 аналогичны.

Основные характеристики:

максимальная скорость                                             - 85 км/ч

преодолеваемые препятствия: подъемы, спуски    - 30 град;

косогор                 - 20 град;

ширина рва          - 0,5 м;

высота стенки      - 0,45 м;

преодоление водных преград - вброд глубиной 1,4 м.

Находится на уровне зарубежных аналогов TRK 6.40 (Франция), М 923А2 (США).

Приложение №2

Выписка из Табеля срочных донесений ОВУ МТО

Ежеквартально

3Э/ГАБТУ-Донесение о расходовании денежных средств за___месяц (к 1числу месяца, следующий за отчетным кварталом)

За полугодие

1Э/ГАБТУ- Донесение об эксплуатации  АТ(к 5 декабрю и 5 мая по состоянию на 1 мая и 1 декабря)

Ежегодно

1ВВТ/ГАБТУ- Донесение о потребности, наличии, техническом состоянии и движении БТВТ, АТ (к 5 декабря по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

2ВВТ/ГАБТУ- Донесение о наличии техническом состоянии базовых машин(к 5 декабря по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

2С/ГАБТУ- Донесение о накоплении АИ(НЗ) (к 5 декабря по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

3С/ГАБТУ- Сведения для расчетов потребности в АИ (к 5 декабря по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

6С/ГАБТУ-Донесение о наличии и потребности в АКБ, АШ, укрывочных брезентов(тентов), танковых шлемофонов(к 5 декабря по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

7Э/ГАБТУ- Донесение о наличии и потребности в парковом оборудовании(к 5 декабря по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

1Р/ГАБТУ-Донесение по наличию и техническом состоянии агрегатов оборотного фонда текущего довольствия(к 5 декабря по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

2Р/ГАБТУ-Донесение о состоянии в/ч автотехнического обеспечения(по состоянию на 1 января к 10 января)

2ТЕХ/ГАБТУ- Отчет- заявка по УТС, литературу и плакаты по АТ(к 20декабрю по состоянию на 1 января)

2Э/ГАБТУ-Заявка на объемы бюджетного финансирования ст.3119А(к 1марта года, предшествующий планируемому)

Приложение №3

Этапы эксплуатации изделий военной техники

ввод в эксплуатацию изделия военной техники: Этап эксплуатации изделия военной техники, включающий комплекс подготовительных работ, контроля, проверки и приемки эксплуатирующей организацией заказчика изделия военной техники, поступившего после изготовления или ремонта, в соответствии с установленными требованиями, и закрепление его за подразделением, должностным лицом или должностными лицами с оформлением соответствующих документов в установленном порядке.

приведение изделия военной техники в установленную степень готовности к использованию по назначению (приведение в готовность изделия военной техники): Этап эксплуатации изделия военной техники, включающий комплекс работ, установленных в эксплуатационной документации, по приведению изделия военной техники в работоспособное состояние и исходное для последующих действий положение.

поддержание изделия военной техники в установленной степени готовности к использованию по назначению (поддержание в готовности изделия военной техники): Этап эксплуатации изделия военной техники, в течение которого осуществляется комплекс работ, установленных в эксплуатационной и ремонтной документации и направленных на поддержание изделия военной техники в установленной степени готовности.

использование изделия военной техники по назначению: Этап эксплуатации изделия военной техники, в течение которого изделие военной техники работает в соответствии с его функциональным назначением.

хранение изделия военной техники при эксплуатации: Этап эксплуатации изделия военной техники, в течение которого неиспользуемое по назначению изделие военной техники размещается в специально отведенном месте для обеспечения его сохраняемости в заданном состоянии в течение установленных сроков.

кратковременное хранение изделия военной техники при эксплуатации: Хранение изделия военной техники при эксплуатации до одного года включительно.

длительное хранение изделия военной техники при эксплуатации: Хранение изделия военной техники при эксплуатации более одного года.

опытное хранение изделия военной техники при эксплуатации: Хранение изделия военной техники для определения эффективности средств защиты или оценки уровня его сохраняемости.

транспортирование изделия военной техники при эксплуатации: Этап эксплуатации изделия военной техники, включающий подготовку и перевозку или перемещение изделия военной техники в заданных условиях с использованием транспортных или буксировочных средств при обеспечении сохраняемости его технического состояния и комплектности.

снятие изделия военной техники с эксплуатации: Этап эксплуатации изделия военной техники, включающий прекращение эксплуатации изделия военной техники и оформление соответствующих документов в установленном порядке.

П р и м е ч а н и е – Снятое с эксплуатации изделие военной техники может быть направлено в ремонт, переведено в учебное средство, переоборудовано для использования в целях, отличных от его назначения, утилизировано или уничтожено.

списание изделия военной техники: Этап эксплуатации изделия военной техники, при котором оформляют соответствующие документы в установленном порядке о снятии изделия военной техники с учета эксплуатирующей организации заказчика.

Приложение №4

## Учет материальных ценностей в службе

Категорийных материальных ценностей – в книгах учета наличия и движения категорийных материальных ценностей (форма № 10);

Некатегорийных материальных ценностей – в книгах учета материальных ценностей (форма № 8)

Изменение категорийности (качественного и технического состояния) материальных ценностей оформляется по акту изменения качественного состояния материальных ценностей (форма № 11) или по акту технического состояния материальных ценностей (форма № 12).

Учет технического состояния, комплектности, наработки каждой единицы вооружения и военной техники, учитываемых по номерам и техническому состоянию, ведется в книге учета вооружения и военной техники по номерам и техническому состоянию (форма № 13)

Средств измерений – в книге учета технического состояния, аттестации, поверки и ремонта эталонов (средств измерений) (форма № 16)

Учет работы учебных действующих стендов и тренажеров ведется в книге учета работы учебных действующих стендов и тренажеров (форма № 17).

Учет закрепления ведется в книге учета и закрепления вооружения и военной техники по номерам (форма № 18)

Неисправные вооружение и военная техника, учет неисправных учебных тренировочных средств ведется в книгах учета неисправного вооружения и военной техники (форма № 19). По этой книге также ведется учет восстановления вооружения и военной техники. В книгу вносится военная техника со сроком восстановления более одних суток.

Комплектность индивидуальных ЗИП и их пополнение учитываются в службах воинской части в карточке некомплектности материальных ценностей (форма по ОКУД 6002220) суммарно за все комплекты, находящиеся в подразделениях и на складе воинской части.

Доукомплектование индивидуальных ЗИП, находящихся в подразделениях и на складе, оформляется требованиями-накладными (форма по ОКУД 0315006).

-В воинской части учет аккумуляторных батарей по маркам, годам выпуска и датам приведения в рабочее состояние ведется по всем подразделениям в книге учета технического состояния аккумуляторных батарей (форма № 27)

- Путевые листы выдаются в подразделения по журналу  учета движения путевых (полетных) листов (форма по ОКУД 0345008)

## Учет материальных ценностей в подразделении (на складе)

-книгам учета материальных ценностей (форма № 8)

-Техническое состояние, комплектность и наработка вооружения, военной техники и иных объектов основных средств, для которых предусмотрены формуляры (паспорта), отражаются в формулярах (паспортах).

-Вместе с формулярами (паспортами) ведутся и хранятся карточки некомплектности материальных ценностей (форма по ОКУД 6002220), в которых учитываются состояние и полнота индивидуальных комплектов ЗИП вооружения, военной техники и иных объектов основных средств.

-Выдаваемые во временное пользование материальные ценности для выполнения определенных работ на срок не более одного месяца учитываются в книге учета материальных ценностей, выданных во временное пользование (форма по ОКУД 6002215), а оружие, боеприпасы, оптические (электронно-оптические) приборы – по книге выдачи оружия и боеприпасов.

. -Путевые листы (формы по ОКУД 6002208, 6002209) выдаются под подпись в журнале учета движения путевых (полетных) листов (форма по ОКУД 0345008)

Учет работы вооружения, военной техники и других объектов основных средств и расхода горючего (топлива) ведется:

автотранспортных средств – в книге учета работы машин, расхода горючего и смазочных материалов (форма по ОКУД 6002216);

двигателей стационарных (передвижных) агрегатов (станций), теплового агрегата, силовой установки, специального оборудования с приводом от двигателя базового шасси, стиральной машины и других аналогичных объектов – в книге учета работы агрегата и расхода материальных запасов (форма по ОКУД 6002230);

-В каждом помещении (комнате) подразделения вывешивается опись находящихся в нем (ней) материальных ценностей (форма по ОКУД 6002227).

Учет номерных агрегатов на складе воинской части и в ремонтном подразделении (воинской части) дополнительно ведется в книгах учета номерных агрегатов (форма № 26)

Приложение №5

Требования противопожарной безопасности 
при проведении ремонтных работ

Противопожарная охрана организуется согласно Уставу внутренней службы (ст. 328, 334, 374, приложение 14), приказу Министра обороны РФ от5.10.1995 г. № 322.

Весь личный состав ремонтных подразделений и частей должен хорошо знать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с пожарным инвентарем и правильно использовать его в случае возникновения пожара в любом месте.

Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в подразделениях части несет командир воинской части.

Командиры подразделений, начальники служб, мастерских, цехов и других объектов отвечают за выполнение правил пожарной безопасности в подчиненных им подразделениях, службах и на объектах.

Помимо настоящих требований в воинских частях должны выполняться требования пожарной инспекции и предложения местной пожарной охраны, направленные на укрепление пожарной безопасности.

Все вновь поступающие в подразделения новые должностные лица должны пройти инструктаж по мерам пожарной безопасности с принятием зачетов.

Противопожарный инструктаж проводится:

- первичный - по соблюдению общих правил пожарной безопасности, пользованию средствами пожаротушения и связи;

- на рабочем месте - по соблюдению правил пожарной безопасности непосредственно на участке, посту, складе, в мастерской и т. п.

Противопожарный инструктаж солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров и его учет возлагаются на пожарную охрану объекта или инженерно-технический состав, назначенный приказом командира части, а также на лиц, ответственных за пожарную безопасность участка, поста, склада, мастерской и т. д.

Противопожарный инструктаж должен быть кратким, четким и включать:

- ознакомление вновь поступивших в часть военнослужащих с противопожарным режимом, установленным в части в целом и на рабочем месте, куда они направляются работать;

- ознакомление с наиболее пожароопасными местами на объекте, участке, складе, посту, в мастерской и т. д.;

- ознакомление с возможными причинами возникновения пожаров и действиями при обнаружении пожара.

Проведение инструктажа должно сопровождаться ознакомлением с имеющимися на объекте средствами пожаротушения, пожарной связи и сигнализации, а также с правилами приведения их в действие.

Для каждой воинской части на основе настоящих требований к специфике пожарной опасности, конкретных условий эксплуатации, ремонта, хранения должны быть разработана противопожарная инструкция и соответствующие инструкции для подразделений, участков, постов, мастерских, складов, хранилищ и т. п.

Общая противопожарная инструкция, которая входит в план противопожарной охраны воинской части, должна предусматривать:

- порядок содержания территории, в том числе дорог и подъездов к зданиям и сооружениям;

- места, где запрещено курить и применять открытый огонь, а также места, где курить разрешается;

- порядок допуска и движения боевых и транспортных машин по территории, порядок размещения и содержания источников воды, средств пожаротушения, пожарной связи и сигнализации;

- порядок производства огневых и других пожароопасных работ.

Противопожарные инструкции для подразделений, участков, постов, мастерских, складов и хранилищ должны предусматривать:

- специальные мероприятия для отдельных процессов обслуживания, ремонта, постановки и снятия с хранения машин, особенностей работы в данном помещении, не соблюдение которых может вызвать пожар;

- порядок и нормы хранения веществ и материалов на объектах; порядок сбора, хранения и удаления промасленного обтирочного материала, содержания и хранения спецодежды, уборки и очистки объектов;

- способы приведения в действие огнегасительных средств, особенно в тех случаях, когда не могут применяться вода или другие обычные методы тушения пожара;

- обязанности должностных лиц объектов при возникновении пожара (вызов пожарной команды, остановка технологического оборудования, отключение вентиляции и электрооборудования, правила применения средств пожаротушения, порядок эвакуации техники, имущества, людей т. п.).

Противопожарные инструкции, касающиеся эксплуатации, ремонта и хранения машин и сооружений, должны разрабатываться в соответствии с действующими положениями начальниками объектов, согласовываться с местной пожарной охраной, утверждаться командиром части и вывешиваться на видных местах.

Инструкция по требованиям пожарной безопасности должна периодически изучаться (не реже одного раза в полугодие) с личным составом подразделений части, а суточным нарядом - перед разводом.

По установленной приказом Министра обороны форме в местах работ производится пожарный расчет на случай действия подразделения по сигналу пожарной тревоги.

Правила пожарной безопасности в производственных помещениях

Территория производственных помещений ремонтных подразделений должна постоянно содержаться в чистоте и порядке. Весь мусор, производственные отходы, эксплуатационные материалы, тару необходимо своевременно убирать на специально отведенные участки.

Все здания на территории парка части должны иметь повышенную степень огнестойкости III (не ниже IV степени огнестойкости).

В зданиях II и III степени огнестойкости помещения для кузнечных, термических, сварочных, вулканизационных, малярных, аккумуляторных, деревообделочных, обойных работ, для стационарных испытаний машин и двигателей, ацетилено-генераторных, регенерации масел, хранения машин, смазочных и обтирочных материалов должны иметь несгораемые стены, перегородки и покрытия с пределом огнестойкости не менее 1 ч, а в зданиях IV степени огнестойкости - трудно сгораемые с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Примечание: Степень огнестойкости зданий и сооружений определяется пределами огнестойкости основных строительных конструкций и пределами распространения огня по этим конструкциям.

Предел огнестойкости внутренних дверей и ворот должен быть не менее 0,75 ч.

Запрещается хранить в одном помещении баллоны с кислородом и баллоны с горючими газами. Они должны храниться в раздельных помещениях или под навесами, защищенными от источника тепла (отопительных  приборов, солнечных лучей и т. п.).

Печное отопление в помещениях для хранения баллонов с газами не допускается.

Запрещается использовать для производственных и складских нужд чердачные помещения. Двери и люки, ведущие на чердаки, должны быть заперты; ключи необходимо хранить в определённом охраняемом месте.

В производственных палатках и помещениях для ремонта и обслуживания машин запрещается:

- устанавливать машины с течью топлива из бака без предварительного слива топлива;

- ремонтировать с разборкой узлов  и агрегатов машины с баками, наполненными топливом, и с картерами, наполненными маслом;

- хранить в общих кладовых краски, лаки, кислоты и карбид кальция (краски и лаки должны содержаться отдельно от кислот и карбида кальция).

Запас легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, необходимый для сменной работы следует хранить в небьющейся, плотно закрытой таре, которая должна стоять в металлических плотно закрывающихся ящиках.

Наполнять тару и оборудование огнеопасными материалами (бензином, керосином, маслами и др.) следует вне рабочих помещений, в специально отведенных местах.

Для предотвращения пожара на машинах запрещается:

- допускать скопления на двигателе и под ним грязи, смешанной с топливом и маслом;

- оставлять в машине загрязненные маслом и топливом обтирочные материалы (ветошь, паклю, бумагу);

- курить вблизи приборов системы питания двигателя и топливных баков;

- пользоваться открытым огнем (спичками, свечами, лучинами, и т. п.) при определении и устранении отказов и повреждений механизмов;

- подогревать двигатель непосредственно открытым пламенем (паяльными лампами и т. п.);

- пользоваться открытым огнем при проверке уровня электролита в аккумуляторной батарее.

По окончании рабочего дня и после выхода машин из ремонта и обслуживания следует убрать из помещений мусор, отходы и т. п. Разлитое масло или топливо необходимо немедленно удалять с помощью песка или опилок.

Во всех помещениях для стоянки, обслуживания и ремонта машин запрещается оставлять порожнюю тару из под топлива, смазочных и других горючих материалов.

Использованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь и пр.) складывать в металлические ящики с плотными крышками, откуда по окончании рабочего дня удалять в безопасное в пожарном отношении место.

Средства пожаротушения, сигнализации и связи

При появлении первых признаков пожара (дыма, запаха, гари) на объекте необходимо немедленно подать сигнал пожарной тревоги и до прибытия помощи тушить пожар имеющимися силами и средствами.

Места производства работ или хранения должны обеспечиваться пожарным инвентарем.

Весь пожарный инвентарь должен содержаться в исправном состоянии и находиться на видных местах. К нему должен быть обеспечен свободный доступ.

Пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения, находящиеся в производственных помещениях, складах и т. д., передаются под ответственность начальникам участков, складов и другим ответственным лицам.

Использование пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с пожаротушением, категорически запрещается.

Пожарные краны во всех помещениях должны быть оборудованы рукавами и стволами, заключенными в шкафчики. Шкафчики должны быть закрыты и опломбированы. Дверцы шкафчиков пожарных кранов должны легко открываться.

В помещениях для ремонта, обслуживания и хранения машин должны быть густопенные огнетушители из расчета один огнетушитель на 50 м2 площади, но не менее двух на каждое отдельное помещение.

Извещатели, приборы и другие входящие в установку пожарной сигнализации детали необходимо очищать от пыли, грязи, коррозии. Коррозийные места зачищать и покрывать соответствующей смазкой или краской. При чистке извещатели не должны подвергаться повреждениям.

Не следует проводить никаких мероприятий, которые могут препятствовать работе или уменьшать эффективность установки пожарной сигнализации (задерживать подачу сигнала тревоги).

Проверка установок на соответствие их технических данным проводится один раз в месяц.

Внутренний осмотр состояния монтажа и узлов приборов пожарной сигнализации производится один раз в месяц.

Внутренний осмотр состояния монтажа и узлов приборов пожарной сигнализации производится по истечении гарантийного срока один раз в год.