Раздел №3.

Вооружение боевых машин.

3.1. 30 мм автоматическая пушка 2А-42.

Назначение, боевые возможности, общее устройство и принцип работы пушки 2А-42.

30-мм автоматическая пушка 2А-42 предназначена для поражения наземных (легкобронированные средства, живая сила противника и т.д.) и воздушных целей.

Питание пушки - двухленточное.

Пушка состоит из следующих основных частей: ствольной коробки, агрегата ствола, затворной рамы, возвратной пружины, затыльника, спускового механизма с электроспуском, контактора и оси затыльника.

КАРТИНКА

Ствольная коробка предназначена для направления движения затворной рамы и агрегата ствола, подвода двух патронных лент (одна лента- с БТ патронами, другая- с ОФЗ и ОТ патронами), а также для размещения и соединения узлов и деталей пушки.

Кассета ствольной коробки предназначена для размещения пиропатронов механизма перезарядки. Для запирания патронников кассеты и подвода тока к электрокапсюльным втулкам пиропатронов служит контактор.

Агрегат ствола предназначен для производства выстрела и обеспечения работы автоматики пушки.

Затворная рама предназначена для приведения в действие механизмов пушки и производства выстрела.

Возвратная пружина предназначена для возвращения затворной рамы в переднее положение, сообщения затворной раме энергии, необходимой для запирания канала ствола и разбития капсюля-воспламенителя.

Затыльник является задней стенкой ствольной коробки и предназначен для размещения механизма подачи, электроспуска, деталей спускового механизма, механизма ручной перезарядки и предохранителя.

Переключение подачи (выбор типа патронных лент) осуществляется переключателем.

Спусковой механизм пушки позволяет вести одиночную и автоматическую стрельбу большим и малым темпом.

Электроспуск предназначен для дистанционного управления работой спускового механизма.

Кроме электроспуска в конструкции пушки предусмотрен ручной спуск, позволяющий вести стрельбу большим темпом при отсутствии напряжения в бортовой сети машины.

Механизм ручной перезарядки предназначен для постановки подвижных частей пушки на шептало прокачкой рукоятки.

ТТХ пушки 2А-42

| Марка | 2А42 |
| --- | --- |
| Калибр, мм | 30 |
| Темп стрельбы, выстрелов / мин : Малый Большой | 200-300 550 |
| Питание пушки | Двухленточное, раздельное |
| Высота линии огня расчетная, мм | 1914 |
| Перезаряжание пушки | Ручное, пиротехническое |
| Прицельная дальность стрельбы по наземным целям, м : БТ снарядами ОФЗ и ОТ снарядами | 2000 4000 |
| Стрельба по воздушным целям, летящим с дозвуковыми скоростями, на высотах (дальностях), м | от 2000 (до 2500) |
| Дальность прямого выстрела, м | 1000 |
| Боекомплект | 500 выстрелов из них 160 бронебойных и 340 осколочных |
| Углы обстрела: по горизонту по вертикали | 360 от 5 до 75 |

Неполная разборка и сборка после неполной разборки. назначение и устройство частей и механизмов пушки.

Неполная разборка изделия.

Неполная разборка производится при проведении ТО для осмотра, чистки и смазки деталей автоматики, а также в других случаях, когда необходим доступ в ствольную коробку.

Исходное положение изделия перед разборкой:

- затворная рама находится в переднем положении;

- рукоятка ручной перезарядки зафиксирована в переднем положении.

ВНИМАНИЕ! Перед началом разборки убедитесь, что штепсельные разъемы отсоединены от изделия.

Порядок разборки.

- Отожмите защелку контактора и сдвиньте контактор назад, при необходимости используя приспособление для снятия контактора, имеющееся в одиночном комплекте ЗИП, и отделите контактор.

- Поверните на 90 рычаг фиксатора электроспуска и извлеките электроспуск из затыльника, удерживая при этом флажок переключения подачи в среднем положении.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подвергать электроспуск механическим воздействиям (ударам, падениям и т.п.)

- - Отделите затыльник, для чего:

- разверните вверх на 90 рычаг фиксатора оси затыльника;

- выбейте ось затыльника, используя выколотку  7 и молоток;

- сдвиньте затыльник назад (для облегчения отделения допускается использовать отвертку, вставляя ее между съемником с правой (левой) стороны и затыльником);

- отделите затыльник от изделия.

- - Отделите от изделия возвратную пружину.

- - Отделите затворную раму, для чего:

- сдвиньте тягу противоотскока за отогнутый конец  назад до упора (допускается наносить по тяге легкие удары мягким бойком молотка или использовать отвертку в качестве рычага).

- извлеките из коробки затворную раму назад.

- Отделите агрегат ствола, потянув за ствол.

- - Разберите агрегат ствола, для чего:

- отделите дульный тормоз, предварительно сняв с него стопор и развернув тормоз на 45;

- отделите пластину, вставив между обоймой и отогнутой частью пластины отвертку;

- отделите обойму вместе с газовым цилиндром и пластиной от ствола, нанося по обойме легкие удары мягким бойком молотка.

ВНИМАНИЕ! Запрещается наносить удары по направляющим обоймам;

- отделите защелку и пружину ствола;

- отделите обойму от газового цилиндра.

- Отделите от ствольной коробки кассету, для чего:

- сдвиньте вкладыш до выхода из кронштейна с помощью выколотки   5 или крючка;

- извлеките из коробки кассету, подтолкнув ее снизу.

Если изделие перезаряжалось пироперезарядкой, то произведите разборку кассеты, для чего:

- выбейте пробку кассеты выколоткой    5 через отверстие в газопроводе;

- выбейте клапаны и газопровод из кассеты с помощью мягкого стержня со стороны пробки.

Сборка после неполной разборки.

- Соберите кассету, для чего:

- запрессуйте в кассету со стороны паза под фиксатор контактора газопровод, ударяя по нему мягким бойком молотка;

- вставьте в кассету два клапана;

- запрессуйте в кассету с помощью молотка пробку.

- Вставьте кассету в ствольную коробку, для чего:

- сдвиньте к краю газопровода вкладыш;

- вложите кассету в коробку так, чтобы газопровод лег в выемку кронштейна, а кассета вошла в окно коробки;

- зафиксируйте кассету вкладышем, продвинув его по газопроводу в сторону кассеты до упора с помощью выколотки 5 или крючка.

- Соберите агрегат ствола, для чего:

- вставьте в пружину ствола защелку так, чтобы выступ на защелке ствола попал в паз на кожухе пружины;

- вставьте в защелку газовый цилиндр;

- вставьте пружину ствола в сборе с газовым цилиндром, и пластинкой, которая должна быть обращена выемкой к стволу, и защелкой в отверстие казенника, при этом пластина газового цилиндра должна упереться в выступ на стволе;

- наденьте на ствол обойму и, совместив отверстие обоймы с посадочным местом газового цилиндра, набейте ее на посадочное место ствола и газового цилиндра, ударяя мягким  бойком молотка;

- зафиксируйте обойму пластиной, заведя ее в проточку на стволе с помощью молотка таким образом, чтобы фиксатор охватил обойму;

- наденьте на ствол дульный тормоз и, повернув его на 45  так,

чтобы плоскости тормоза были параллельны плоскостям казенника, совместите отверстие в дульном тормозе с лункой на стволе;

- зафиксируйте тормоз стопором.

- Присоедините агрегат ствола к ствольной коробке для чего:

- разверните пружину ствола по часовой стрелке до упора;

- совместите направляющие пазы казенника и обоймы с направляющими ствольной коробки и продвиньте агрегат ствола в ствольную коробку до упора.

- Присоедините к изделию затворную раму, направив поршень затворной рамы в отверстие казенника, а направляющие пазы ползуна по направляющим коробки, и продвиньте в крайнее переднее положение, предварительно убедившись, что тяга противоотскока находится в крайнем заднем положении, а тяга механизма ручной перезарядки - в крайнем переднем положении.

- Сдвиньте тягу противоотскока в крайнее переднее положение до освобождения отверстия под ось затыльника.

- Присоедините к затыльнику электроспуск, для чего:

- удерживая флажок переключения подачи в среднем положении, вставьте электроспуск в затыльник так, чтобы рычаги датчиков вошли в окна затыльника;

- зафиксируйте электроспуск поворотом рычага и проверьте надежность фиксации электроспуска, потянув его вверх.

- Вставьте в затворную раму возвратную пружину.

- Присоедините затыльник к изделию, для чего:

- переведите рычаг подачи в переднее положение, при этом он должен зафиксироваться защелкой;

- надвиньте затыльник на коробку до совмещения отверстий под ось затыльника;

- вставьте ось затыльника с левой стороны, поджимая затыльник, и зафиксируйте ее, повернув рычаг на 90.

- Подсоедините контактор, для чего:

- отожмите защелку контактора;

- надвиньте контактор на направляющие пазы кассеты до западания защелки в выемку на кассете.

- Проверьте крепление ствола на ствольной коробке, при этом ствол не должен перемещаться от усилия рук.

- Для проверки правильности сборки изделия взведите затворную раму ручной перезарядки и сделайте контрольный спуск.

Характерные неисправности и задержки,

возникающие в ходе эксплуатации, причины возникновения и способы устранения.

Возможные неисправности пушки.

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Осечка: подвижные части находятся в крайнем переднем положении, выстрела не произошло | Неисправность капсюля воспламенителя | Сделать перезарядку |
|  | Поломка бойка | Разрядить пушку, разобрать затвор и заменить боек |
| Пропуск подачи: подвижные части находятся в крайнем переднем положении, патронник пуст | Заклинивание ленты в тракте питания | Проверить наличие выступающих частей или посторонних предметов в трактах питания. Подогнуть выступающие части. Удалить посторонние предметы |
|  | Заклинивание звена в звеньеотводе | Осмотреть звеньеотвод, удалить посторонние предметы и дефектные звенья |
|  | Поломка или растяжение звена | Осмотреть патронную ленту и удалить дефектные звенья |
| Части не снимаются с шептала | Большое загрязнение пушки | Произвести чистку пушки |
|  | Мало напряжение, подаваемое на электроспуск | Продолжать стрельбу, пользуясь рычагом ручного спуска |
| Недоход подвижных частей в переднее положение. Патрон в патронник не дослан | Попадание в патронник посторонних предметов или использование патронов с деформированными гильзами или снарядами | Разрядить пушку и удалить патрон, произвести чистку патронника |

При устранении неисправностей: запрещается разбирать пушку для удаления патрона из пушки, а подвижные части обязательно должны удерживаться механизмом ручной перезарядки или приспособлением для удержания подвижных частей.

При задержках:

- Вывести рукоятку ручной перезарядки из зацепления с затыльником, предварительно нажав влево;

- Прокачивая рукоятку перезарядки, подвести ползунку к затворной раме и отвести подвижные части назад до упора;

- Удерживая подвижные части рукояткой ручной перезарядки, включить шептало, для чего поставить ручку предохранителя в положение Пр.;

- Отпустить рукоятку ручной перезарядки и убедиться, что подвижные части «сели» на шептало;

- Извлечь патрон с линии досылания;

- Поставить рукоятку ручной перезарядки в исходное положение.

Категорически запрещается ставить рукоятку перезарядки в исходное положение - вводить в зацепление с затыльником до постановки подвижных частей на шептало.

Если при зависании подвижных частей на расстоянии, меньшем чем половина хода, и повторном отведении их назад за шептало последнее не западает за затворную раму, требуется принудительное включение шептала путем перевода ручки предохранителя в положение Пр.

В случаях, когда подвижные части не удается отвести за шептало, необходимо выяснить причину задержки и устранить ее. При этом с помощью ручной перезарядки использовать приспособление для удержания подвижных частей, для чего:

- оставить рукоятку ручной перезарядки в откинутом положении;

- взять из индивидуального комплекта ЗИП приспособления для удержания подвижных частей;

- ввернуть винт приспособления в резьбовое отверстие затворной рамы до упора приспособления в затыльник.

Категорически запрещается ввертывать винт приспособления в затворную раму, если подвижные части не удерживаются ползушкой ручной перезарядки;

После устранения задержки рукояткой ручной перезарядки отвести подвижные части назад до упора;

Удерживая подвижные части рукояткой ручной перезарядки, включить шептало, для чего поставить ручку предохранителя в положение Пр;

Отпустить рукоятку ручной перезарядки и убедиться, что подвижные части «сели» на шептало;

Вращая винт приспособления против хода часовой стрелки, отделить приспособление от затворной рамы;

Извлечь патрон с линии досылания;

Поставить рукоятку ручной перезарядки в исходное положение.     Необходимо помнить, что винт приспособления удерживает подвижные части только до половины хода затворной рамы вперед.

Порядок  демонтажа (снятия)  и монтажа (установка) пушки. механизм пирозаряжания, подготовка его к работе и использование при стрельбе.

Демонтаж пушки.

Инструмент и принадлежности для демонтажа и монтажа: выколотки  5  и  7, молоток, отвертка ( в ЗИП пушки 2А42), ключ 14x17, шплинтовыдергиватель, плоскогубцы ( в ящике механика-водителя), ломик (устанавливается на стойке моторной перегородки за сиденьем десантника), ключи торцовые 10x12, 10x14, проволока КО-1 (в ящике для запчастей и инструмента).

- При наличие в боевом отделении ПТУР извлечь его из укладки.

- Разрядить пушку. Если она была заряжена.

- Открыть крышку, вывернуть болт.

- Придать пушке угол 35-50.

- Открыть крышку- груз.

- Расконтрить и отсоединить разъемы от контактора и электроспуска.

- Снять переключатель, для чего выколоткой, вставленной в отверстие оси переключателя, нажать на фиксатор и потянуть переключатель вдоль оси.

- Произвести неполную разборку пушки согласно инструкции по эксплуатации 2А42 (без разборки агрегата, ствола и пирокассеты) и сдвинуть противоотскок.

- Отвернуть болты и снять крышку.

- Отвернуть гайки крепления верхнего звеньеотвода и снять его.

- Вытянув стопор, снять рукав.

- Ослабить хомут и отсоединить гофрированный шланг вентилятора.

- Расконтрить и вывернуть болты и снять нижний звеньеотвод.

- Расшплинтовать гайки.

- Отвернуть гайку и снять болт.

- Сместить упор примерно на 5 мм с помощью выколотки ударами молотка по ней, с внутренней стороны ствольной коробки до выхода упора из коробки.

- Отвернуть гайки, снять винты и вынуть ствольную коробку внутрь машины.

- Неполную и полную разборку, чистку и смазку, а также сборку пушки производить согласно инструкции по эксплуатации 2А42.

Монтаж пушки.

- Открыть крышку-груз.

- Вставить в посадочное окно фланца ствольную коробку, совместив паз в ствольной коробке с лысками упора, предварительно проверив, что упор находится в смещенном положении, т.е. не мешает установке ствольной коробки. Легкими ударами молотка сместить упор внутрь ствольной коробки, зафиксировать его болтом с гайкой и зашплинтовать гайку.

- Установить винты в отверстия ствольной коробки и фланца, затянуть и зашплинтовать гайки.

- Установить нижний звеньеотвод, завернуть и законтрить болты.

- Подсоединить гофрированный шланг вентилятора и закрепить хомутом.

- Надеть рукав на нижний звеньеотвод и зафиксировать стопором.

- Поставить верхний звеньеотвод и затянуть гайки его крепления, при этом необходимо следить, чтобы выступы нижнего звеньеотвода попали в лыски верхнего звеньеотвода.

- Верхний звеньеотвод во всех случаях сборки устанавливать только после нижнего звеньеотвода.

- Правильность стыковки и отсутствие повреждений выступов нижнего звеньеотвода проверять визуально через окна в направляющей верхнего звеньеотвода и путем пропускания звеньев через звеньеотвод со стороны приемника пушки. Звенья должны свободно проходить через звеньеотвод. После контроля все звенья обязательно извлечь из звеньеотвода.

- Установить и закрепить болтами крышку.

Произвести сборку пушки.

- Установить переключатель, вставив выколотку в отверстие оси и нажав ею на фиксатор.

- Закрыть крышку.

- Завернуть болт.

- Подсоединить разъем к электроспуску и контактору и зашплинтовать.

- Расфиксировать и закрыть крышку- груз.

- Установить ПТУР в укладку боевого отделения.

Перезарядка

Выжать защелку и снять контактор пирокассеты.

Зарядить пирокассету тремя пиропатронами, взяв их из укладки.

Поставить контактор на пирокассету и зафиксировать.

Система автоматического питания оружия.

Система питания пушки предназначена для размещения и подвода патронных лент к приемным окнам пушки.

Магазин крепится к полу боевого отделения; он представляет собой жесткую сварную конструкцию и состоит из левого и правого отсеков и крышек.

В правом отсеке размещаются патронные ленты с БТ снарядами, а в левом – с ОФЗ и ОТ снарядами.

Левый отсек разделен на две части перегородкой. В каждом отсеке предусмотрены выводные вертикальные каналы.

Рукава предназначены для размещения и подвода ленты из отсеков магазина к механизму подтяга. Рукава закреплены по периметру пола. Для удобства укладки патронной ленты в рукавах выполнены окна.

Механизм служит для подтяга патронной ленты из магазина и рукавов в винтовой рукав во время стрельбы; он состоит из раздаточной коробки, на которой смонтированы два вала со звездочками, две опоры, редуктор, редуктор с электродвигателем и два стопорных механизма.

Валы со звездочками обеспечивают  перемещение патронных лент из магазина в винтовой рукав. Между звездочками установлены ролики, которые служат для предохранения от выдавливания патронов из лент.

Опора прифланцована к коробке и предназначена для отключения вала от редуктора; она состоит из шестерни, втулки, поджимаемой к шестерне пружиной.

Редуктор состоит из червячной передачи, сдающей муфты и цилиндрических шестерен.

Стопорный механизм, состоящий из храповика, расположенного на валу, и собачки, исключает обратное вращение вала и натяжение патронной ленты.

Винтовой рукав и горловина служат для размещения, поворота и подвода патронных лент от механизма подтяга к гибкому элементу. Винтовой рукав крепится к фланцам раздаточной коробки и горловины. Горловина крепится к пластине, закрепленной на крыше башни. Винтовой рука и горловина представляют собой жесткие сварные конструкции, разделенные на два канала для прохода двух патронных лент.

Гибкий элемент обеспечивает подачу патронных лент от неподвижной горловины к приемным окнам пушки на всех углах прокачки.

Для исключения проникновения пороховых газов из кожуха пушки в боевое отделение служат уплотнения.

Порядок подготовки системы питания к работе.

Инструмент и принадлежности: отвертка 1 — 1x300, ручка 675-64-сб313 (в кармане на спинке сиденья оператора), лоток (в групповом комплекте ЗИП).

Перед укладкой лент убедиться, что затворная рама пушки 2А42 находится в крайнем переднем положении. Включить выключатель батарей, переключатель СПУСКИ — ВЫКЛ. — СНАРЯЖ. на панели блока БУ-25-2С установить в положение СНАРЯЖ.

Снять сиденье оператора, крышку левого отсека магазина и полик.

Снять сиденье командира, крышку правого отсека магазина и полик.

Расстегнуть ремни уплотнения винтового рукава и снять уплотнение.

Снять крышку с горловины.

Все снятые узлы и детали уложить в десантном отделении.

Подготовку боевого отделения к укладке, т. е. снятие всех узлов и деталей, а также их установку, производят командир и оператор.

Перед заправкой патронных лент проверить, нет ли звеньев и посторонних предметов в системе питания, в пушке и звеньеотводах.

При загрузке лент в машину не допускать ударов головной части патронов о кромки люков.

При заправке лент в систему питания смятие окон рукавов и горловин, повреждение наконечников патронов не допускаются.

Установить лоток на машину около люка оператора в следующем порядке:

развернуть башню по ходу машины;

зафиксировать стойку лотка с помощью рычага;

установить стойку на стержень, расположенный на башне машины;

притянуть лоток к корпусу машины ремнями;

повернуть ручку фиксатора по стрелке ЗАГР. до упора;

рычаг немного оттянуть вверх и развернуть вокруг оси в сторону носа машины так, чтобы направляющая встала между планками;

установить вал на лоток так, чтобы звездочка, расположенная ближе к середине вала, находилась над направляющей.

При установке вала в редуктор необходимо слегка поворачивать вал вокруг оси до входа лысок вала в зацепление с редуктором (для снятия вала нажать на фиксатор, стопорящей вал, и, сдвигая вал по оси, вытащить его из редуктора);

выдернуть чеку из хвостовика редуктора;

ручку 675-64-сб313 надеть на хвостовик редуктора и зафиксировать чекой.

При снаряжении и укладке патронных лент в систему питания в целях сокращения времени загрузки отдельные операции распределяются между членами экипажа.

Ленту с ОФЗ и ОТ патронами крючком звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала лотка. Вращая ручку по стрелке ЗАГР., подавать ленту через люк оператора в левый отсек магазина и произвести укладку ленты согласно схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола). Второй конец ленты петлей вперед завести через вертикальный канал магазина в горизонтальный рукав и протянуть до звездочек механизма подтяга, обеспечив зацепление первого патрона со звездочками без перекоса.

Перемещать ленту отверткой через окна горизонтального рукава, вставляя ее в петлю первого звена или между звеньями.

Кратковременным включением механизма подтяга (не более 5 с) нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА О на блоке БУ-25-2С продвинуть ленту до приемных окон пушки, при необходимости помогая отверткой.

Для загрузки лент с БТ патронами развернуть башню машины на 180° и установить лоток для загрузки лент около люка командира аналогично описанному выше.

Патронную ленту петлей звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала лотка. Вращая ручку по стрелке ЗАГР., подавать ленту через люк командира в правый отсек магазина и произвести укладку согласно схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола).

Второй конец ленты крючком вперед завести через вертикальный канал магазина в горизонтальный правый рукав.

Протянуть ленту с БТ патронами к звездочкам механизма подтяга по винтовому рукаву, горловине, гибкому элементу, действуя так же, как и при протягивании ленты с ОФЗ и ОТ патронами, до приемных окон пушки. При этом кратковременное включение механизма подтяга производить нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА Б на блоке БУ-25-2С.

Перед включением механизма подтяга убедиться в отсутствии перекосов. При необходимости патроны поправить, устранив перекос.

При перекосе ленты в гибком элементе откинуть уплотнение, для чего расстегнуть ремни, ослабить тросы поворотом замка, снять тросы с роликов и откинуть уплотнение. После устранения перекоса уплотнение установить на место.

При необходимости ослабления ленты в гибком элементе отключить вал звездочек от механизма подтяга, для чего потянуть ручку на себя и повернуть ее по ходу часовой стрелки, поднять рычаг вверх и поставить на упор.

При большом усилии на ручке и рычаге необходимо предварительно повернуть звездочку на небольшой угол в сторону движения патронной ленты в винтовой рукав с помощью ручки 675-64-сб313, находящейся в кармане на спинке сиденья оператора. Для этого необходимо надеть ручку на хвостовик вала звездочки с обратной стороны механизма подтяга.

В аварийных случаях, если заправка механизмов подтяга не представляется возможной, протягивание ленты в винтовой рукав, горловину и гибкий элемент производить с использованием ручки 675-64-сб313.

После укладки патронных лент нажатием кнопки НАСЧЕТ на блоке БУ-25-2С поочередно для типов О и Б установить на табло ОСТАТОК цифры, соответствующие количеству патронов в лентах.

Установить снятые узлы и детали, застегнуть ремни уплотнений винтового рукава и гибкого элемента, застегнуть замки поликов крышек магазинов.

После заправки все ленты вернуть в исходное положение, обратив особое внимание на правильность установки сидений командира и оператора (установка сиденья оператора на стойку для сиденья командира и наоборот не допускается).

Система питания пулемета: назначение, устройство, порядок эксплуатации.

Магазин предназначен для размещения ленты с патронами для ПКТ на 2000 шт., звеньесборника со звеньями пушки 2А42, сбора стреляных гильз и лент пулемета ПКТ и крепится к полу боевого отделения.

Магазин ПКТ состоит из каркаса, представляющего собой сварную конструкцию, имеющего полость (гильзозвеньесборник) для размещения звеньесборника, сбора гильз и лент пулемета ПКТ и полость для размещения двух магазинов.

Магазины представляют собой открытые коробки, разделенные вертикальной перегородкой на два отсека. В полости каркаса магазины устанавливаются последовательно друг за другом и фиксируются замком.

Трасса питания пулемета обеспечивает подачу снаряженной патронной ленты при прокачке в вертикальной плоскости и состоит из кронштейна с направляющими роликами, нижнего кожуха, верхнего кожуха и лотка. Кронштейн с роликами установлен на каркасе шарнирно и фиксируется замком.

Для укладки лент из правого десантного отделения надо повернуть башню вправо на угол приблизительно 145°, снять ограждение сидений десанта и две верхние ПТУР (если они установлены).

Открыть замок и извлечь магазины.

Уложить ленты по 975 патронов в магазины согласно схеме укладки.

Свободных звеньев в конце ленты не должно быть.

Установить в каркас магазин с роликом заподлицо с передней стенкой каркаса и соединить ленты обоих магазинов.

Затем задвинуть магазины в каркас и закрыть замок.

Заправить сверху в трассу питания пулемета ленту на 50 патронов, верхний конец которой зафиксировать крышкой лотка, при этом спаренной установке придать угол, удобный для работы.

Открыть кронштейн, проверить правильность сцепления лент магазинов и при необходимости поправить.

Продернуть снизу между роликами кронштейна три-четыре звена выходного конца ленты.

Установить кронштейн на место и закрыть замок.

Соединить нижний конец ленты на патронов с выходным концом ленты магазинов.

Установить ограждение и ПТУР на свои места.

Вернуть башню в исходное положение.

Устройство лент, их снаряжение и укладка. Проверка работоспособности системы питания.

Вынуть из магазина звенья и протереть их, вынуть из ящиков патроны с ОФЗ, ОТ и БТ снарядами, осмотреть их и уложить на брезент (доски, фанеру, ящики и т. п.).

Извлечь набивочную машинку 6Ю16 из укладки, расположенной на правом борту десантного отделения. Приоткрыть крышку ящика из-под патронов и ввести усики передней скобы опоры машинки под крышку, опустить крышку, накинуть петлю замка ящика на крючок задней скобы опоры машинки, закрыть замок и зафиксировать его пальцем.

Вставить пазы корпуса машинки в отогнутые концы опоры и дослать машинку вперед до упора. Отверткой повернуть флажок фиксатора по ходу часовой стрелки до западания отогнутого конца в отверстие на корпусе. Положить отрезок ленты, состоящей из 15—20 звеньев, на ящик слева от машинки петлей звена к машинке. Потянуть за первое звено, продвинуть отрезок ленты до упора со звездочкой. Удерживая первое звено в постоянном контакте со звездочкой, повернуть рукоятку машинки по ходу часовой стрелки на четверть оборота, при этом добиться, чтобы следующая пара перьев звездочки вошла в зазор между звеньями. Уложить патроны в лоток. Плавно вращая рукоятку, произвести набивку ленты, начиная со второго звена, добавляя патроны и отрезки ленты по мере снаряжения ленты. Первое звено следует отцепить и поместить в конец снаряжаемого отрезка ленты. Для устранения возможного расцепления ленты придерживать последнее звено рукой. Снаряженные ленты укладывать на брезент (доски, фанеру, на использованные ящики из-под патронов).

Требования безопасности при работе.

Не допускать к стрельбе членов экипажа, не усвоивших обязанности и требования безопасности.

Не производить поворот башни, подъем и опускание пушки, стрельбу из пушки и спаренного с ней пулемета при открытых крышках люков корпуса.

При подготовке пушки и пулемета ПКТ к стрельбе и при стрельбе:

помнить, что после отстрела части патронной ленты патрон остается на линии досылания;

обслуживание и ремонтные работы производить только после разряжания пушки, пулемета и при снятом с ПУ машины ПТУР;

Запрещается:

во время заряжания, разряжания, устранения задержек, а также после заряжания находиться впереди пушки и пулемета ПКТ, даже если они поставлены на предохранитель;

заряжать пушку и пулемет при наличии в стволе посторонних предметов;

повторно использовать для стрельбы патроны, давшие осечки;

транспортировать снаряженные патронные ленты без ящиков непосредственно в кузове машины, на руках, через плечо или волоком;

использовать звенья с трещинами, помятостями, отогнутыми лапками, отогнутыми крючками, разорванной или погнутой петлей, наличием ржавчины; для снаряжения допускаются звенья патронной ленты, прошедшие через автоматику пушки не более 11 раз;

производить устранение задержек без удержания подвижных частей приспособлением или механизмом ручной перезарядки;

спуск подвижных частей пушки с помощью приспособления;

снимать пулеметы ПК с предохранителей до тех пор, пока не будут открыты крышки амбразур;

Заряжание, разряжание пушки, устранение задержек производить только с использованием принадлежностей, имеющихся в комплекте ЗИП.

3.2 Боеприпасы. 1. Определение, назначение, классификация и общее устройство боеприпасов.

Снаряд как средство поражения противника прошел длительный путь развития от простого камня до сложного устройства, обладающего огромной разрушительной силой. Совершенствование боеприпасов происходит непрерывно.

Современные боеприпасы должны отвечать определенным требованиям. Эти требования можно свести в две группы:

первая – тактико- технические, к которым относятся могущество действия снаряда у цели, дальнобойность, кучность, безопасность в обращении и при стрельбе, стойкость при длительном хранении.

вторая группа требований - производственно- экономического характера – простота конструкции и дешевизна производства, унификация снарядов различного назначения, низкая стоимость и недефицитность исходных материалов и возможность их замены.

С учетом этих требований разрабатывались и разрабатываются образцы боеприпасов.

Разнообразие задач, возлагаемых на автоматическое оружие в современном бою, различный характер встречающихся целей и их разная уязвимость обуславливают большое разнообразие применяемых патронов (снарядов), отличающихся между собой как по виду оружия, так и по калибру пули, характеру ее действия и особенностям устройства.

Боеприпасы делятся по калибру на:

- боеприпасы стрелкового оружия;

- боеприпасы к артиллерийским системам и минометам.

К боеприпасам стрелкового оружия (СО) относятся патроны калибром до 20 мм, метательные элементы которых не имеют ведущих поясков. В соответствии с назначением, патроны к СО подразделяются на боевые и вспомогательные.

Боевые патроны предназначаются для поражения живой силы и материальной части противника, а также для решения других специальных задач в боевых условиях.

В зависимости от вида оружия, в котором они используются, боевые патроны делятся на:

-пистолетные (5,45 мм (ПСМ),  9мм (АПС, ПМ),  7,62мм (ТТ)

7,62мм револьверные применяемые для стрельбы из револьвера Нагана;

-автоматные (5,45, 7,62мм) применяемые для стрельбы из АК, РПК, АКМ (и их модификаций), РПД, СКС.

-винтовочные применяемые для стрельбы из  ПКМ, ПКТ, СВД.

- патроны к крупнокалиберным пулеметам (14,5 мм – КПВТ, ЗУ,

12,7 - ДШК)

По тактическому назначению боевые патроны делятся на патроны с обыкновенными пулями и патроны со специальными пулями. Патроны с обыкновенными пулями предназначаются для поражения открытой находящийся за легкими укрытиями живой силы противника и небронированной техники; патроны со специальными пулями- для вывода из строя боевой техники и живой силы противника, для зажигания открыто расположенных и находящихся за легкой броневой защитой горючих материалов, для целеуказания, корректировки огня и сигнализации.

Вспомогательные:

Вспомогательные патроны предназначаются для обучения стрельбе и проверки исправности действия механизмов оружия. К ним относятся следующие виды патронов:

- холостые, они не имеют пули или имеют плстмассовую, используются для обучения производства выстрела и как средство имитации в ходе занятий по тактической подготовке;

- учебные, используемые для обучения приемам заряжания и производства выстрела. Они не имеют порохового заряда и капсюльного состава (капсюли воспламенены) и снабжаются специальными канавками на корпусе гильзы;

- спортивно-тренировочные, предназначаемые для обучения стрельбе. Они выполняются обычно в виде малокалиберных патронов или патронов нормального калибра, но с уменьшенным зарядом пороха;

- образцовые патроны служащие для проверки баллистического оружия и аппаратуры и отличающиеся весьма небольшими отклонениями величин начальной скорости и максимального давления;

Устройство патронов:

Боевой унитарный патрон состоит из: пули, порохового заряда, капсюля и гильзы.

1)      Пули по наружному очертанию имеют головную или оживальную часть, среднюю часть- ведущую и хвостовую часть, имеющую вид усеченного конуса.

Ряд пуль (пистолетные, револьверные и др.) не имеют хвостовой части и состоят только из головной и ведущей частей.

Форму головной части пули и высоту ее подбирают с таким расчетом, чтобы получить наименьшее значение силы сопротивления воздуха и обеспечить достаточную устойчивость пули на полете. Обычно головная часть пули имеет оживательную форму.

Назначение ведущей части- обеспечить вращательное движение пули и обтюрацию пороховых газов при движении пули по каналу ствола.

Обыкновенные и специальные пули, кроме трассирующих и пистолетных, на ведущей части имеют кольцевой желобок (накатку). В накатку завальцовывают (обжимают) дулце гильзы, чем обеспечивается надежное соединение пули с гильзой.

Обыкновенные пули состоят из биметаллической оболочки, стального или свинцового сердечника и свинцовой рубашки в пулях со стальным сердечником.

Оболочка служит для придания пуле необходимой формы, монтажа рубашки сердечника и обеспечения надежного ведения пули по нарезам ствола оружия. Она изготавливается из холоднокатанной малоуглеродистой стали, плакированной с обеих сторон тонким слоем томпака.

Рубашка изготовляется из свинца или сплавов свинца с сурьмой и обеспечивает плотность монтажа сердечника в оболочке и правильность расположения центра массы пули, а также способствует уменьшению износа канала ствола оружия.

Сердечник может быть свинцово-сурьмянистый или стальной. Стальной сердечник заменяет часть дефицитного свинца, повышая при этом пробивную способность пули.

Обыкновенные пули, имеющие сокращенное обозначение Л, Д, ЛПС, применяются в 7,62-мм винтовочных патронах; ПС- в 7,62-мм патронах обр. 1943г.; Р- в револьверных; П и ПСТ- в 7,62-мм и 9-мм пистолетных патронах.

В отличие от других вершина пули Д (дальнобойная) окрашивается в желтый цвет, а пули ЛПС (со стальным сердечником) – в серебристый цвет.

Специальные пули. К специальным пулям относятся бронебойные, трассирующие, зажигательные, пристрелочно-зажигательные, бронебойно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие.

Бронебойные пули предназначаются для поражения легкобронированных целей противника (бронеавтомобилей, бронетранспортеров и др.)  и его живой силы, укрытой за броней сравнительно не большой толщины.

Пуля состоит из биметаллической оболочки, свинцовой рубашки и бронебойного сердечника. Сердечник изготовлен из высокоуглеродистой инструментальной стали или металлокерамического твердого сплава. При попадании в броню сердечник пули пробивает ее, наносится поражение осколками, образующимися от пули и пробитой брони.

Вершина пули окрашивается в черный цвет. Пуля имеет сокращенное обозначение Б-30 и применяется в 7,62-мм винтовочных патронах.

Трассирующие пули предназначаются для корректировки огня, целеуказания и сигнализации.

Пуля состоит из биметаллической оболочки, свинцового сердечника, запрессованного в головную часть пули, стаканчика с воспламенительным и трассирующим составом и колечка с концетрическим отверстием, расположенного в донной части пули. Воспламенительный и трассирующий составы представляют собой смесь горючего, окислителя и цементатора. В качестве горючего используется порошок магния и алюминиево-магниевого сплава, в качестве окислителя- окислы и нитраты бария, стронция и других металлов; в качестве цементатора- специальные смолы.

При выстреле пороховые газы воспламеняют воспламенительный состав. После вылета пули из канала ствола от воспламенительного состава загорается трассирующий состав. Принятые на вооружение составы образуют трассу красного цвета.

Вершина пуль окрашивается в зеленый цвет. Они имеют сокращенное обозначение ПТ, Т-45 и Т-46 и применяются соответственно в 7,62-мм, пистолетных патронах, 7,62-мм патронах обр.1943 г. и в 7,62-мм винтовочных патронах.

Зажигательные пули предназначаются для воспламенения горючего и других легкозагорающихся материалов.

Пуля состоит из томпакового наконечника, биметаллической оболочки, стального сердечника, зажигательного состава, расположенного в головной части пули над сердечником, и свинцовой рубашки.

В донной части пули помещается стаканчик трассера с трассирующим составом. При встрече с преградой в результате резкого динамического сжатия и нагрева воспламеняется зажигательный состав.

Оболочка пули развертывается и пламя воздействует на цель.

Вершина пули окрашивается в красный цвет. Они имеют сокращенное обозначение З и ЗП и применяются соответственно в 7.62-мм патронах обр.1943 г. и в 14,5-мм патронах.

Пристрелочно-зажигательные пули предназначаются для пристрелки целей, а также зажигания легковоспламеняющихся материалов.

Пуля состоит из томпакового наконечника (мембраны), биметаллической или стальной латунированной оболочки, свинцовой рубашки, зажигательного состава из пиротехнической смеси, втулки с капсюлем воспламенителем и ударного механизма собранного в стакане. Ударный механизм инерционного действия состоит из ударника с жалом  и предохранительного колпачка. В некоторых пулях вместо предохранительного колпачка применяется разрезное предохранительное кольцо.

При выстреле предохранительный колпачок (разрезное кольцо) под действием сил инерции оседает на ударник, жало которого прокалывает дно колпачка. При встрече с преградой  ударник накалывает капсюль-воспламенитель, который воспламеняет зажигательный состав. Оболочка пули разрывается, и тепловой импульс воспламеняет цель. Такая пуля может иметь в донной части стаканчик с трассирующим составом.

Пуля имеет сокращенное обозначение ПЗ и применяется в 7,62-мм винтовочных патронах. Вершина ее окрашивается в красный цвет.

Бронебойно- зажигательные пули предназначаются для воспламенения горючих веществ за легкой броневой защитой.

Пуля состоит из биметаллической или стальной латунированной (оцинкованной) оболочки, свинцовой рубашки, бронебойного сердечника и зажигательного состава из пиротехнической смеси, размещающегося в головной части.

При ударе пули в броню от резкого динамического сжатия воспламеняется зажигательный состав, и пламя, проникая за броню через пробоину, проделанную бронебойным сердечником, зажигает горючее.

Вершина пуль окрашивается в черный цвет с красным пояском. Они имеют сокращенное обозначение БЗ и Б-32. Пули БЗ применяются в 7,62-мм патронах обр.1943 г., а пули Б-32- в 7,62-мм винтовочных, 12,7-мм и 14,5-мм патронах.

У 14,5-мм пули БС-41 (с металлокерамическим сердечником) вершина черная, а вся остальная поверхность до дульца гильзы окрашивается в красный цвет.

Бронебойно-зажигательно-трассирующие пули предназначаются для выполнения  тех же задач, что и бронебойно-зажигательные пули, но дополнительно используются для корректировки огня.

По устройству эти пули отличаются от бронебойно-зажигательных тем, что их сердечник имеет меньшие размеры и вес, а в донной части имеется стаканчик с трассирующим составом.

Вершина пуль окрашивается в фиолетовый цвет с красным пояском. Они имеют сокращенное обозначение БЗТ и применяются в 12,7-мм и 14,5-мм патронах.

У 14,5-мм пули БСТ (с металлокерамическим сердечником) вершину окрашивают в фиолетовый цвет, а всю остальную поверхность до дульца гильзы- в красный цвет.

2)Гильзы. Гильза служит для соединения в одно целое всех элементов патрона, обтюрации пороховых газов при выстреле в сторону затвора и предохранения порохового заряда и капсюльного состава то влияния внешних условий.

По наружному очертанию у гильзы различают следующие элементы: дульце, скат, корпус и фланец. На фланце гильза имеет закраину или кольцевую проточку, которые служат для экстрагирования гильзы. Кроме того, закраина (где она есть) обеспечивает определенное положение патрона в патроннике.

Корпус гильзы, как правило, имеет коническую форму.

В дне гильзы имеется гнездо для помещения капсюля-воспламенителя и перегородка, отделяющая капсюльное гнездо от внутреннего объема гильзы, в котором помещается заряд. На перегородке имеются наковаленка и два затравочных отверстия, через которые огонь от капсюля передается заряду.

По способу упора в патроннике гильзы различают с упором:

-в закраину (7,62-мм винтовочные и револьверные патроны);

-в скат (7,62-мм обр. 1943 г., 12,7-мм и 14,5-мм патроны);

-в срез дульца (9-мм пистолетные патроны).

Гильзы бывают латунные (ГЛ), биметаллические (ГЖ) и стальные (ГЖ). Для защиты от коррозии поверхность стальных гильз покрывается лаком.

Крепление пули в гильзе осуществляется путем плотной посадки и дополнительного обжатия (завальцовки) дульца или путем плотной посадки и кернения в двух точках (7,62-мм револьверные патроны) и в трех точках (7,62-мм пистолетные патроны).

На дне гильзы всех образцов имеются клейма, указывающие номер завода и год изготовления патронов.

3)Пороховой заряд сообщает пуле определенную начальную скорость. В настоящее время в патронах применяются заряды из пироксилиновых порохов марок ВУФЛ, ВТ, П-45, П-125, 4/7 и 5/7.

4)Капсюли-воспламенители предназначаются для воспламенения порохового заряда. Устройство капсюлей-воспламенителей для различных калибров патронов аналогично. Они отличаются друг от друга лишь размерами и весом. Капсюль состоит из латунного колпачка, фольгового кружка, прикрывающего ударный состав, и ударного состава.

2. Артиллерийский выстрел (патрон) и его общее устройство.

Под боеприпасами понимается широкий круг элементов вооружения, необходимых для артиллерийских орудий, миномётов и пусковых установок.

Всякая артиллерийская ( ракетная) система состоит из трёх главных элементов: - орудия или пусковой установки;

- снаряда;

- боевого заряда;

Орудие (пусковая установка) предназначается для обеспечения бросания (пуска) снаряда и сообщения ему правильного полета в желаемом направлении.

Снаряд служит для непосредственного поражения цели.

Боевой (пороховой) заряд сообщает снаряду необходимую скорость, обеспечивающую заданную дальность стрельбы.

Под артиллерийским выстрелом в отличие от выстрела как явления понимается совокупность элементов, необходимых для производства одного выстрела из орудия (миномета).

В состав боевого артиллерийского выстрела в различных сочетаниях могут входить следующие элементы:

-снаряд с соответствующим снаряжением;

-взрыватель или трубка;

-боевой (пороховой) заряд;

-гильза или картуз;

-средства воспламенения боевого заряда;

-вспомогательные элементы к боевому заряду (воспламенитель, пламегаситель, размеднитель, флегматизатор и уплотнительное устройство).

Первые пять элементов являются обязательными для большинства боевых артиллерийских выстрелов. Исключение составляют лишь выстрелы с бронебойными снарядами без разрывного заряда, в комплект которых не входит трубка или взрыватель.

Наличие вспомогательных элементов боевого заряда в составе выстрела определяется калибром, назначением, типом выстрела и условиями стрельбы. Большинство из них, как правило, являются составной частью только боевых зарядов артиллерийских выстрелов.

Артиллерийские выстрелы классифицируются по назначению, способу заряжания и степени готовности к боевому использованию.

По назначению выстрелы подразделяются на боевые, практические, холостые, учебные и специальные.

Боевые выстрелы предназначаются для проведения боевых стрельб.

Практические выстрелы служат для учебно-боевых стрельб, при проведении которых разрушающее и поражающее действие снарядов не имеет большого значения. Они отличаются от боевых тем, что комплектуются боле простыми по устройству и менее дорогими в изготовлении снарядами.

Холостые выстрелы предназначаются для имитации боевой стрельбы на учениях, для сигналов и салютов.

Учебные выстрелы предназначены для обучения орудийного расчета действиям при вооружении и обращении с выстрелами.

Специальные выстрелы предназначаются для опытных стрельб на полигонах. Отличаются от боевых выстрелов устройством снарядов и боевых зарядов.

По способу заряжания артиллерийские боевые выстрелы делятся на выстрелы патронного заряжания (унитарные патроны), раздельного гильзового заряжания и раздельного картузного заряжания.

В выстрелах патронного заряжания все элементы соединены в одно целое – унитарный патрон.

В выстрелах раздельного гильзового заряжания снаряд не соединен с боевым зарядом в гильзе.

Выстрелы раздельного картузного заряжания отличаются от выстрелов раздельного гильзового заряжания отсутствием гильзы. Боевой заряд выстрела помещается в картузы из специальной ткани, а средство воспламенения – обособленно.

По степени готовности к боевому использованию артиллерийские выстрелы подразделяются на готовые и полные.

К готовым относятся все выстрелы, собранные из полного комплекта установленных элементов и, следовательно, совершенно подготовленные к стрельбе. Они могут быть в окончательно снаряженном виде, когда в очко снаряда ввинчен взрыватель или трубка, и в неокончательно снаряженном виде, когда в очко снаряда ввинчена пластмассовая пробка.

К полным артвыстрелам относятся все комплектные но не собранные выстрелы, элементы которых хранятся раздельно на одном складе. Подготовка таких выстрелов для стрельбы производится только артиллерийскими базами и арсеналами.

Снаряды (мины).

Артиллерийский снаряд – основной элемент артиллерийского выстрела – служит для подавления и уничтожения живой силы противника, поражения танков и других бронецелей, разрушения оборонительных сооружений, подавления артиллерийских и минометных батарей и для выполнения других огневых задач.

Подавляющее большинство снарядов по своему устройству представляет собой совокупность цельнометаллической оболочки и снаряжения, соответствующего назначению снаряда.

Классификация снарядов.

По калибру: - малого калибра (от 20 до 76 мм)

- среднего калибра (от 76 до 152 мм)

- крупного калибра (более 152 мм)

По способу стабилизации (устойчивости) в полете:

- вращающиеся (турбореактивные)

- оперенные (со стабилизатором)

По отношению к калибру:

- калиберные

- надкалиберные

- подкалиберные

По назначению:

- основного назначения

- специального назначения

- вспомогательного назначения.

Основного назначения:

- фугасные

- осколочные

- осколочно-фугасные

- бронебойные

- бетонобойные

- зажигательные

Специального назначения:

- осветительные

- дымовые

- агитационные

Вспомогательного назначения:

- практические

- учебные

По наружному очертанию:

-дальнобойные

-недальнобойные.

3. Взрыватели, их устройство, основные характеристики и действие.

Взрыватели предназначены для приведения в действие снаряда (мины) в требуемой точке траектории или после удара в преграду. Взрыватели применяются к снарядам (минам), снаряженным бризантным взрывчатым веществом.

Детонационный импульс во взрывателях вырабатывает детонационная цепь, которая состоит из капсюля-воспламенителя, порохового замедлителя, капсюля-детонатора, передаточного заряда и детонатора.

Капсюль-воспламенитель – элемент детонационной (огневой) цепи, срабатывающий при наколе жалом с образованием луча огня.

Пороховой замедлитель предназначается для получения временной задержки при передаче луча огня от капсюля-замедлителя к капсюлю-детонатору. Он изготавливается из дымного пороха в виде прессованных элементов (цилиндриков), размеры которых выбираются в соответствии с требуемым временем замедления.

Капсюль-детонатор - основной элемент дистанционной цепи, срабатывающей от луча огня с образованием детонационного импульса.

Передаточный заряд представляет собой прессованную шашку из бризантного ВВ (тетрил, Тэн, гексоген); он применяется во взрывателях, где осуществлена изоляция капсюля-детонатора то детонатора.

Взрыватели в виду действия подразделяются на ударные (контактные), дистанционные и неконтактные.

По месту соединения со снарядом взрыватели делятся на головные, донные и головодонные. Последними принято считать взрыватели, у которых детонационная цепь расположена в дне, а элемент, воспринимающий реакцию петарды (ударник или ударные контакты-замыкатели), - в головной части снаряда.

По способу возбуждения детонационной цепи взрыватели делят на механические и электрические. В механических взрывателях возбуждение осуществляется в результате перемещения подвижной детали, вызывающий срабатывание капсюлей, а в электрических – электрической энергии.

Неконтактные взрыватели по признаку возбуждения делятся на радиовзрыватели, оптические, акустические, инфракрасные и др.

Правила обращения с боеприпасами.

Боеприпасы требуют особо осторожного обращения. Правила безопасности при обращении с боеприпасами должны неуклонно выполняться независимо от условий и срочности работ.

Категорически запрещается:

-перевозить артвыстрелы без укупорки даже на короткие расстояния;

-производить разборку артвыстрелов и их элементов в войсках;

-использовать артвыстрелы или их элементы для обучения личного состава, а также при регулировках стабилизаторов, автоматов и механизмов заряжания и других видах работ;

-производить сварочные работы и устранение неисправностей в электрооборудовании при наличии боеприпасов в машине; прислонять боеприпасы к клеммам аккумуляторов и другим деталям, находящимся под напряжением;

-снимать (свинчивать) предохранительные колпачки с взрывателей при стрельбе во время дождя, снегопада и града;

-стрелять бронебойными подкалиберными снарядами с отделяющимся поддоном через головы своих войск;

-во всех случаях трогать случайно обнаруженные боеприпасы.

В целях безопасности при подготовке и укладке боеприпасов в танк (БМП) запрещается:

-ударять по капсульным втулкам и взрывателям;

-ронять боеприпасы; выстрелы и их элементы, упавшие на твердое основание с высоты выше 1м, в машину не укладываются;

-переносить одному человеку одновременно более одного выстрела (снаряда или заряда –выстрелов раздельного гильзового заряжания) или двух выстрелов к 73-мм орудию;

-кантовать, волочить, ронять и бросать ящики с боеприпасами; переносить боеприпасы в ящиках книжкой вниз, а также в неисправной укупорке;

-производить работы с боеприпасами вблизи открытого огня;

-ставить боевые заряды дном поддона или гильзы с капсюльной втулкой на броню;

-укладывать в танк (БМП) боеприпасы, не прошедшие осмотр.

Боеприпасы при всех видах работ надлежит укрывать от дождя и снега, а также от воздействия солнечных лучей.

4.Осмотр и подготовка боеприпасов к применению.

Осмотр боеприпасов перед стрельбой производиться в целях выявления и изъятия выстрелов, непригодных к стрельбе. К ним относятся артвыстрелы у которых:

-не ввинчены взрыватели (не приведенные в окончательно снаряженный вид) или взрыватели вывинтились из корпусов;

-повреждена (сорвана, продавлена, проколота) мембрана взрывателя;

-взрыватели имеют следы ударов;

-погнуты баллистические наконечники или ослаблено их крепление;

-течь ВВ из корпуса снаряда;

-корпус снаряда имеет трещины;

-снаряд выдергивается рукой из гильзы;

-имеются забоины и помятости гильзы, мешающие заряжанию;

-гильза на дне или около дна имеет трещины.

Неисправные артвыстрелы сдаются в органы артвооружения.

Если взрыватель не довинчен или за донный срез гильзы (поддона) выступает капсюльная втулка, следует произвести их довинчивание под руководством артиллерийского техника на расстоянии не ближе 40 м от личного состава и материальной часть.

5.Укупорка и маркировка. Порядок хранения и перевозки боеприпасов.

Укупорка патронов.

Патроны укупориваются в герметрические коробки, изготовленные из оцинкованного железа и окрашенные защитной эмалью.

Две коробки с патронами помещают в деревянный ящик.

На стенках ящика и крышке металлической коробки наносится маркировка, отличительные знаки и полосы, соответствующие цвету окраску вершин пуль.

Маркировка на стенках ящика указывает калибр патрона, условное обозначение пули, сокращенное наименование материала гильзы, производственные данные изготовления патронов (партия, год, завод), производственные данные изготовления пороха заряда (марка пороха, номер партии, год и шифр завода), а также количество патронов в ящике. На крышке металлической коробки наносится такая же маркировка, но без указания количества патронов в коробке.

Сортировка артвыстрелов производится в такой последовательности: по назначению снарядов; по партиям боевых зарядов (пороха); по партиям и весовым знакам снарядов.

Сортировка боевых зарядов по партиям имеет более важное значение, чем сортировка снарядов по весовым знакам. Заряды, маркировка которых различается лишь номером партии сборки выстрелов, можно считать принадлежащим одной партии. При сортировке артвыстрелов пользуются маркировкой, наносимой на элементы выстрела

Сортировка артвыстрелов производится в такой последовательности: по назначению снарядов; по партиям боевых зарядов (пороха); по партиям и весовым знакам снарядов.

Сортировка боевых зарядов по партиям имеет более важное значение, чем сортировка снарядов по весовым знакам. Заряды, маркировка которых различается лишь номером партии сборки выстрелов, можно считать принадлежащим одной партии. При сортировке артвыстрелов пользуются маркировкой, наносимой на элементы выстрела и укупорочные ящики.