Подготовка по связи

Тема №1 Основы организации и обеспечения радио и проводной связи в подразделениях. Требования безопасности при эксплуатации средств связи.

1 Вопрос: Требования безопасности при эксплуатации средств связи и источников электропитания. Порядок оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током, кислотой, щёлочью.

Требования безопасности при эксплуатации средств связи и источников электропитания

Поражение кислотой.

В качестве компонента для аккумуляторного электролита, а также в качестве реактива в химических лабораториях широко применяется серная кислота. При воздействии на организм человека в виде кислотного тумана, капель и брызг возникают тяжелые химические ожоги. Пары и аэрозоли серной кислоты приводят к покраснению слизистой оболочки глаз,  раздражению слизистой оболочки носа, жжению и боли в горле, кашлю.

Отравление средней тяжести характеризуется, кроме того, головной болью, тошнотой, рвотой, посинением губ, приступом кашля.

Прием серной кислоты внутрь вызывает тяжелый ожог слизистой оболочки ротовой полости,  глотки, пищевода и желудка. Характеризуется резкими болями загрудиной и в верхней части живота,  рвотой, развитием шокового состояния.

Поражения щелочами.

Из числа щелочей наиболее часто отмечаются отравления едким натром (каустической содой),едким калием(поташ), гашеной (едкой) известью, негашеной известью.

Ядовитое действие щелочи проявляется при любом контакте человека с нею и характеризуется резким раздражающими прижигающим действием. В случае вдыхания паров и аэрозоли едкой щелочи отмечается раздражающее действие верхних дыхательных путях. При этом возникают сильный кашель, боль в горле, охриплость или отсутствие голоса, возможно воспаление легких,  вплоть до их отека.

При попадании едкой щелочи внутрь развивается сильная боль по ходу пищевода и в животе, рвота с примесью крови, болевой шок. В случае попадания на кожу концентрированные растворы едких щелочей приводят к тяжелым химическим ожогам, поражению глубоких слоев тканей.

Поражение электрическим током.

Электрический ток вызывает болевые ощущения, судорожные сокращения мышц, расстройство деятельности нервных центров, органов дыхания и кровообращения. Может наблюдаться и мгновенная смерть. На месте соприкосновения с источником поражения возникают так называемые знаки тока, иногда ожоги различной степени,  вплоть до обугливания и сгорания отдельных частей тела. Тяжесть электротравмы зависит от величины и степени воздействия тока, путей его прохождения через организм.

Возможны поражения электрическим током в следствие несанкционированного преодоления электризуемых проволочных заграждений, применяемых для охраны и обороны различных объектов, в том числе и военного назначения.

Поражение электрическим током возникает не только от прикосновения к источнику электричества, но и при приближении к установкам с высоким напряжением на расстояние, достаточное для образования искры или вольтовой дуги.

ПЕРВАЯПОМОЩЬ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ. Попавшего под напряжение человека в первую очередь необходимо как можно быстрее освободить от воздействия электрического тока(рис. 1). Если невозможно отключить токвыключателем, рубильник омиливывернуть электрические пробки, нужно перерубить провода топором с деревянной ручкой или инструментом, ручка, которого обернута изолирующим материалом. Скрученные в шнур провода во избежание короткого замыкания и ожога следует пересекать по одному, на некотором расстоянии друг от друга.

Рис. 1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока

Можно убрать провода или токопроводящую часть находящегося под напряжением предмета сухой доской, палкой, жердью, сухой скаткой шинели и другими предметами.

Когда электрический ток проходит через тело пострадавшего в землю, нужно ему под ноги пододвинуть сухую доску или другой изолирующий материал. Очень важно при этом соблюдать меры предосторожности, чтобы самому не попасть под напряжение. В этом случае желательно пользоваться резиновыми перчатками и резиновой обувью.

У пострадавших от молнии нередко обнаруживаются тяжелейшие травмы отрыв конечностей,

Раздробление костей, параличи конечностей и т.п. Характерно появление на коже извилистого ветвистого рисунка красноватого цвета.

После освобождения пострадавшего от действия тока в случае остановки дыхания и сердцебиения необходимо немедленно приступить к закрытому массажу сердца и экспираторному дыханию

«изо рта в рот» или «изо рта в нос». Успех реанимации определяется своевременностью начала этих мероприятий– они должны проводиться, как правило,непозднее1–2минут после поражения электрическим током.

При сохранении дыхания и сердцебиения, но бессознательном состоянии пострадавшего ему не- обходимо расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт или обрызгать лицо водой и в боковом стабилизированном положении эвакуировать пострадавшего в лечебное учреждение.

Находящемуся в сознании пострадавшего нужно обязательно уложить, не позволяя оставаться на ногах, так как возможны осложнения, связанные с тяжелым нарушением кровообращения и обмена веществ. На обожженные участки тела накладывается стерильная повязка. Пострадавшего следует оберегать от охлаждения.

Для объективной оценки тяжести состояния и назначения дальнейшего лечения необходимо как можно быстрее вызвать к месту происшествия врача.

Профилактика электротравм заключается в точном выполнении требований техники безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте электроустановок и электроприборов.

2 Вопрос: Основы организации и обеспечения радио и проводной связи в подразделениях. Виды связи и их характеристика. Преимущества и недостатки проводной связи. Порядок организации проводной связи при ведении оборонительных действий.

Связь - это передача и прием с требуемым качеством различных видов информации в системах управления войсками (силами) и оружием. Связь является основным средством управления войсками.

Связь в мирное и в военное время должна обеспечивать решение задач по управлению: повседневной деятельностью войск, штабов; дежурными силами и средствами; подготовкой и ведением боевых действий; комплексным применением средств разведки и огневого поражения (подавления) войск противника, в том числе ядерным и высокоточным оружием.

В ходе ведения боевых действий связь должна обеспечивать: информационный обмен с вышестоящим штабом и своевременный прием сигналов боевого управления; управление подчиненными частями (подразделениями) и боевыми средствами; своевременную передачу сигналов оповещения и предупреждения войск о непосредственной угрозе применения противником оружия массового поражения, воздушном противнике, радиационном, химическом и биологическом заражении; обмен информацией между взаимодействующими соединениями, частями и подразделениями; управление органами боевого, технического и тылового обеспечения боевых действий. Кроме того, на связь возлагается задача почтового обеспечения войск.

Качество связи характеризуется своевременностью, достоверностью и безопасностью обмена всеми видами информации: Требования к качеству связи устанавливаются исходя из требований, предъявляемых к системам управления войсками.

Своевременность- способность связи обеспечивать прохождение всех видов информации в заданные сроки или в реальном масштабе времени (при обеспечении требуемых достоверности и безопасности связи.)

Своевременность связи достигается: поддержанием постоянной готовности сил и средств связи к применению; высокой квалификацией личного состава, чёткой организацией оперативно- технической службы на узлах и линиях связи; приближением оконечных устройств связи к рабочим местам оперативного состава пунктов управления; организацией системы контроля за прохождением информации и предоставлением переговоров в установленные(контрольные) сроки; непрерывным и оперативным управлением системой связи, частями и подразделениями связи; осуществлением мероприятий защиты узлов и линий связи от средств поражения и радиоэлектронного подавления противника.

Достоверность – способность связи обеспечивать воспроизведение передаваемых сообщений в пунктах приёма с заданной точностью.

Достоверность достигается : поддержанием характеристик каналов и средств связи в пределах установленных норм; использованием для передачи наиболее важных сообщений каналов связи лучшего качества; передачей боевых приказов, распоряжений, команд, сигналов одновременно по нескольким каналам, образованным различными средствами связи, а также многократной их передачей; защитой узлов и линий связи от воздействия средств радиоэлектронного подавления противника.

Безопасность – способность связи противостоять несанкционированному получению, уничтожению и (или) изменению информации, передаваемой (принимаемой, хранимой, обрабатываемой и отображаемой) с использованием технических средств связи и средств автоматизированного управления.

Безопасность связи должна скрыть от противника факт передачи информации, место передачи, содержание передаваемой информации и противостоять вводу ложной информации.

Безопасность связи достигается: противодействием техническим средствам разведки иностранных государств; комплексным использованием технических средств шифрования, маскирования и кодирования информации; соблюдением режима секретности при обращении с изделиями и документами, составляющими государственную тайну; контролем за соблюдением требований наставлений и инструкций по установлению и обеспечению связи, безопасности использования технических систем и средств связи различного назначения;  категорированием и аттестацией средств и объектов управления связи; сертификацией средств связи, автоматизированного управления и защиты информации; лицензированием деятельности в области связи и защиты информации; подготовкой специалистов  связи и должностных лиц, использующих средства связи по вопросам безопасности связи скрытого управления войсками.

Нарушениями безопасности связи следует считать все случаи нарушения установленных правил использования технических средств связи, которые могу привести к утечке сведений о ВС РФ.

По важности сведений, которые могут стать достоянием иностранных технических средств разведки ИТР, нарушения безопасности связи подразделяются на три категории:

1-я категория – нарушение безопасности  связи, приводящие к прямому разглашению и утечке секретных сведений;

2-я категория – нарушения, приводящие к разглашению и утечке сведений служебного характера, а при систематизации и их обобщении – секретных сведений;

3-я категория – эксплуатационно - технические и другие нарушения в использовании технических средств связи , систематизация и обобщение которых приводит к разглашению сведений служебного характера.

Проводные средства связи

Проводные  средства связи могут применяться самостоятельно  или в сочетании с радио-, радиорелейными, тропосферными и спутниковыми средствами при расположении войск в пунктах постоянной дислокации, в исходном районе, в обороне, а так же для обеспечения внутренней связи на пунктах управления.

Проводная связь может быть организована по направлению или оси.

Направление проводной связи – способ организации связи между двумя пунктами управления(командирами, штабами).

Ось проводной связи – способ организации связи, при котором связь старшего пункта управления (командира, штаба) с несколькими подчиненными пунктами управления (командирами, штабами) осуществляется по одной проводной линии, проложенной в направлении перемещения своего пункта управления или одного из пунктов управления подчиненных соединений (частей)

Организация проводной связи по оси

На оси проводной связи обычно оборудуются опорные (вспомогательные) узлы связи, от которых прокладываются линии привязки к пунктам управления старшего штаба и подчиненных соединений (частей, подразделений).

Направление проводной связи – способ организации связи между двумя пунктами управления (командирами, штабами).

Организация проводной связи по направлениям

Проводная связь, организованная по направлениям, по сравнению со связью по оси придает большую устойчивость всей системе связи, так как при повреждении какой-либо одной линии связь нарушается только с одним из пунктов управления. Кроме того, такой способ организации проводной связи обычно обеспечивает большую пропускную способность всей системы связи в целом. Однако организация связи проводными средствами по направлениям замедляет установление связи, требует повышенного расхода сил и средств и исключает маневр каналами связи между направлениями.

По сравнению со связью по направлению проводная связь по оси дает значительную экономию в силах и средствах, обеспечивает более быстрое установление связи и позволяет обеспечивать маневр каналами. Недостатком этого способа является зависимость связи с несколькими пунктами управления от состояния осевой линии. Пропускная способность оси зависит от емкости осевой линии.

Проводная связь по направлениям имеет более широкое применение в обороне, в исходном положении для наступления и при расположении войск на месте.

При прокладке линий связи для предохранения их от повреждений используются складки местности, траншеи, ходы сообщения, а на подходах к узлам связи и пересечениях с маршрутами движения транспорта и танков линии зарываются в землю или укладываются в ровики.

3 Вопрос: Способы организации радиосвязи. Радиоданные, их назначение и содержание. Виды помех радиосвязи. Основные мероприятия по защите радиосвязи от радиопомех. Особенности организации и обеспечения радиосвязи в условиях горно-лесистой местности.

Радиосвязь является важнейшей, а во многих случаях и единственной связью, способной обеспечить управление войсками в самой сложной обстановке и при нахождении командиров и штабов в движении.

Радиосвязь может быть установлена: с объектами, местоположение которых неизвестно; через территорию, занятую противником; через непроходимые и зараженные участки местности; с объектами, находящимися в воздухе и в море. Она позволяет осуществлять передачу боевых приказов, распоряжений, донесений и сигналов одновременно большому числу корреспондентов.

Однако при организации и обеспечении радиосвязи необходимо учитывать: возможность перехвата переговоров и передач; возможность определения противником мест нахождения работающих радиостанций и создания им преднамеренных радиопомех; зависимость состояния связи от условии прохождения радиоволн и возможных помех в пункте приема; условия электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств; сильное влияние на связь высотных ядерных взрывов (ВЯВ); уменьшение дальности действия радиостанций при работе их в движении.

Радиосвязь может организовываться по радионаправлениям и радиосетям. Применение того или иного способа либо его разновидности в каждом отдельном случае зависит от конкретных условий обстановки, назначения данной связи, степени ее важности, специфики боевых действий данного рода войск, характера и особенностей организации управления, потребности в обмене информацией; необходимости маскировки от радиоразведки противника и защиты от его радиопомех, наличия радиосредств и других факторов.

Радионаправление – способ организации радиосвязи между двумя пунктами управления (командирами, штабами). Рис. 3.

Рисунок 3 Организации связи по радионаправлению.

В зависимости от назначения радионаправления могут быть постоянно действующими, дежурными, резервными и скрытными.

В постоянно действующем радионаправлении радиостанции корреспондентов осуществляют непрерывную работу на прием и имеют возможность в любой момент вызвать друг друга. Обмен между ними ведется по мере необходимости.

В дежурном радионаправлении радиостанция одного корреспондента непрерывно работает на прием, а другого – включается на прием и передачу только для ведения обмена. Такие направления организуются обычно для связи с разведывательными и разведывательно-штурмовыми группами, действующими в тылу противника, с подводными лодками и в других случаях, когда один из корреспондентов по тем или иным причинам не может непрерывно находиться на приеме.

Резервные радионаправления создаются с целью обеспечения начальнику связи маневра связями в ходе боя, когда по условиям обстановки может появиться необходимость в установлении новых или усиления существующих связей. Работа в резервных радионаправлениях открывается для временной или постоянной связи по сигналам, передаваемым по другим каналам связи, или по расписанию.

Скрытые радионаправления создаются в целях защиты радиосвязи от преднамеренных помех противника. До появления помех на основных радиосвязях обе радиостанции должны находиться на приеме. Работа на передачу открывается только в том случае, когда при нарушении всех основных связях с данным корреспондентом имеется острая необходимость передачи ему важного сообщения.

Связь по радионаправлению может обеспечиваться на одной или двух частотах. При работе на одной частоте возможна только симплексная работа (передача и прием каждым корреспондентом ведутся поочередно). При наличии двух частот связь может осуществляться также и в полудуплексном (имеется возможность в любой момент перебить своего корреспондента) или дуплексном (связь между двумя корреспондентами, при которой оба имеют возможность одновременно вести как передачу, так и прием) режиме при определенном разносе частот передатчика и приемника.

Применение радионаправлений во всех случаях обеспечивает необходимую быстроту и простоту установления связи, а также увеличивает скорость передачи сообщений при обмене и наиболее полно реализует данные частотно-диспетчерской службы при групповом методе назначения частот. Связь по радионаправлениям повышает маскировку от противника работы радиостанций, особенно при применении линейных или индивидуально-линейных позывных, работе без позывных, а также при ведении приема и передачи на разных частотах, достаточно разнесенных друг от друга по диапазону. Кроме того, применение этого способа позволяет наиболее эффективно использовать антенны направленного излучения, что в ряде случаев может резко увеличить дальность связи.

Основным недостатком данного способа является повышенный расход радиосредств на пункте управления, от которого организуется связь по радионаправлениям, и частот, необходимых для установления этих связей. Развертывание большого количества радиостанции на пункте управления делает его громоздким и менее подвижным (мобильным).

Способ организации связи по радионаправлениям применяется прежде всего в тех случаях, когда появляется необходимость в организации особо важных связей и потребность в передаче большого количества сообщений. Кроме того, радионаправление является пока основным способом, позволяющим применять аппаратуру засекречивания телеграфной буквопечатающей связи.

Радиосеть – способ организации радиосвязи между тремя и более пунктами управления (командирами, штабами). Также, как и радионаправления, радиосети могут быть постоянно действующими, дежурными, резервными и скрытными. Назначение каждой из них в общем случае аналогично назначению соответствующих радионаправлений.

Состав радиосети определяется в каждом отдельном случае ее назначением. Как правило, при двустороннем обмене одна радиосеть не должна иметь более 4–5 радиостанций. В тех радиосетях, в которых связь поддерживается только путем передачи коротких команд, распоряжений, донесений и сигналов, число радиостанций может быть значительно большим. К таким радиосетям могут быть отнесены танковые и авиационные радиосети, некоторые радиосети взаимодействия, радиосети оповещения и др.

В общем случае организация связи по радиосетям представляет значительно большую сложность по сравнению с организацией связи по радионаправлениям. Работа в радиосети в зависимости от ее назначения может быть организована па общей частоте или различных частотах приема и передачи, на одной вызывной и нескольких рабочих частотах, на частотах передатчиков (комбинированная радиосеть), на частотах дежурного приема.

Работа в радиосети на одной частоте (Рис.4).

Рисунок 4 Организация связи по радиосети на одной частоте.

Отличается своей простотой, так как позволяет устанавливать связь между любой парой корреспондентов данной сети без перестройки своих радиостанций. В радиосети при этом могут либо одновременно работать между собой два корреспондента, либо вестись циркулярная передача. Так как переговоры между двумя корреспондентами сети

слышат все остальные, то обеспечивается взаимная информация между ними. Для организации радиосвязи по радиосети на одной частоте расходуется минимальное количество частот и радиосредств.

Недостатком такой радиосети является относительно низкая пропускная способность. Кроме того, при этом способе снижаются разведзащищенность радиосети, возможности защиты ее от помех противника и затрудняется использование данных частотно-диспетчерской службы.

Связь на одной частоте наиболее широко применяется в ротных, батальонных, полковых радиосетях, в радиосетях командиров дивизий, армейских корпусов, командующих армиями, в танковых, авиационных, артиллерийских и других радиосетях, работа в которых осуществляется преимущественно телефоном или слуховым телеграфом.

При работе на двух радиочастотах (рис.5) главная радиостанция радиосети ведет передачу для починенных на одной частоте, а прием от них на другой. Подчиненные при этом слышат работу только главной радиостанции. Обмен информацией между подчиненными, таким образом, отсутствует, а установление связи между ними без перестройки передатчиков и приемников невозможно.

Рисунок 5 Организация радиосети ни различных частотах приема и передачи

Использование для работы двух частот дает возможность осуществить полудуплексную и дуплексную связь, несколько повысить радиомаскировку и затруднить противнику создание помех.

Основной недостаток работы в радиосети на двух частотах заключается в том, что подчиненные корреспонденты при необходимости вызвать главную радиостанцию должны обязательно предварительно прослушать ее частоту приема и убедиться в том, что эта частота в данный момент не занята передачей со стороны другого подчиненного корреспондента. Но такое предварительное прослушивание требует или перестройки своего приемника, что крайне нежелательно, или наличия дополнительного приемника при радиостанции. Вследствие этого подобные радиосети не находят широкого применения.

Для повышения своевременности связи практикуется создание радиосетей в комбинации с резервными радионаправлениями. (Рис.6)

Рисунок 6 Организация связи штабу армии со штабом подчиненных соединений по радиосети с возможностью вывода радиостанции любого корреспондента на резервные радионаправления

При необходимости любой из корреспондентов радиосети по заранее установленному радиосигналу, передаваемому главной радиостанцией, может быть выведен в одно из этих резервных радионаправлении.

Работа в радиосети на одной вызывной и нескольких рабочих частотах (Рис.7) осуществляется следующим образом. На вызывной частоте производится вызов необходимого корреспондента, предложение о согласии и согласие на обмен, а также передача радиосигналов и коротких радиограмм. Длительный обмен осуществляется на одной из свободных в данный момент рабочих частотах, закрепленных за данной радиосетью, на которую перестраиваются обе радиостанции по договоренности между собой. На случай возможности вызова кого-либо из них третьим корреспондентом необходимо на время выхода для обмена оставлять на вызывной частоте дополнительные приемники (радиостанции).

Рисунок 7 Организация связи по радиосети на одной вызывной и нескольких рабочих частотах

Работа в радиосети на одной вызывной и нескольких рабочих частотах затрудняет противнику ведение радиоразведки и дает возможность работать между собой одновременно нескольким парам корреспондентов, то есть повышает пропускную способность радиосети в целом. Такая организация радиосвязи применяется обычно в радиосетях взаимодействия с большим количеством корреспондентов.

Работа в радиосети на частотах передатчиков (комбинированная радиосеть) в зависимости от назначения данной связи может осуществляться различными вариантами. Один из этих вариантов применяется только для обеспечения связи старшего начальника (штаба) с подчиненными при их небольшом количестве. Главная радиостанция при этом ведет передачу подчиненным на частоте своего передатчика (по радиосети), а прием от них осуществляет на частотах их передатчиков, то есть по радионаправлениям (Рис.8). Такая комбинированная радиосеть сочетает в себе некоторые достоинства связи по обычной радиосети и радионаправлению. Она позволяет осуществлять циркулярную передачу, дает возможность главной радиостанции вести передачу для одного подчиненного с одновременным приемом от всех и обеспечивает дуплексную связь, обладает относительно высокой радиомаскировкой и сокращает расход передатчиков на пункте управления старшего штаба. Однако при этом повышается расход приемников при главной радиостанции и частот, необходимых для обеспечения связи. Связь между подчиненными по такой радиосети невозможна.

Рисунок 8 Организация связи в радиосети на частотах передатчиков (комбинированная радиосеть)

Указанный вариант комбинированной радиосети наиболее выгодно применять в тех случаях, когда потребность в прямых переговорах между старшим начальником и подчиненными невелика, а между подчиненными вообще отсутствует; постановка задач подчиненным ведется короткими сигналами и командами, а обеспечение приема донесений от подчиненных имеет особо важное значение. Подобные комбинированные радиосети находят широкое применение в войсках ПВО, в частности для обеспечения управления радиолокационными постами и получения донесении от них.

Для обеспечения связи одновременно между несколькими радиостанциями сети, когда каждая из них должна производить циркулярные передачи, применяется другой вариант комбинированной радиосети, при котором каждой радиостанции назначается своя частота передачи. В этом случае любая радиостанция сети передачу осуществляет на частоте своего передатчика, а прием – на частотах передатчиков корреспондентов. (Рис.9) Такой вариант радиосвязи на частотах передатчиков применяется обычно в радиосетях взаимного оповещения ПВО.

При работе в радиосети на частотах дежурного приема вхождение в связь между корреспондентами осуществляется на присвоенных им частотах дежурного приема, а ведение обмена – на тех же частотах или частотах, назначаемых специально для обмена.

Работа в радиосети на частотах дежурного приема возможна по нескольким вариантам.

Первый вариант. Для осуществления связи каждому корреспонденту назначается своя частота приема, на которой ведется непрерывное дежурство (Рис.10). Вызов при этом производится путем настройки приемника и передатчика (приемопередатчика) вызывающего корреспондента на частоту дежурного приема вызываемого. Ответ вызываемого корреспондента и обмен (переговор) между ними осуществляется на этой же частоте.

Рисунок 10 Вариант радиосети на частотах дежурного приема (fi. f2 f3 f4 частоты дежурного приема корреспондентов радиосети)

По сравнению с остальными вариантами работы радиосети на частотах дежурного приема данный вариант отличается относительной простотой, так как установление связи и ведение обмена (переговора) осуществляется на одной частоте, а перестройку радиостанции производит лишь один из корреспондентов (вызывающий). С другой стороны, возможность ведения обмена только в симплексном режиме делает этот вариант малопригодным для работы буквопечатанием.

Исходя из указанных причин первый вариант может применяться только для работы телефоном и слуховым телеграфом, причем наиболее удобно использовать радиостанции, собранные по трансиверной (совместной) схеме и имеющие заранее подготовленные частоты, так как при этом производится более быстрая перестройка приемопередатчика с одной частоты на другую.

На случай вызова первого корреспондента (при работе со вторым на частоте последнего) со стороны третьего необходимо иметь вторую радиостанцию или по крайней мере дополнительный приемник. Тогда одна из этих радиостанций (приемник) должна находиться постоянно на своей частоте дежурного приема, а другая – работать по заданию для установления связи с необходимыми корреспондентами на их частотах (Рис.11).

Рисунок 11 Использование двух радиостанций для обеспечения связи по радиосети на частотах дежурного приема по первому варианту

Замена второй радиостанции приемником значительно ухудшает своевременность связи, так как при вызове занятого работой на другой частоте корреспондента он должен прервать переговор, перестроить радиостанцию на свою частоту, предупредить вызывающего корреспондента о том, что он занят и снова перестроить радиостанцию на прежнюю частоту для продолжения переговора. Поэтому такая комбинация радиостанции с дополнительным приемником может применяться только при недостатке радиостанций.

Второй вариант. Для осуществления связи каждому корреспонденту, так же как и в предыдущем случае, назначается своя частота дежурного прием. Вызов при этом производится на частоте прием вызываемого, ответ – на частоте приема вызывающего, а обмен – на этих же двух частотах (Рис.12).

Таким образом, при наличии радиостанции с раздельным приемом и передачей перестраивается только передатчик. Приемник непрерывно находится на частоте дежурного приема, присвоенной данному корреспонденту. Обмен может производиться в симплексном, полудуплексном режимах, что обеспечивает работу буквопечатанием.

Основным недостатком данного варианта при использовании радиостанции, у которых приемник и передатчик размещены в одном автомобиле, является значительная трудность такого назначения частот корреспондентам, которое исключало бы во всех случаях помехи от работы собственного передатчика своему приемнику. Помех можно избежать только в том случае, если разнос между двумя любыми частотами дежурного приема будет не менее минимально необходимого разноса между частотами приемника и передатчика одной радиостанции. Второй недостаток данного варианта заключается в необходимости перестройки передатчика не только вызывающего, но и вызываемого корреспондента, что увеличивает время для установления связи между ними.

Третий вариант. Для осуществления связи по этому варианту каждому корреспонденту назначается не одна, а две частоты: первая – для приема, вторая – для передачи (Рис. 13).

Рисунок 13 Вариант радиосети на частотах дежурного приема ffi, f^ /j, f^fs-частоты дежурного приема корреспондентов радиосети; // , /?,…. fa/ – частоты передачи корреспондентов)

В этом случае вызывающий должен настраивать свой передатчик и приемник соответственно на частоты приема и передачи вызываемого. Перестройку радиостанции производит только вызывающий.

Назначение таких пар частот, закрепленных за каждым корреспондентом, позволяет значительно увеличить количество одновременно возможных связей без взаимных помех. Поэтому данный вариант наиболее целесообразно применять при использовании

радиостанций, у которых приемник и передатчик размещены в одном объекте. Разумеется, что у каждого корреспондента должно быть развернуто по две радиостанции: первая – для ответа на вызов, вторая – для работы по заданию.

Четвертый вариант. Отличие данного варианта от всех предыдущих заключается в том, что обмен при установлении связи осуществляется не на частотах дежурного приема, закрепленных за корреспондентом, а на других (рабочих) закрепленных за данной радиосетью частотах, которые указываются одним из корреспондентов (как правило, вызывающим). Установление связи может производиться любым из трех предыдущих вариантов в зависимости от указаний начальника, организующего эту связь. Однако наиболее целесообразно устанавливать связь по первому варианту, как самому простому (Рис.14).

Рисунок 14 Вариант радиосети на частотах дежурного приема (f. /_, /j, /<, /, – частоты дежурного приема корреспондентов радиосети: f/^ // _> и/ц, f^ – пары рабочих частот для обмена в дуплексном режиме)

Достоинствами организации связи по радиосети на частотах дежурного приема являются: высокая радиомаскировка и защита от преднамеренных помех противника;

удобство осуществления связи через инстанцию как вниз, так и вверх; независимость работы одной пары корреспондентов от одновременной работы других пар, что обеспечивает более высокую по сравнению с другими разновидностями работы по радиосети пропускную способность направлений связи и возможность одновременного осуществления связи между значительным количеством корреспондентов; более высокая эффективность использования радиосредств при поддержании связи с большим количеством корреспондентов по сравнению со связью по направлениям.

К недостаткам организации работы по радиосети на частотах дежурного приема следует отнести: невозможность ведения циркулярных передач; необходимость перестройки радиостанции при каждом установлении связи с другими корреспондентами, что усложняет работу радистов, требует более высокой их квалификации и замедляет процесс установления связи; большую потребность в частотах; трудность назначения частот дежурного приема для обеспечения связи без взаимных помех с другими радиостанциями на данном пункте управления.

Радиосвязь на частотах дежурного приема может применяться для обеспечения связи взаимодействия между оперативными объединениями, соединениями, а иногда частями. При необходимости частоты дежурного приема могут быть использованы также для обеспечения связи с подчиненными и со старшим начальником, особенно связи через инстанцию. При этом для связи между соединениями лучше всего использовать первый вариант, как наиболее простой. В оперативном звене управления в принципе возможно применение любого варианта.

Практически в армии и во флоте наиболее целесообразно применять первый вариант в сочетании с четвертым, то есть установление связи и кратковременный обмен осуществлять на частоте дежурного приема вызываемого корреспондента, а для длительного обмена корреспонденты должны переходить в радионаправления, используя специально выделенные для этой цели рабочие частоты.

Кроме того, в оперативном звене управления может применяться и третий вариант. Второй вариант, вследствие присущих ему недостатков, основным из которых является трудность в назначении частот, находит ограниченной применение.

Следует подчеркнуть, что связь на частотах дежурного приема целесообразно организовать только при наличии радиосредств, обеспечивающих беспоисковую и бесподстроечную связь и позволяющих осуществлять быстрый переход с одной частоты на другую.

При использовании радиостанций, оборудованных специальными устройствами частотной адаптации, радиосвязь между ними может быть организована по абонентской радиосети.

Для работы абонентской радиосети назначается группа частот, одинаково доступных любому корреспонденту этой сети. С целью обеспечения связи между двумя радиостанциями сети вызывающий корреспондент вызов производит на одной из свободных частот указанной группы. Специальное устройство вызываемого корреспондента контролирует все назначенные для связи в абонентской радиосети частоты и при получении вызова на одной из них перестраивает свой приемопередатчик на данную частоту. Связь между двумя корреспондентами осуществляется на этой же частоте в радионаправлении (Рис.15).

Рисунок 15 Организация связи в абонентской радиосети

Одновременно может работать несколько радионаправлений (пар корреспондентов абонентской радиосети) с сохранением при этом для главной радиостанции возможности ведения циркулярных передач и приоритетного вызова любой радиостанции сети. Общее число таких радионаправлений может быть равно числу частот в группе, назначаемых для работы абонентской радиосети.

При ограниченном количестве радиосредств, радиочастот и времени на разработку радиоданных радиосвязь может обеспечиваться методом вхождения радиостанций в действующие радиосети.

Для обеспечения вхождения радиостанции старшего начальника (штаба) в радиосети подчиненных командиров (штабов) в них выделяются строки позывных для радиостанции старшего командира (штаба). Такой метод вхождения в радиосети наиболее полно отвечает требованиям радиомаскировки и не вызывает трудностей в организации и обеспечении радиосвязи.

Радиостанциям командующих (командиров) для вхождения в радиосети подчиненных могут назначаться на определенный период времени дополнительные радиопозывные, которые должны знать на память радисты всех радиосетей.

При вхождении в сети должен осуществляться обмен паролями между радиостанциями для предотвращения радиодиверсии со стороны противника.

Вхождение радиостанции в радиосеть другого подразделения (части, соединения) связано с некоторыми трудностями, вытекающими из необходимости обязательного предварительного прослушивания работы в этой радиосети.

Кроме того, появление в радиосети посторонних радиостанций нарушает нормальную работу сети, задерживая обмен между корреспондентами. В силу этого взаимного вхождения в радиосети целесообразно применять лишь в качестве дополнительной связи на случай нарушения основных или при отсутствии возможности обеспечения связи другими методами. Это обычно имеет место для обеспечения связи между соседними батальонами разных полков и соседними полками разных дивизий.

Связь методом применения радиостанции «посредника» организуется в тех случаях, когда появляется особая необходимость скрыть от радиоразведки противника местонахождение какого-либо штаба, командира или объекта. Для работы в качестве радиостанции «посредника» выделяются специальные радиостанции или используются радиостанции подчиненных узлов связи. При этом передача радиограммы (телефонограммы) производится в адрес «посредника», а принимает ее как радиостанция «посредника», так и тот корреспондент, для которого она фактически передается (Рис. 16). При выборе места размещения радиостанции «посредника» учитывается замысел маскировки, условия распространения радиоволн и наличие связи (проводной) с «посредником» из пункта радиоприема скрываемого корреспондента. Радиограмма скрываемому корреспонденту считается переданной, если получено подтверждение о приеме ее от радиостанции «посредника» после проверки качества приема радиограммы скрытым корреспондентом.

Рисунок 16: Организация связи методом «посредника»

Из сравнения рассматриваемых способов организации радиосвязи и их разновидностей можно сделать вывод, что все они в значительной мере отличаются друг от друга и такого универсального способа, который бы удовлетворял всем требованиям при любых условиях обстановки, не существует. Поэтому применять те или иные способы и их разновидности необходимо в строгом соответствии с реальными потребностями и конкретными оперативно-тактическими условиями.

Переприем и ретрансляция радиопередач

Радиосвязь между двумя или несколькими корреспондентами может осуществляться непосредственно, либо через промежуточные пункты.

Промежуточные пункты используются в тех случаях, когда расстояние между корреспондентами превышает дальность действия радиостанций и непосредственная связь между ними не обеспечивается. Кроме того, они могут применяться с целью радиомаскировки, защиты радиосвязи от преднамеренных помех противника, при неблагоприятных условиях прохождения радиоволн и для обеспечения радиосвязи между двумя оконечными радиостанциями, имеющими различные диапазоны частот.

Промежуточные пункты могут производить переприем или ретрансляцию передачи. Для переприема на таком пункте достаточно иметь одну радиостанцию, которая принимает радиограмму от одного корреспондента и затем передает ее другому. Работа всех трех радиостанций при этом ведется на одной частоте (Рис.17).

Рисунок 17 Принцип использования промежуточной радиостанции для переприема

Наличие переприема в значительной степени замедляет обмен между оконечными радиостанциями. Для осуществления ретрансляции радиопередач на промежуточном (ретрансляционном) пункте необходимо иметь для радиостанции, настроенные на разные частоты.

На рис. 18 и 19 изображены схемы симплексной ретрансляции. При этом по схеме рис. 18 ретрансляция может обеспечиваться только путем переключения радиостанций ретрансляционного пункта на прием или передачу по мере необходимости автоматически или вручную.

Рисунок 18 Схема двусторонней симплексной ретрансляции

Рисунок 19 Схема двусторонней автоматической симплексной ретрансляции

Такая ретрансляция применятся обычно только при радиотелефонной связи, осуществляемой, как правило, радиостанциями малой мощности.

Схема двусторонней дуплексной ретрансляции изображена на рис. 20.

Рисунок 20 Схема двусторонней дуплексной ретрансляции

При устройстве ретрансляции следует иметь в виду, что дальность связи между оконечными радиостанциями увеличивается не в два, а в 1,5 – 1,7 раза вследствие накопления шумов в пункте ретрансляции.

Для установления и поддержания связи назначаются следующие радиоданные частоты, позывные радиостанции, пароли и ключи к радиодокументам. Радиоданные определяются старшим штабом. Использование произвольных радиоданных запрещается.

Защита от технических средств разведки. Радиомаскировка

Защита системы, частей (подразделений) связи от технических средств разведки противника включает планирование и проведение мероприятий, направленных на снижение эффективности радиолокационных, телевизионных, фотографических, лазерных, инфракрасных, акустических и других технических средств разведки противника в получении сведений и системах управления и связи, группировке войск, замысле их действии и других данных о наших войсках. Она достигается: проведением мероприятий по маскировке элементов системы связи; высоким уровнем подготовки и бдительностью офицеров штабов и личного состава частей (подразделений) связи, организацией и постоянным контролем безопасности связи и выполнения маскировочных мероприятий; своевременным вскрытием и принятием мер по пресечению нарушений требований скрытого управления войсками, правил ведения связи и пользования аппаратурой засекречивания; выявлением и устранением демаскирующих признаков в организации и использовании средств связи и в характеристиках их излучения.

Мероприятия по защите системы, частей (подразделений) связи от технических средств разведки противника планируются и проводятся начальником связи всех звеньев на основе указаний командира соединения (части), распоряжения вышестоящего штаба и принятого решения на организацию связи.

Мероприятия по защите системы, частей (подразделений) связи от технических средств разведки противника отражаются в плане связи и плане организации и контроля безопасности связи. Одним из важнейших мероприятий по маскировке элементов системы связи является радиомаскировка.

Радиомаскировка – комплекс согласованных по цели, месту и времени организованных технических мероприятий, направленных на противодействие радиоразведке противника. Она проводится во всех видах боевой деятельности войск. В зависимости от масштабов и характера решаемых задач радиомаскировка делится на оперативную и войсковую.

Оперативная радиомаскировка – комплекс мероприятий, направленных на введение противника в заблуждение относительно истинной группировки, состояния и деятельности наших войск, а также намерения командования. Оперативная радиомаскировка является составной частью оперативной маскировки войск и проводится по плану штаба объединения.

Войсковая радиомаскировка – комплекс организационных и технических мероприятий, проводимых с целью повышения разведзащищенности системы связи. Способы

войсковой радиомаскировки определяются доступными для войск связи мерами противодействия радиоразведке противника по обнаружению и опознаванию источников излучения, определению их местоположения и принадлежности, перехвату и дешифрованию сообщений.

К организационным мероприятиям по защите системы связи от радиоразведки противника относятся:

* выявление и уничтожение постов радиоперехвата, анализа и пеленгования противника;

* ограничение допуска лиц к работе на радиосредствах;

* управление войсками с помощью формализованных документов, короткими сигналами и командами с соблюдением требований СУВ;

* сокращение до минимума времени работы радиосредств на излучение;

* запрещение работы открытым текстом или по открытым радиоканалам специалистов связи, а также допуска должностных лиц штабов с явно выраженными дефектами речи и радистов с характерным почерком при работе ключом;

* ведение радиообмена без применения позывных и выдачи квитанций;

* выделение высококвалифицированных радиоспециалистов для работы в наиболее важных радиосетях (радионаправлениях);

* организация строгого контроля за соблюдением дисциплины связи и правил СУВ;

* создание ложных радиосетей (по плану вышестоящего штаба) с имитацией работы в них применительно к реально действующим радиосетям и радионаправлениям;

» обеспечение связи проводными и подвижными средствами, когда это позволяют условия обстановки (в районах сосредоточения войск, на марше, в обороне).

К техническим мероприятиям по защите системы связи от радиоразведки относятся:

* работа радиосредств минимально необходимой мощностью;

* применение антенн направленного действия, использование экранирующих и отражающих свойств местности и местных предметов;

* настройка радиосредств без выхода в эфир (на эквиваленты антенн);

* применение аппаратуры засекречивания, передачи данных и датчиков кода Морзе, исключающих индивидуальный почерк радистов при работе на радиостанциях;

* работа радио- и радиорелейных станций режиме дежурного приема при отсутствии нагрузки;

* своевременное устранение характерных признаков в работе радиосредств, обусловленных неисправностью радиопередающих устройств, линий дистанционного управления ими и оконечной аппаратуры.

Защита радио- и радиорелейных линий связи от радиоподавления противника

Защита радио- и радиорелейных линии связи от радиоподавления противника является одним из основных элементов обеспечения устойчивости системы связи. Радио-, радиорелейную связь нельзя считать организационной правильно, если не разработаны и не доведены до частей задачи и мероприятия по защите ее от преднамеренных помех противника.

Защита радио- и радиорелейной связи от радиоподавления достигается: выявлением и нарушением функционирования средств разведки и радиоподавления противника;

проведением мероприятий по радиомаскировке; проведением организационных и технических мероприятий по защите от преднамеренных помех; совершенствованием навыков работы личного состава в условиях применения противником средств РЭБ.

К основным организационным мероприятиям защиты от радиопомех противника относятся:

* использование группового метода назначения частот и осуществление маневра ими;

* организация скрытых и дублирующих радиосетей (радионаправлении) и обходных каналов связи;

* использование частот, на которых затруднено создание преднамеренных помех из-за условий распространения радиоволн;

переход на другие частоты с одновременным продолжением работы на подавляемой частоте;

* применение адаптивных радиолинии и помехозащищенных методов связи (пространственно и частотно-разнесенные прием и передача, быстродействие и сверхбыстродействие, медленнодействие, слуховая телеграфная связь и др.);

* поиск и уничтожение забрасываемых противником передатчиков помех разового действия;

* применение переприемных и ретрансляционных пунктов, в том числе размещенных на летно-подъемных средствах;

* организация на важнейших направлениях связи нескольких радиосетей различных диапазонов частот.

Технические мероприятия защиты от помех осуществляются личным составом, обслуживающим средства связи. К ним относятся:

* применение антенн направленного действия;

* сужение полосы частот, изменение полосы пропускания приемника и тон-сигнала при слуховом приеме телеграфных сообщений, отстройка от помех незначительным смещением частоты приема;

* маневр мощностью передающих устройств;

* ориентирование антенн, при котором направление минимального приема диаграммы направленности совпадает с направлением прихода помехи.

Проведение мероприятий необходимо осуществлять после того, как установлено, что радиопомехи создаются не забрасываемыми передатчиками помех или своими радио-излучающими средствами, а средствами радиоэлектронного подавления противника.

При применении забрасываемых передатчиков помех используются следующие меры защиты:

* обеспечение связи командиру с воздушного пункта управления;

* немедленный вывод группы КШМ узла связи пункта управления из зоны, блокируемся помехами;

* работа KB радиостанции в низкочастотной части диапазона, где эффективное использование передатчиков помех одноразового использования затруднено.

Радиосвязь в горно-лесистой местности.

Так как высокие горы и горные хребты затрудняют распространение электромагнитных волн, поглощая и отражая их. Короткие и частично ультракороткие электромагнитные волны обладают способностью при своем распространении огибать встречающиеся на пути препятствия. Однако горная местность характерна очень разнообразным рельефом, вследствие чего условия распространения радиоволн будут различны.

Поэтому приёмные и передаточные радиостанции необходимо располагать на вершинах гор или, если это не представляется возможным, то по одну сторону горного массива.

В тех случаях, когда между радиостанциями расположен горный массив, у подножья массива могут быть мертвые зоны, куда не проникают электромагнитные волны. Тогда радиостанцию следует расположить в 2-3 км от подошвы горы, чтобы выйти из мёртвой зоны. Она не имеет резко очерченных границ; чем дальше расположить радиостанцию от горного хребта, тем лучше будет слышимость.

Если две корреспондирующие радиостанции находятся на противоположных склонах горы, то их необходимо поднять как можно ближе к вершине горы.

Иногда обе радиостанции находятся в ущельях, где много поворотов и крутых склонов; дальность действий в этих условиях сильно сокращается. В подобных случаях радиостанцию желательно располагать не ближе 50-100 м от крутых склонов. Чем дальше от склонов находится радиостанция, тем лучше условия для связи.

Наличие рек и ручьёв облегчает установление радиосвязи между станциями, разделёнными даже большими горными преградами. Кроме перечисленных нами условий, в каждом отдельном случае необходимо иметь правильное направление антенной системы.

В действующих войсках находит применение и такой способ связи, как высылка от действующего разведывательного органа парных пеших связных с донесением своему командиру или штабу.

Тема №2 Правила ведения переговоров в телефонном режиме по радио и проводным линиям связи.

1 Вопрос: Понятие о безопасности связи. Дисциплина связи и ее требования. Основные мероприятия по предотвращению утечки сведений, составляющих военную тайну и противодействия попыткам противника ввести ложную информацию при работе в эфире – 25 мин.

Радиодисциплина – это строгое выполнение правил и требований скрытого управления войсками. С целью исключить или затруднить противнику возможность ведения разведки и достичь скрытности связи командир должен: при ведении переговоров по средствам связи соблюдать установленные правила, применять позывные, кодированные карты, переговорные таблицы; запрещать открытые переговоры по вопросам организации боевых действий.

Открытые переговоры м передачи по средствам связи допускаются при оповещении войск, а в ходе боя – при управлении огнем и передачи команд без раскрытия замысла боевых действий.

Командиры всех степеней должны принимать меры для пресечения нарушения дисциплины связи в СУВ. Перед каждым включением радиостанции на передачу необходимо убедиться прослушиванием не ведется ли обмен в радиосети.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РАДИОСВЯЗИ И

ЗАЩИТА РАДИОСВЯЗИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИТВНИКА

Под безопасностью радиосвязи понимается ее защищенность от всех видов разведки противника, способность противостоять вводу ложной информации и исключить утечки информации при ее обработке, хранении и передаче.

Безопасность радиосвязи достигается:

- жестким соблюдением установленных режимов работы радиостанции и дисциплины радиосвязи;

- использованием назначенных частот, данных схемы-приказа позывных установленного порядка вхождения и ведения связи по открытым каналам, паролирования и использования переговорных таблиц;

- строгим выполнением требований скрытого управления войсками (СУВ),мер радиомаскировки и правил пользования оконечной аппаратурой;

-            организацией охраны и обороны радиостанции ее маскировкой

исключением случаев несанкционированного использования радиостанции.

При организации и обеспечении радиосвязи по открытым каналам ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1.Работать на передачу без разрешения дежурного по радиосвязи(командира)

2.Передать по радио открыто, или с применением специальной аппаратуры временной стойкости сведения, содержащие государственную и военную тайну.

3.Произвольно выбирать рабочие частоты и присваивать позывные не указанные в радиоданных.

4.Нарушать правила пользования переговорными таблицами.

5.Называть открыто:

- Воинские звания должность и фамилии военнослужащих;

- Позывные узлов связи телефонных и телеграфных станций номера боевых постов;

- Условные номера воинских частей места дислокации частей и узлов связи;

- Содержание оперативно-технической документации;

- Тактико-технические данные аппаратуры и принципы ее работы;

- Частота;

- Часовые и суточные итоги работы связи;

- Состояние погоды в районе размещения узлов связи и другие сведения из которых можно установить принадлежность радиостанции к родам войск звеньям управления и определить характер выполняемых задач.

В целях обеспечения безопасности связи начальник радиостанции(дежурный радист) обязан:
-Знать установленный режим работы в радиосети(радионаправлении),строго соблюдать правила радиообмена, максимально сокращать служебные переговоры и время работы радиостанции на передачу;

-Включать радиостанцию на передачу только для передачи корреспонденции а также с разрешения (по команде) дежурного по радиосвязи - для проверки связи;

-Производить проверку работоспособности радиостанции а по возможности( работа на штыревую антенну) и ее настройку только с использованием эквивалента антенны;

-Знать основные демаскирующие признаки проявляющиеся при работе радиостанции и не допускать их возникновения(лица, обладающие характерными особенностями в передаче микрофоном или ключом, к работе на радиостанции не допускаются);

-Работать по возможности минимальной(20%) мощностью, если это достаточно для обеспечения данной связи;

-Использовать направленные антенны;

-Докладывать дежурному по радиосвязи обо всех случаях нарушений корреспондентами дисциплины связи и правил СУВ;

-Немедленно прекращать работу с радиостанциями принадлежность которых не установлена (не ответившими или неправильно ответившими на запрос пароля), и докладывать об этом дежурному по радиосвязи;

-Докладывать дежурному по радиосвязи о появлении преднамеренных помех и умело использовать все меры борьбы с ними(некоторые рекомендации по борьбе с помехами приводятся ниже).

Начальник радиостанции обязан постоянно осуществлять контроль безопасности связи решительно принимать меры по пресечению выявленных нарушений и докладывать о них дежурному по радиосвязи (командиру).

При появлении помех на рабочей частоте рекомендуется:

-Потребовать от корреспондента увеличения мощности передатчика радиостанции

-При работе в режиме АМ попытаться отстроиться от помехи путем незначительного изменения частоты настройки приемопередатчика предварительно переведя его в режим плавной перестройки;

-При работе в режиме АТ уменьшить полосу пропускания приемника попытаться отстроиться от помехи путем изменения частоты настройки радиостанции;

-Уменьшить усиление приемника в случае когда полезный сигнал имеет достаточный уровень на фоне помехи;

-Использовать антенны направленного действия;

-Использовать по возможности наиболее помехозащищенные виды работы.

Кроме того необходимо предусмотреть и осуществлять следующие организационные и технические мероприятия переход на запасные частоты использование обходных направлений периодическую смену расположения радиостанций а иногда и пункта управления обнаружение и уничтожение передатчиков помех разового действия применения антенн направленного действия и изменение их высоты изменение мощности излучения передатчиков.
          Изложенные рекомендации по борьбе с преднамеренными помехами необходимо использовать комплексно, при этом большое значение имеют натренированность экипажа радиостанции и его опыт работы в условиях помех.

2 Вопрос: Очередность предоставления телефонных переговоров. Правила ведения переговоров по проводным линиям связи. Мероприятия по маскировке проводных линий связи от обнаружения их противником – 25 мин.

Команды по телефонному радиоканалу передаются без предварительного вызова и получения согласия на прием. На принятую команду немедленно дается обратная проверка с точным повторением команды или подтверждается прием команды словом «понял».

Подтверждение на принятую команду может даваться также подачей соответствующей команды своим подчиненным. При циркулярной передаче команды повторяются два раза. Разрешается также дважды повторять команды при слабой слышимости и сильных помехах.

При передаче команд всем радиостанциям сети радист главной радиостанции обязан путем прослушивания убедиться в том, что радиостанции сети не работают между собой.

Для циркулярной передачи общих команд в радиосети используется циркулярный позывной. Общие команды принимаются и немедленно исполняются. По требованию главной радиостанции сети переданные ею команды могут повторяться всеми или отдельными радиостанциями сети.

Переговоры по радиотелефону с вынесенного телефонного аппарата или через коммутатор ведутся по изложенным выше правилам. Предоставляя радиоканал для переговоров, дежурный радист (телефонист) сообщает абоненту позывные радиостанций и предупреждает его фразой: «Говорите по радио».

Радиостанциям присваиваются следующие позывные: индивидуальные (закрепленные за каждой станцией), линейные (один позывной для каждой пары станций), индивидуально-линейные (закрепленные за каждым корреспондентом каждой пары станций).

Пароль запрашивается в случаях, когда возникает сомнение в принадлежности радиостанции, с которой устанавливается или поддерживается связь. Он запрашивается с разрешения командира.

С радиостанциями, неправильно ответившими на запрос пароля, связь прекращается, о чем радист немедленно докладывает по команде.

Проверка радиосвязи производится для поддержания ее в постоянной готовности к радиообмену и контроля бдительности несения службы дежурными радистами. Она производится путем вызова и ответа на вызов, передачей коротких сигналов и радиограмм. Проверка связи может быть двусторонней или односторонней. Указания о проверке радиосвязи дает командир подразделения, руководствуясь распоряжением старшего начальника о режиме радиосвязи.

Передача команд, а также постановка задач по радио могут осуществляться как с предварительным предложением и получением согласия на прием, так и без них.

В случае, когда у вызываемой радиостанции имеется для передачи категорийная радиограмма (т. е. радиограмма определенной срочности), она делает встречное предложение с указанием серии имеющейся радиограммы.

При наличии у работающих между собой станций радиограмм одинаковой категории обмен ими производится поочередно по одной или по нескольку радиограмм. Кроме того, очередность передачи может быть установлена главной радиостанцией.

При необходимости передать радиограмму радиостанции, которая занята обменом с другим корреспондентом, радист, дождавшись конца передачи (но не конца обмена), вызывает нужную радиостанцию и предлагает ей радиограмму с указанием соответствующей категории.

Радист, получивший предложение принять радиограмму высшей категории, обязан дать корреспонденту, с которым он до этого вел обмен, кодовое выражение «Ждите», а вызвавшей его радиостанции - согласие на прием.

Если вызванная станция передавала или принимала от другой станции радиограмму той же категории срочности, что и предложенная радиограмма, она отвечает: «Понял, ждите» - и, закончив передачу или прием радиограммы, немедленно дает согласие на прием.

Когда радист вызываемой радиостанции не готов и не может сразу дать согласие на прием, то вместо «Я готов» дается «Ждите».

При передаче многословных радиограмм после каждых 40 слов (групп) текста, а при плохих условиях связи после каждых 20 слов (групп) текста может запрашиваться правильность приема кодовым выражением «Подтвердите, принимаете ли». Принимающая станция подтверждает правильность приема словом «Принял». Передающая станция передает сигнал «Начинаю передачу» и продолжает передачу с последней переданной группы (слова).

Каждая принятая часть радиограммы немедленно отправляется адресату с отметкой, какая часть принята.

При двусторонней радиосвязи связь считается установленной, если радиостанция получила от корреспондента ответ на свой вызов и подтвердила, что слышит этот ответ. На каждую принятую радиограмму дается подтверждение в виде квитанции. Радиостанция должна дать ее, не ожидая запроса.

Для вхождения в радиосвязь необходимо подготовить радиостанцию к работе и установить частоту, прослушиванием убедиться, что  в  радиосети переговоры не ведутся, затем включить радиостанцию на передачу и назвать позывной называемой радиостанции (узла связи) один раз, свой позывной один раз, передать сигнал (команду, распоряжение) один раз, слово «я» и свой позывной один раз и слово «прием».

Например: «Ястреб 10, я Сокол 15, как меня слышите, я Сокол15, Прием».

Таким образом запросив нужную нам радиостанцию дождитесь ответа. В случае задержки ответа нужно повторить запрос. Если радиостанция, которую вы запросили ответила, то связь установлена и можно предавать команды, сигналы, распоряжения.

Например: «Ястреб 10, я Сокол 15, увеличить скорость, я Сокол 15, Прием».

На переданную вами команду, сигнал или распоряжение должен поступить ответ, который позволит вам убедиться, что команда получена и принята правильно.

Пример: «Сокол 15, я Ястреб 10, понял, увеличить скорость, я Ястреб 10, Прием».

В некоторых случаях, особенно при работе в радионаправлении, для сокращения работы радиостанции на передачу можно ответить следующим образом: «Понял, я Ястреб 10, прием».

При слабой слышимости и сильных помехах разрешается команды и сигналы передавать два раза.

Например: «Ястреб 10 , я Сокол 15, 666, 666, я Сокол 15, прием».

Для передачи команд и сигналов, а также распоряжений устанавливаются циркулярный позывной, который определяет,  что передаваемая информация касается всех корреспондентов настоящей радиосети. При этом содержание команд, сигналов или распоряжений повторяются 2 раза.

Пример: «Ветер 13, я Сокол 15, в направлении ор.1  в линию, направляющий 1 мсв к бою, я Сокол 15, прием».

Подтверждение на команды и сигналы, передаваемые по циркулярному позывному не дается.

В некоторых случаях, при устойчивой радиосвязи и, как правило, при работе в радионаправлении можно работать с сокращенными позывными или без позывных.

При постановке задач по радио любой командир должен стремиться к сокращению времени работы радиостанции на передачу, это лишает возможности противника засечь местоположение передающей радиостанции. Так работа радиостанции на передачу в течение 30 с. уже засекается противником, таким образом надо стремится к тому, чтобы радиостанция работала на передачу меньшее время.

К примеру: «Ястреб 10, я Сокол 15, с рубежа 357, 583, 351, 574 атаковать в направлении ор. 1, ор. 5, овладеть рубежом 364, 589, 348, 568, в дальнейшем наступать в направлении ор5, ор.6. «Ворон» наступает в направлении ор.3, ор.2, овладевает рубежом 345, 555, 342, 557, я Сокол 15, прием».

Маскировка и сохранность кабеля

Для обеспечения сохранности линий связи необходимо принять соответствующие меры по повышению скрытности и живучести полевых телефонно-кабельных линий связи.

К таким мероприятиям можно отнести:

Прокладку кабеля только по земле с использованием маскирующих и защитных свойств местности (оврагов, сухих канав, лощин, сухих листьев)

Прокладка  кабеля осуществляется на глубину 25-30 см в земле.

Прокладка линий в земле требует тщательной проверки изоляции кабеля и его исправности. Кабель, проложенный с плохой изоляцией, будет давать большую утечку тока.
               Кроме того, весьма трудно отыскать внутренний обрыв или другие повреждения кабеля проложенного в земле.

Особое внимание требует прокладка линий в весеннюю или осенью распутицу, а так же во время оттепелей зимой. В этих условиях необходимо предохранять кабель от действия влаги или вмерзания в почву, поэтому в весеннюю или осеннюю распутицу кабель не прокладывается по земле, а подвешивается (шестах деревьях или местных предметах), при этом тщательно маскируется.

3 Вопрос: Общие правила установления радиосвязи. Виды радиотелефонных позывных. Порядок вызова корреспондента и установления связи в радиотелефонном режиме. Порядок и правила проверки радиосвязи и замены радиочастот. Переход из радиосети в радионаправление. Особенности ведения переговоров в эфире при выполнении боевых задач в районе вооружённого конфликта – 30 мин.

Существуют два основных способа организации радиосвязи - по радионаправлению и по радиосети. Выбор способа зависит от обстановки, назначения и важности данной связи, специфики ведения боевых действий. Связь радиосредствами в батальоне (дивизионе) организуется, как правило, по радиосетям, а с подразделениями, выполняющими ответственные задачи, и по радионаправлениям.

Радионаправление - способ организации связи между двумя пунктами управления (командирами, штабами), при котором у каждого из них выделяется радиостанция, работающая на радиоданных, установленных для этого радионаправления.

Радиосеть - способ организации связи между несколькими (тремя и более) пунктами управления (командирами, штабами), при котором каждому из них выделяется радиостанция, работающая на радиоданных, установленных для этой радиосети.

В радиосетях и радионаправлениях радиостанция старшего командира (штаба) является главной. Ее указания и распоряжения обязательны для подчиненных радиостанций. Без вызова и разрешения главной радиостанции (кроме особых случаев) подчиненные радиостанции на передачу не работают.

В радиосетях и радионаправлениях взаимодействия главная радиостанция назначается штабом, организующим взаимодействие.

Для установления и обеспечения радиосвязи на каждую радиостанцию выдаются радиоданные, включающие: частоты, позывные, время смены частот и позывных, вид связи, азимуты на корреспондентов, ключи к радиодокументам, а при необходимости и радиопароли.

Режим работы радиостанций определяет штаб, организующий связь, исходя из обстановки и указаний вышестоящего штаба.

Выписка из таблицы позывных и должностных лиц и узлов связи

| Корреспонденты | Позывные; частоты и сроки их действия |
| --- | --- |
|  | основные | запасные |
| Радиосеть командира батальона |
| Командир батальона Начальник штаба батальона Циркулярный позывной Командир 1-й роты Командир 2-й роты Командир тр Наблюдатели: Командир АДН Частота радиосети | Звезда-210 Звезда-1 Броня Урал -10 Береза -20 Утюг-40 Зонтик -510 3900 | Кама-210 Кама-1 Веска -10 Нева -20 Плошка -40 Купол -510 4800 |
| Радиосеть командира 1-й роты |
| Командир роты Командир 1МСВ Командир 2 МСВ Командир 3 МСВ Частота | Урал -10 Урал -11 Урал -21 Урал 31 39000 | Веска -10 Веска -11 Веска -21 Веска -31 34000 |
| РАДИОДАННЫЕ Р/СЕТИ №2 |
| Состав радиосети | Позывные р/станций | ЧАСТОТЫ |
|  |  | основная | запасная |
| Командир подразделения М-р Петров |

Передача радиограммы ведется со скоростью, соразмерной с возможностью записи принимающей радиостанции. Особое внимание при этом уделяется четкой, ясной и неторопливой передаче букв, слов и цифр, выделение окончаний и отделение соседних слов (групп).
Труднопереносимые слова и служебные знаки передаются раздельно по 
буквам. При этом каждая буква передается словом, указанным в таблице.

## Таблица обозначения букв алфавита словами

| А | Анна | И | Иван | Р | Роман | Ш | Шура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Борис | Й | Иван краткий | С | Семен | Щ | Щука |
| В | Василий | К | Константин | Т | Татьяна | Э | Эхо |
| Г | Григорий | Л | Леонид | У | Ульяна | Ю | Юрий |
| Д | Дмитрий | М | Михаил | Ф | Федор | Я | Яков |
| Е | Елена | Н | Николай | Х | Харитон | Ы | Еры |
| Ж | Женя | О | Ольга | Ц | Цапля | Ь | Мягкий знак |
| З | Зинаида | П | Павел | Ч | Человек | Ъ | Твердый знак |

Например: слово «вираж» передается так: Василий, Иван, Роман, Анна, Женя.
Применять другие слова для обозначения букв алфавита, кроме указанных в таблице, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Связь в роте организуется на основе решения командира роты на бой, указаниями командира батальона с учетом наличия сил и средств связи.

Рассмотрим организацию связи в мотострелковой роте в наступлении.

Организуя наступление, командир роты в решении определяет, а при организации управления доводит порядок работы на радиостанциях.

В мотострелковой роте организуется только радиосвязь, так как проводных средств связи рота не имеет. Исходя из этого, командир роты сможет организовать связь управления и взаимодействия по радиосетям и радионаправлениям.

РАДИОНАПРАВЛЕНИЕМ называется такая радиосвязь, в которой задействовано не более двух радиостанций.

Обычно в наступлении в мотострелковой роте организуется связь управления как правило, по двум радиосетям. В одну радиосеть включаются все радиостанции установленные на БТР (Р – 123м, Р – 173), в другую радиосеть – радиостанция Р-148, Р-159 командиров взводов и командиров роты. Радиостанция Р- 148 (Р – 159) командиры взводов и роты получают во взводе связи батальона. В обеих радиосетях радиостанции командира роты является главной.

Радиосвязь взаимодействия, как правило, организуется по радионаправлениям вхождению в радиосеть соседнего подразделения, а также поддерживающих средств.

Кроме радиосвязи в мотострелковой роте организуется связь подвижными (связными) и сигнальными средствами. Для этого назначаются от каждого взвода связные и устанавливаются сигналы управления.

В обороне, также как и в наступлении, командир роты организует связь радиосредствами, связными и сигналами.

В ходе организации обороны командир роты устанавливает сигналы управления, доводит радиоданные и порядок работы радиостанций.

Обычно до начала наступления противника все радиостанции работают в режиме дежурного приема. На передачу радиостанции могут выходить только для передачи сигналов оповещения. В это время управление подразделениями роты осуществляется, как правило, связными и сигнальными средствами. При организации радиосвязи командир роты создает две радиосети управления: одна радиосеть включает радиостанции Р-123 (Р-173), другая радиосеть – радиостанции Р-148 (Р-159), что позволяет повысить надежность радиосвязи и соответственно управления. Работа радиостанции без ограничений начинается с перехода противника в наступление, это позволяет обеспечить скрытность радиосвязи в роте, а это, в свою очередь, обеспечивает защищенность радиосетей от подавления противником.

Особое значение связь приобретает при организации и совершении марша, особенно в прифронтовой полосе. При подготовке к маршу командир роты в ходе организации управления указывает радиоданные т.е. основные и запасные рабочие частоты, позывные и порядок использования радиостанций, при организации взаимодействия указывает сигналы и порядок по ним. Радиосвязь на марше работает в режиме дежурного приема до зарядки встречного боя или для передачи сигналов оповещения о применении противником ОМП. С началом ведения встречного боя радиостанции работают без ограничений в тех же радиосетях, которые созданы при организации марша.

Для организации марша командир роты должен: знать боевую обстановку и состояние связи; готовить подразделения к выполнению поставленных задач; лично руководить работами по установлению и поддержанию связи; принимать меры к пополнению подразделений средствами связи; обеспечить поддержание средств связи в исправном состоянии; в совершенстве знать и умело работать на средствах связи;

организовать связь с подчиненными подразделениями и соседом справа.

Тема №3 Средства радио и проводной связи подразделения. Носимые радиостанции.

Занятие 1.

- 1. Назначение, тактико-технические характеристики, устройство, подготовка к работе и подключение к линии полевых телефонных аппаратов ТА-57 и ТА-88 – 40 мин.

## Переносной полевой телефонный аппарат ТА57

Предназначен для обеспечения качественной связью в любое время и в любых условиях. Многие годы ТА-57 состоит на вооружении армии ряда государств.
Успешно применяется ТА-57 не только в боевых условиях. 
Этот легкий и компактный полевой телефонный аппарат (его вес не превышает З кг) оказался не заменимым для геологов, нефте и газодобыдчиков, а также в условиях сельской местности

|  | . |
| --- | --- |

ТА-57 обеспечивает высококачественную связь по двухпроводным линиям связи в любых климатических зонах, от Заполярья до тропиков. ТА-57 перекрывает затухание 48 дб, что гарантирует надежную связь: 
- по полевым кабельным линиям П-274 до 44 км; 
- по воздушным линиям с диаметром проводов 3 мм до 150-250 км.

ТА-57 аппарат системы местной батареи (МБ) с индукторным вызовом может также включаться в телефонные станции системы центральной батареи (ЦБ).
ТА-57 может применяться для дистанционного управления радиостанцией при помощи переключателя на микротелефонной трубке.
Для удобства переноски ТА-57 снабжен плечевым ремнем.

Питание аппарата от батареи ГБ-Ю-У-Ц или 6 элементов А-306 Прима, уложенных в кассету РГ5.961.001ТУ.

Схема аппарата имеет защиту от грозовых разрядов вблизи линий и выдерживает напряжение переменного тока до 900 В при случайном касании линии с проводами электросети.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации при питании аппарата от батареи ГБ-Ю-У-1,3: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха | от минус 50 °С до плюс 50 °С до 98% при температуре 40 °С |
| Условия эксплуатации при питании аппарата от элементов А-316 Прима: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха | от минус 10 °С до плюс 40 °С до 80% при температуре +20 °С |
| Масса аппарата | не более 3кг |
| Габариты, мм | 222х165х80 |

# Полевой телефонный аппарат ТА-88

## Полевой телефонный аппарат ТА-88

# Предназначен для обеспечения качественной связью в любое время и в любых экстремальных условиях. 
Этот легкий и компактный полевой телефонный аппарат стал не заменимым для геологов, нефте и газодобыдчиков, а также в условиях сельской местности.

Питание аппарата в режиме МБ осуществляется от батареи, состоящей из 6 элементов А-316. При отсутствии батареи питания возможность ведения разговора обеспечивается индуктором нажимного типа. Одного нажатия на клавишу достаточно для ведения разговора в течении 5 сек. При отсутствии или повреждении батареи связь не прервется, причем руки оператора, при пользовании нажимным индуктором, остаются свободными, нажимать клавишу можно и ногой. Не прерывая разговора, оператор способен записывать сообщения.

ТА-88 обеспечивает качественный прием и передачу речи при экстремальном уровне шумов в месте приема. ТА-88 перекрывает затухание 44дБ, что гарантирует надежную связь: 
- по полевым кабельным линиям до 40 км; 
- по воздушным линиям с диаметром проводов 3 мм до 100-200 км.

ТА-88 обеспечивает работоспособность при воздействии ударных нагрузок с ускорением до 147 м/сек. кв., конденсированных осадков (инея и росы),при пониженном атмосферном давлении 12 кПа, после свободного падения с высоты 750 мм, воздействия плесневых грибков, солнечных излучений, динамической пыли (песка), морского тумана.

Наработка на отказ не менее 14000ч. Срок службы 20 лет.

Полевой переносной телефонный аппарат ТА-88 предназначен для работы по двухпроводным и четырех проводным линиям связи в режимах местной батареи (МБ) и центральной батареи (ЦБ). ТА-88 может применяться для дистанционного управления радиостанцией. Возможно параллельное включение в одну линию до четырех аппаратов. 
Для удобства переноски снабжен плечевым ремнем.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха | от минус 40 °С до плюс 55 °С до 98% при температуре +35 °С |
| Масса аппарата | не более 3кг (без батарей) |
| Габариты, мм | 230х165х91 |

- Назначение и устройство лёгкого полевого кабеля П-274М. Порядок размотки его с катушки и намотки на неё. Изготовление временных сростков на полевом кабеле П-274М. Н-С-15,3688 – 40 мин.

Назначение и устройство лёгкого полевого кабеля П-274М

1. Токопроводящие жилы скручивают из 3-х стальных проволок диаметром 0.3 мм и 4-х медных проволок диаметром 0.3 мм. В центре располагается стальная проволока, а в наружном повивемедные и стальные по схеме: 2 медные + 1 стальная + 2 медные + 1 стальная.
2. Изоляция из светостабилизированного полиэтилена высокой плотности, толщиной 0.5 мм.
3. Две изолированные жилы максимальным диаметром 2.3 мм скручиваются в пару с шагом 80-100 мм.

##### Конструкция полевика П274М

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ | П 274 М |
| --- | --- | --- |
| Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | < 65 |
| Асимметрия жил, по сопротивлению | Ом | < 3 |
| Сопротивление изоляции | Мом/км | > 1000 |
| Количество проволок в жиле | шт. | 4 |
|  | шт. | 3 |
| Максимальный диаметр изолированной жилы | мм | 2,3 |
|  | мм | 1,9 |
| Минимальная толщина изоляционно-защитной оболочки | мм | 0,5 |
| Наружный размер провода | мм | 4,6 |
| Кратность шага скрутки эл. жилы | мм | 20 |
| Шаг скрутки изолированных жил в пару | мм | 80 |
| Медная проволока МТ, диаметром | мм | 0,3 |
| Стальная проволока, диаметром | мм | 0,3 |
| Защитное покрытие стальной проволоки |  | Цинк |
| Разрывное усилие изолированной жилы | кГс | 40 |
| Вес | кг/км | 15 |

Последние 15- 20 лет этот П 274 М чаще использовали военные связисты, и поставлялся он на специальных катушках, удобных для быстрой размотки. Собственно, само название "полевик" прилипло к этому кабелю из-за первоначального использования - провод разматывали без крепежа и раскопок "по полю".

Учитывая, что военная связь в доперестроечные годы не озадачивала себя аккуратной разводкой кабелей распределения, то в военных городках можно было наблюдать огромные "бороды" полевиков перекинутых между домами офицерского состава (ДОС).

Полевик отличается малым весом и хорошей механической прочностью, его удобно использовать даже вместо бельевых верёвок. Тем не менее для закладки в грунт П 274 М не годится так как имеет только один слой изоляции. Так же не применяется он для разводки телефонов в помещениях из-за жёсткости и некрасивости.

Ранее выпускался с раздельной окраской изоляции жил в синий и зелёный цвета.

Телефонно-кабельная катушка ТК-2

Телефонно-кабельная катушка ТК-2 состоит из следующих частей:

-Станка состоящего из двух прямоугольных станин скрепленных между собой четырьмя стержнями к одному из стержней приварена скоба, предназначенная для направления кабеля при его намотке и размотке, в центре каждой прямоугольной станины размещены подшипники одна станина съемная, что позволяет легко разобрать катушку.

-Барабана состоящего из трех полос приваренных к дискам и двух полуосей крепящихся в подшипниках станин на одном из дисков барабана имеется два хомутика, в которых закрепляется конец кабеля при намотке его на катушку.

-Рукоятки катушки со спиральной пружиной рукоятка катушки может переводиться в рабочее и нерабочее положение.

-Двух шестерен большой и малой; диаметр большой шестерни вдвое больше диаметра малой шестерни, которая насажена на один конец оси барабана; большая шестерня насажена на рукоятку, благодаря чему при одном обороте рукоятки барабан сделает два оборота.

-Переключателя хода состоящего из защелки и выступа входящего в вырезы станины; переключатель хода предназначен для расцепления шестерен при размотке кабеля.

-К катушке крепится плечевой ремень для ее переноски. Катушка без кабеля весит 4,5 кг.

Порядок размотки кабеля показан на рисунке 44. Перед размоткой кабеля переключатель хода и рукоятку переводят в нерабочее положение; шестерни расцепляют; ремень катушки надевают на правое плечо или катушку берут в левую руку.

Кабель можно разматывать с руки или держа катушку за спиной. Под огнем противника кабель разматывают при переползании или короткими перебежками с руки.

Порядок намотки кабеля на катушку показан на рисунке 45.

При наматывании кабеля телефонист помещает катушку впереди себя на уровне поясного ремня. Если кабель лежит на земле совершенно свободно, то допускается его наматывание на катушку, поставленную на землю. Наматывание кабеля с применением усилий запрещается. 
    Намотку кабеля на катушку делают в таком порядке:
-Конец кабеля пропускают между стержнем катушки и направляющей скобой, а затем через хомутики диска барабана так, чтобы он на 4-5 см выходил из второго хомутика и к нему можно было подключить телефонный аппарат, это необходимо для того чтобы можно было проверить исправность кабеля намотанного на катушку и не резать его при неполной размотке катушки;

-Сцепляют шестерни катушки, нажимая на защелку переключателя хода и отводя ее вниз до отказа;

-Переводят рукоятку катушки в рабочее положение ,нажимая на нее вдоль оси и поворачивая вправо(влево) до отказа.

Намотка кабеля на катушку производится по всей поверхности барабана плотными рядами.

Намотав кабель на катушку, следует конец его привязать к стержню и рукоятку поставить в нерабочее положение.

Телефонно-кабельную катушку необходимо оберегать от ударов, падений; грязи и влаг. На катушку нельзя садиться и класть тяжелые предметы. Все трущееся части катушки должны быть смазаны тавотом или техническим вазелином.

После полевых учений и выездов катушки должны быть осмотрены и очищены от пыли, грязи и налета ржавчины.
     Для удаления грязи с шестерен и их смазки делают разборку катушки. При этом отвинчивают гайки со стержней, снимают прямоугольную станину с ручкой и вынимают барабан. Сборку катушки производят в обратном порядке.

Ремонт кабеля сводится к изготовлению сростков и производству починок кабельных оболочек и покрытий.

Сращивание кабеля:

- на каждом из сращиваемых концов кабеля снять при помощи ножа изоляционную оболочку (в кабеле П-274, кроме того, на участке 10—12 мм снять капроновую оболочку); края изоляционной оболочки каждого провода срезать на конус на длине 8—10 мм;

- отобрать медные проволоки в каждой жиле и отогнуть их в стороны;

- стальные проволоки соединяемых проводов связать прямым узлом;

- оставшиеся после затягивания прямого узла концы стальных проволок откусить;

- медными проволоками, отогнутыми влево 1, наложить на прямом узле один виток по ходу часовой стрелки, а отогнутыми вправо 2 — против хода часовой стрелки; затем оставшимися концами медных проволок обмотать откушенные концы стальных проволок на всю длину с переходом на токопроводящую жилу;

- таким же образом произвести сращивание второго провода с условием сохранения примерно одинакового натяжения обоих проводов кабеля и заводского шага скрутки;

- изолировать сростки наложением двух слоев липкой поливинилхлоридной ленты в кабеле П-275 и четырех -пяти слоев липкой полиэтиленовой ленты в кабелях П-274 и П-274М.

Обмотку сростка липкой лентой начинать с левой стороны и производить так, чтобы каждый новый виток захватывал предыдущий на половину ширины ленты. Лентой должна быть покрыта изоляционная оболочка кабеля на 10—15 мм с каждой стороны. Между сростками на оба провода (во избежание перемещения сростков один относительно другого) наложить 2—3 слоя изоляционной ленты.

Занятие 2.

1 Вопрос: Вопрос: Назначение, тактико-технические данные и общее устройство переносной радиостанции. Органы управления переносной радиостанции и их назначение. – 40 мин.

Радиостанция Р-159М - широкодиапазонная, носимая, ультракоротковолновая, симплексная, телефонная и телеграфная с частотной модуляцией, тональным вызовом, а также с возможностью дистанционного управления в телефонном режиме работы.

Радиостанция обеспечивает приём и передачу информации в аналоговом и цифровом режимах работы. В цифровом режиме  со скоростью 16 Кбит/с.

В цифровом режиме  радиостанция обеспечивает работу с цифровой аппаратурой типа Т-240С, Т-235Н, Р-168МЦ.

Диапазон частот радиостанции 30...75,999 МГц.

Мощность передатчика радиостанции 5 Вт в диапазоне 30 (60 МГц, 4,5 Вт в диапазоне 60(75,999 МГц. Чувствительность приёмника в режимах: ТЛФ – 1,2 мкВ, ТЛГ - 0,6 мкВ, Ц – 1,5 мкВ.

Радиостанция может работать на штыревые антенны высотой 1,5; 2,7 метра (штырь 1,5 метра плюс 6 секций по 0,2 м) и антенну бегущей волны 40 м, поднятую на высоту 1 метр над землей и направленную в сторону корреспондента (таблица 27.1).

Таблица 27.1- Дальность работы (в километрах)

| Тип антенны | Диапазон рабочих частот и режим работы |
| --- | --- |
|  | 30-50 МГц | 50-75,999 МГц |
|  | ТЛФ | Ц | ТЛГ | Ц | ТЛФ | ТЛГ |
| Штырь 1,5 метра | 12 | 9,6 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| Штырь 2,7 метра | 18 | 14,4 | 25 | 9,6 | 12 | 20 |
| Антенна бегущей волны 40 метров | 35 | 28 | 50 | 24 | 30 | 40 |

Питание радиостанции осуществляется от аккумуляторной батареи типа 10НКП-8 или 10НКП-10 напряжением 12 В.

В комплект поставки радиостанции Р-159М входят:

- рабочий комплект радиостанции;

- вспомогательное имущество;

- одиночный комплект запасного имущества.

Комплект поставки радиостанции размещается в укладочном ящике (3).

Рабочий комплект радиостанции состоит из: приемопередатчика (1) с аккумуляторной батареей (12), размещенной в аккумуляторном отсеке ранца; микрофонно-телефонной гарнитуры (11); штыревой антенны (13); заплечных ремней (6); противовеса (10); телеграфного ключа (2).

Вспомогательное имущество содержит: сумку радиста (15); раму (14) для крепления радиостанции при транспортировании; стяжку (7); технические описания и инструкции по эксплуатации на радиостанцию и щелочные аккумуляторы; чехол парусиновый (4) с растяжкой, уголками, стойками верхней и нижней; формуляры на радиостанцию и аккумуляторы; лампу переносную (9); кронштейн (16).

Одиночный комплект запасного имущества содержит: две аккумуляторные батареи типа 10НКП-8 или 10НКП-10, комплект ЗИП к ним; антенну штыревую; антенну на раме (5); противовес; шесть секций штыревой антенны (8); два колпачка, втулку и гарнитуру микрофонно-телефонную.

Устройство радиостанции

Корпус аккумуляторного отсека предназначен для установки аккумуляторных батарей и подсоединения их к корпусу приемопередатчика.

Антенна предназначена для излучения и приема высокочастотных радиосигналов. Микрофонно-телефонная гарнитура предназначена для преобразования акустических звуковых колебаний в электрические звуковые колебания и обратно, а также перевода приемопередатчика с приема на передачу и обратно. Противовес предназначен для создания более устойчивой связи при работе радиостанции с земли на предельных расстояниях.

Сбоку радиостанции расположен блок сопряжения с разъемом ОА предназначенный для подключения цифровой оконечной  аппаратуры со скоростью передачи 16 Кбит/с.

Предварительно отрегулированные и проверенные узлы и блоки механически и электрически соединяются с передней панелью с помощью межблочных разъемов и винтов.

На передней панели размещены:

микроамперметр индикации проходящей мощности в антенне и напряжения аккумуляторной батареи;

- переключатель режимов Тлф, Тлф ПШ, Тлг и ДУ;

- кнопка НАПР и ВЫЗОВ для проверки напряжения аккумуляторов и включения сигнала вызова частотой 1 кГц;

- ручка переключателя частоты десятков МГц;

- ручка переключателя частоты единиц МГц;

- ручка переключателя частоты сотен кГц;

- ручка переключателя частоты десятков кГц;

- ручка переключателя частоты единиц кГц;

- клеммы ЛИНИЯ для подключения лампы переносной, телеграфного ключа или двухпроводного кабеля;

- кнопка НАСТР для включения автоматической настройки радиостанции на выбранную рабочую частоту;

- антенное гнездо для подключения антенны;

- микротумблер ВКЛ для включения радиостанции.

Работа радиостанции

Подготовка радиостанции к работе включает в себя:

- осмотр радиостанции;

- установку необходимой антенны;

- проверку работоспособности;

- подготовку рабочей частоты.

Органы управления радиостанции, расположенные на приемопередатчике, должны быть в исходном состоянии:

- микротумблер ВКЛ. – в выключенном состоянии;

- переключатель режимов – в положении ТЛФ;

- переключатель десятков МГц – в положение 3;

- переключатель единиц МГц, сотен кГц, десятков кГц и единиц кГц - в положение 0;

Перед включением радиостанции:

- подключить микрофонно-телефонную гарнитуру или микрофонно-телефонную трубку;

- взять штыревую антенну за основание, сдвинуть звенья по тросу вверх и взвести, для чего взять антенну за рычаги двумя руками и большими пальцами рук резко нажать на рычаги наружной стороны, у излома. Взведенную антенну вставить основанием в антенное гнездо и повернуть ее против часовой стрелки до упора, затянуть зажимом. При взведении и спуске антенны не применять чрезмерных усилий во избежание поломки рычагов. Не допускать резких изгибов взведенной антенны;

- вынуть противовес и развернуть. Зацепить наконечник противовеса под зажим ( на передней панели и затянуть гайку клеммы.

Для проверки работоспособности необходимо нажать кнопку "НАПР." и проверить по индикаторному микроамперметру напряжение аккумуляторов. Стрелка микроамперметра при исправных аккумуляторах должна находиться в пределах затемненного сектора.

При установке частоты необходимо:

- включить радиостанцию установкой тумблера ПИТАНИЕ на передней панели в положение ВКЛ.;

- установка частоты приемопередатчика осуществляется пятью ручками переключателей частоты радиостанции. Ручками 6 и 7 выставляются сотни, десятки и единицы килогерц;

- настройка радиостанции производится нажатием кнопки НАСТР. и наблюдением за настройкой приемопередатчика на антенну по индикаторному микроамперметру, которая должна отклониться на максимальную величину.

Настройка приемопередатчика осуществляется в любом режиме работы. При установке максимума показания на приборе, продолжать удерживать кнопку нажатой еще 1-2 с после этого отпустить кнопку.

Проверить настройку радиостанции на передачу нажатием тангенты микрофонно-телефонной гарнитуры, кнопки ВЫЗОВ по отклонению стрелки индикаторного прибора и наличию самопрослушивания сигнала вызова.

Режим "ТЛФ" – телефонная без шумоподавителя:

- для вызова корреспондента нажать тангенту микрофонно-телефонной гарнитуры (далее именуется – гарнитура) и кнопку ВЫЗОВ. После передачи вызова перейти на прием для чего, отпустить кнопку ВЫЗОВ, тангенту гарнитуры и прослушать ответ корреспондента;

- при приёме сигнала вызова от корреспондента в телефонах прослушивается тональный сигнал частотой 1000 Гц;

- для передачи нажать тангенту гарнитуры и говорить в микрофон нормальным голосом, внятно, не торопясь. Микрофон держать на расстоянии не более 10 см ото рта, по окончании отпустить тангенту.

Режим "ТЛФ ПШ" – телефонная с включенным подавителем шумов на приеме: при работе на близкие расстояния (10 - 15 км), предпочтительно работать с включенным подавителем шумов. При работе на предельных дальностях, когда речь начинает прерываться (режим порога срабатывания подавителя шумов), необходимо подавитель шумов выключить.

Режим "ТЛГ" — телеграфная (с подключенным телеграфным ключом к клеммам "ЛИНИЯ");

Режим "ДУ" — дистанционного управления с телефонного аппарата типа ТА-57, подключенного к клеммам "ЛИНИЯ" через двухпроводный полевой кабель длиной до 500 м.

Для работы в цифровом режиме необходимо подключить оконечную аппаратуру через блок сопряжения и осуществлять управления радиостанцией с тангенты оконечной аппаратуры аналогично режимам "ТЛФ" и "ТЛФ-ПШ".

При расположении на местности, по возможности, необходимо избегать размещения вблизи возвышенностей, насыпей, железобетонных и металлических зданий и сооружений, опор и линий электропередачи, а также в низинах, оврагах и балках.

Радиостанция Р-168-0,1У

Основные тактико-технические характеристики

Портативная радиостанция УКВ диапазона Р-168-0,1У предназначена для обеспечения открытой и маскированной радиосвязи в радиосетях солдат - отделение - взвод.

Кроме традиционного телефонного режима в радиостанции реализованы новые режимы, повышающие ее тактико-технические и эксплуатационные характеристики. К ним можно отнести защиту передаваемой речевой информации от прямого прослушивания в эфире с помощью встроенного технического маскиратора, возможности сканирующего приема, позволяющего контролировать и работать в четырёх независимых радиосетях.

Для повышения продолжительности работы от одного комплекта аккумуляторных батарей в радиостанции реализован режим дежурного экономичного приема. Оперативное управление радиостанцией осуществляется минимальной манипуляцией со стороны обслуживающего персонала.

В зависимости от дальности связи и условий её эксплуатации в радиостанции используется штыревая антенна длиной 0,75 м или укороченная штыревая антенна в резиновой оплетке длиной 0,2 м.

Состав радиостанции:

- приемопередатчик с электроакустическим преобразователем;

- тонкопрофильная антенна АШ-0,75 и укороченная антенна АСП 44-56;

- комплект первичных источников питания (Блик-3М или аккумуляторная батарея типа 2ЛВБ-316);

- пульт записи радиоданных (ПЗРД);

- чехол для переноски и одиночный комплект ЗИП-О.

Основные технические характеристики:

а) Виды работы:

- телефон с частотной модуляцией;

- телефон с техническим маскированием на скорости 16 кбит/с.

б) Режимы работы:

- симплекс;

- работу с подавителем шумов;

- автоматизированную запись радиоданных;

- работа на 4 заранее подготовленных частотах (ЗПЧ);

- сканирующий прием на 4 ЗПЧ;

- экономичный прием ЭП  (экономайзер);

- передачу и прием тонального вызова с частотой 1000 Гц.

Таблица 26-2 - Основные параметры

| Название параметров | Значение параметров |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 44...55,975 |
| Шаг сетки частот, кГц | 25 |
| Количество рабочих частот 1) | 480 |
| Ослабление побочных каналов приема, дБ не менее | 70 |
| Выходная мощность передатчика, Вт не менее | 0,1 |
| Дальность радиосвязи, км : на антенну АШ-0,75 на антенну АСП 44-56 | до 1,0 до 0,3 |
| Дальность двухсторонней радиосвязи, км не менее | 1 |
| Время непрерывной работы от источника питания типа "Блик-3М", часов | 12 |
| Наработка на отказ, часов не менее | 10000 |
| Масса рабочего комплекта, кг | 0,7 |
| Интервал рабочих температур, С | -30…+55 |
| Габариты приемопередатчика, мм | 52х70х213 |

Примечания: 1 Здесь и далее приведено полное количество возможных рабочих частот. Некоторые частоты могут быть поражены внутренними излучениями радиостанции и не пригодны для ведения радиосвязи. Номиналы самопораженных частот приводятся в документации на радиостанцию.

2 Время непрерывной работы приведено при выполнении соотношения 1:1:8 (время передачи: время приема: время экономичного приема), при разовой работе на передачу не более 3 минут. При других соотношениях, время непрерывной работы от источника электропитания может отличаться в ту или другую сторону.

3 Для электропитания радиостанции могут применяться разовые литиевые элементы "Блик-3М". При их применении необходимо соблюдение правил эксплуатации и утилизации элементов, так как они химически взрывоопасны.

4 Временные характеристики режима сканирования:

- время цикла сканирования, в течение которого приемник радиостанции последовательно проходит все ЗПЧ по одному разу - 2 сек.;

- время, в течение которого приемник радиостанции проверяет наличие тонального вызова на каждой из ЗПЧ - 0,5 сек.;

- время, между приемом вызова на ЗПЧ (остановка сканирования) и автоматического возврата в режим сканирования, в течение которого должна быть нажата тангента радиостанции для ответа вызывающему корреспонденту –20 сек..

Время, между последним нажатием тангенты и автоматическим возвращением в режим сканирования, в течение которого приемник радиостанции находится на ЗПЧ, на которой происходит радиообмен - 20 сек.

Порядок работы на портативной радиостанции Р-168-0,1У

Назначение переключателей радиостанции:

«ГРОМК.» - предназначен для включения (выключения) радиостанции и изменения уровня принимаемого сигнала;

«РЕЖИМ» - предназначен для изменения режима работы;

«КАНАЛ» - предназначен для переключения заранее подготовленных каналов (ЗПК) и включения (выключения) режима сканирующего приема.

Проверка работоспособности:

1. Вставить в батарейный отсек радиостанции два источника питания типа «Блик-3», соблюдая полярность.

2. Установить исходное положение органов управления:

- переключатель «ГРОМК» - в крайнее левое положение (до щелчка);

- переключатель «РЕЖИМ» - в положение «2» (ПШ ОТКЛ);

- переключатель каналов - в положение «1».

3. Повернуть вправо (до щелчка) переключатель «ГРОМК».

4. Регулятором «ГРОМК» проверить возможность изменения уровня шумов и установить нормальную для прослушивания громкость.

5. Нажать клавишу «ПРД», при этом радиостанция переходит в режим передачи и в телефонах исчезает шум.

6. Установить переключатель «РЕЖИМ» в положение «3» (ПШ). Громкость шумов должна быть значительно уменьшена, что свидетельствует о исправной работе подавителя шумов.

Внимание:	 При работе на предельных расстояниях или при работе вблизи работающей техники (автомобиль, БТР, БМП и др.) рекомендуется работа с выключенным шумоподавителем.

# Порядок ведения радиосвязи

#### Симплексный режим:

а) Установить исходное положение органов управления.

б) Включить радиостанцию и установить требуемое положение переключателя каналов, при этом:

- в положении «1...4»  - прием и передача речевых сообщений осуществляется в открытом режиме на соответствующих номеру рабочих частотах;

- в положении «1М...4М» - прием и передача речевых сообщенийосуществляется в режиме технического маскирования информации на соответствующих номеру рабочих частотах.

в) Радиостанция находится в режиме приема и в телефоне слышны шумы приемника. При установке переключателя «РЕЖИМ» в положение «3» (ПШ) шумы исчезают.

Внимание:	В случае ухудшения качества приема информации от корреспондента установить переключатель «РЕЖИМ» в положение «2» (ПШ ОТКЛ).

г) Для вызова корреспондента нажать клавиши «ПРД» и «ТОН», при этом приемопередатчик переходит в режим передачи тонального (вызывного) сигнала. В телефонах прослушивается однотоновый сигнал.

д) Отжать клавиши и прослушать ответ корреспондента.

е) Для передачи речевых сообщений нажать клавишу «ПРД». После передачи информации необходимо немедленно перейти в режим прием (отпустить клавишу «ПРД»).

Сканирующий прием:

а) Данный режим используется для последовательного контроля ЗПЧ.

б) Для установки данного режима работы переключатель каналов перевести в положение «С». При этом радиостанция начинает переходить с одной ЗПЧ на другую с интервалом времени, равной 0,5 сек.

в) При переходе в режим сканирования  с открытых каналов (положение 1...4) происходит сканирование в открытом режиме, а при переходе с 1М.4М - в режиме технического маскирования речевой информации.

г) При приеме тонального вызова сканирование будет остановлено автоматически на той ЗПЧ, где этот вызов принимается. При этом в телефонах будет прослушиваться прерывистый тональный сигнал.

д) При ответе вызывающему корреспонденту, т.е. при нажатии клавиши «Передача», тональный сигнал пропадает.

е) Обратный переход в режим сканирующего приема происходит автоматически через 20 сек после прекращения радиопереговоров.

Внимание:	В режиме сканирующего приема при нажатии на клавишу «Передача» работа возможна только на той ЗПЧ, на которой велась радиосвязь до перехода в данный режим.

### Режим  экономичного приема:

а) При длительных перерывах в радиообмене, для увеличения времени работы радиостанции от одного источника питания перевести радиостанцию в режим экономичного приема.

б) Для  этого необходимо переключатель «РЕЖИМ» установить в положение «1» (ЭКОНОМАЙЗЕР). При этом радиостанция включается периодически в режим приема на 2 секунды с интервалом в 10 сек.

в) При приеме тонального вызова от корреспондента, радиостанция переходит в режим обычного приема со звуковой индикацией, проявляющейся в виде прерывистых тональных посылок, которые пропадают при кратковременном нажатии на клавишу «ПРД».

Внимание:

- при прослушивании в телефонах радиостанции прерывистых тональных посылок в режиме передачи информации необходимо сменить батареи;

- при вызове корреспондента, работающего в режиме экономичного приема, необходимо осуществлять вызов с длительностью равной или более 12 сек.

Пульт записи радиоданных

Для ввода радиоданных в радиостанцию Р-168-0,1У и их хранения используется пульт записи радиоданных (ПЗРД). ПЗРД обеспечивает запись и хранение четырех номиналов фиксированных частот, а также ключа технического маскиратора для радиостанции на время до 2000 частот от одного комплекта источника питания типа «Блик-3». ПЗРД обеспечивает работу в условиях работы, аналогичных для радиостанции.

Назначение кнопок клавиатуры ПЗРД:

а) «0» – «9» - цифровые кнопки, предназначенные для:

выбора одной из четырех заранее подготовленных частот (ЗПЧ);

ввода радиоданных (номиналов частот);

записи ключевых данных (КД) для устройства маскирования речевой информации (УТМИ);

б) «СБ» («СБРОС») - предназначена для сброса введенных радиоданных (РД) или записанных КД при их смене или при ошибках ввода;

в) «ВД» («ВВОД») – предназначена для записи радиоданных в память радиостанции «Р-168-0,1У» и УТМИ;

г) «КЛ » ("КЛЮЧ") – предназначена для включения (выключения) режима записи КД;

д) « О » - предназначена для включения и выключения подсветки индикатора ПЗРД в темное время суток.

е) «ПИТ» («ПИТАНИЕ») - предназначена для включения и выключения питания ПЗРД.

## Подготовка к работе пульта записи радиоданных

Вставить в батарейный отсек ПЗРД две батареи типа «Блик-3», соблюдая полярность. Набор и запись рабочих частот:

а) подключить питание ПЗРД, нажав кнопку «ПИТ».

б) На цифровом табло в первых пяти разрядах индицируется значение ранее записанной частоты, а в последнем - ее номер (например: 45125F1 - частота 45125 кГц, первая заранее подготовленная частота (ЗПЧ).

в) Выбрать нужную ЗПЧ (всего может быть четыре), нажав кнопку с соответствующим номером (этот номер появится на табло в последнем разряде).

г) Нажать кнопку «СБ» для сброса радиоданных (РД), при этом на табло высветится « - - - - - F(1-4)».

д) Набрать новую частоту, нажимая последовательно пять кнопок с соответствующими цифрами, которые поочередно будут высвечиваться на табло (диапазон 44 - 55,975 кГц с шагом 25 кГц).

е) В случае ошибочного набора нажать кнопку «СБ» и повторить набор частоты.

ж) Нажать кнопку с цифрой, соответствующей номеру следующей ЗПЧ и повторить операции стирания и набора частоты.

Примечания: Недонажатие кнопки, наличие неоднократного переключения в ней могут привести к ошибкам при наборе частоты и переходу на другую ЗПЧ.  Необходимо повторить набор частоты или установить нужную ЗПЧ.

з) Запоминание набранных частот происходит автоматически.

и) Нажать кнопку «ПИТ» для выключения ПЗРД, табло при этом должно погаснуть.

Набор и запись ключевых данных:

а) Включить питание, нажать кнопку «КЛ».

б) Многократно нажимая кнопку «8», установить на цифровом табло первую группу КД (индицируется «0- - -»).

в) Нажать кнопку «СБ».

г) Набрать последовательно шесть цифр, указанных в ключевом документе (бланке радиоданных) для первой группы КД, контролируя правильность набора по табло.

д) При ошибках записи КД нажать кнопку «СБ» и повторить набор соответствующей группы КД.

е) Однократно нажать кнопку с цифрой «9» для перехода к следующей группе записываемых КД.

ж) Повторить операции стирания и набора КД для остальных групп (всего 8: от 0 до 7).

з) Изменение номера набираемой группы цифр происходит при нажатии цифровых кнопок «8» (в сторону уменьшения) и «9» (в сторону увеличения).

и) После набора восьмой группы КД нажать кнопку «9» и сверить контрольную сумму, которая высвечивается на цифровом табло радиостанции с контрольной суммой, приведенной в ключевом документе (бланке радиоданных).

к) При несовпадении контрольных сумм повторить операцию набора КД.

л) Нажать «КЛ» для выхода из режима записи КД, при этом, КД переписываются в УТМИ и при повторном включении режима записи на индикаторе ПЗРД не отображаются.

м) Нажать кнопку «ПИТ» для выключения ПЗРД, табло при этом должно погаснуть.

2. Подготовка переносной радиостанции к работе и проверка её работоспособности. Настройка на заданную частоту. Н-С-3,20 – 40 мин.

Порядок ввода радиоданных в радиостанцию Р-168-0,1У

а) Вставить в батарейный отсек радиостанции две батареи типа «Блик-3», соблюдая полярность.

б) Включить радиостанцию, для чего переключатель «ГРОМК» повернуть вправо по часовой стрелке (до щелчка).

в) Переключатель «РЕЖИМ» установить в положение «4» (ЗАПИСЬ).

г) Включить питание пульта записи радиоданных, на табло высветится номинал ЗПЧ.

д) Совместить индикатор радиостанции со светодиодом ПЗРД и нажать два раза кратковременно (на время 2...3 с) кнопку «ВД» на ПЗРД (на табло индицируется «ЗАП», а в телефонах радиостанции прослушивается кратковременный сигнал тональной частоты).

е) Радиостанция готова к работе с новыми радиоданными.

ж) В случае ошибочных действий оператора повторить ввод радиоданных.

з) Выключить радиостанцию, повернув переключатель «ГРОМК» в крайнее левое положение (до щелчка).

и) Выключить ПЗРД.

Указания по применению герметичных аккумуляторных батарей

Основное содержание обслуживания герметичных аккумуляторных батарей - восстановление емкости после разряда (проведение их заряда), а также обеспечение при этом условий, исключающих выход из строя батарей и травматизм личного состава. Несоблюдение регламентированных режимов заряда  может привести к ВЗРЫВУ батареи и травматизму личного состава.  Заряд герметичных аккумуляторных батарей  должен осуществляться ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ШТАТНЫХ ЗАРЯДНЫХ СРЕДСТВ! В исключительных случаях допускается осуществление заряда батарей с помощью подручных средств только специально обученным личным составом при наличии соответствующего контрольно-измерительного оборудования.

Категорически запрещается заряжать неизвестную аккумуляторную батарею!

Для заряда аккумуляторных герметичных батарей переносных средств связи на вооружении войск имеются полковые зарядные станции (базы), переносные автоматизированные переносные зарядные и подзарядные устройства (УПМ-6 и УПМ-12). Эксплуатацию зарядных станций (ЭБ8-П28,5-1ВАЗ-01) должен осуществлять специально обученный экипаж. Эксплуатацию автоматизированных переносных зарядных и подзарядных средств может осуществлять личный состав, эксплуатирующий средства связи.

Практические рекомендации:

1 При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 град. С и выше 35 град. С батареи практически не заряжаются . При невозможности обеспечить нужную температуру принять меры по  утеплению (например, завернуть в теплоизоляционный материал - бушлат, одеяло и т.п.) или охлаждению (обдув вентилятором, теплоотвод погружением на 1/3 в воду).

2 Особое внимание следует уделять надежности подключения батарей к зарядным (подзарядным) устройствам, надежности контактов зарядной цепи.

3 При заряде батарей автоматизированными зарядными устройствами часто не включается автоматический доразряд и, соответственно, заряд. Обычно, это является не признаком неисправности батареи, а ее глубокого разряда. В ПЗУ-3М достаточно переустановить батарею (снять-поставить).  Для включения глубоко разряженных батарей (напряжение менее 10 В) на заряд  в ПЗУ-5, ПЗУ-6, УЗМ-О (Р, К) удобно пользоваться подзаряженной батареей (напряжение примерно 11 В): подключить подзаряженную батарею, установить максимальный ток разряда (доразряда), включить устройство, при переходе в режим заряда заменить подзаряженую батарею глубоко разряженной и продолжать заряд.

Радиостанция Р-168-0,5У

Радиостанция Р-168-0,5УМ предназначена для обеспечения радиосвязью в звеньях управления: командир роты - командир взвода - командир отделения – солдат и является средством криптографической защиты информации Радиостанция  обеспечивает прием и передачу следующих видов информации:

открытой речевой информации;

маскированной речевой  информации со скоростью 16 кбит/с внешней цифровой информации со скоростями 2400 и  16000 бит/счерез пульт сопряжения.

Технические характеристики радиостанции Р-168-0,5У

Диапазон рабочих частот, МГц      30,025 - 87,975

Мощность передатчика при номинальном напряжении питания, Вт, не менее:  1,0

Чувствительность приемника при номинальном напряжении питания, мкВ, не более 0,6

Дальность связи, км, не менее: в режиме ТЛФ ЧМ    2

в режиме ТМ ЧМ    1,6

при обмене данными    1,4

Размеры приемопередатчика, мм   40 х 73 х 145

Масса рабочего комплекта в экипировке, кг,  не более   2,5

Радиостанция обеспечивает следующие режимы работ:

ввод радиоданных  для 8 каналов с озвучиванием режимов работы на этих каналах;

передачу в одночастотном или двухчастотном симплексе;

прием в одночастотном или двухчастотном симплексе с подавлением шума;

сканирующий прием от двух до четырех ЗПЧ в режиме (ТЛФ ЧМ или ТМ ЧМ) на восьмом канале;

дежурный экономичный прием;

режим управления от внешней ЭВМ.

ввод радиоданных (кроме ключей) от внешней ЭВМ;

В режиме управления от внешней ЭВМ радиостанция обеспечивает следующие виды работ:

переключение режимов ПРМ/ПРД;

переключение режимов экономичный прием/ПРМ;

переключение в режим сканирующий прием;

изменение номера рабочего канала;

изменение частоты рабочего канала;

изменение адреса абонента;

включение (отключение) звуковой сигнализации;

считывание радиоданных (за исключением ключей) из радиостанции.

Радиостанция Р-168-5УМ

Обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в УКВ диапазоне радиосетей ТЗУ при жестких условиях эксплуатации.

Популярная УКВ радиостанция Р-168-5УН-1Е завоевала широкое признание у специалистов Министерства Обороны РФ, Внутренних Войск МВД России и других ведомств, а также известна среди зарубежных партнеров.

Удостоена Диплома и Золотой медали на международной выставке Интерполитех;

Принята на снабжение МО РФ.

Комплект поставки: приемопередатчик, МТГ «ГИД», штыревая антенна, антенна штыревая с 6 секциями, АКБ 10НКГЦ6-2, корпус АКБ, источник вторичного питания БС-П, блок питания АС-60, сумка для радиостанции, комплект   ЗИП-О, комплект ЭТД.

Дополнительная комплектация: пульт записи, микрофонно-телефонная трубка МТТ-2,  комплект кабелей, противовес, антенна на раме, устройство переходное, заделка кабельная для подключения ПЭВМ, устройство зарядное малогабаритное УЗМ-6-1.

Виды работ: телефон без криптографической защиты информации с ЧМ и с криптографической защитой информации с ЧМ, прием-передача цифровой информации от внешней оконечной аппаратуры со скоростью от 1,2 кбит/с до 16 кбит/с.

Режимы работ: сканирующий прием на 6 заранее подготовленных частотах (ЗПЧ), работа с включенным подавителем шумов в режиме ТЛФ, передача и прием тонального вызова, дежурный экономичный прием, ввод радиоданных с помощью пульта записи, одночастотный или двухчастотный симплекс на одной из ЗПЧ, дистанционное управление по двухпроводной линии от телефонного аппарата до 500 м, экстренное стирание введенных ранее радиоданных.

Виды передаваемой информации: аналоговая информация, незащищенная встроенным средством криптографической защиты информации(СКЗИ) и информация, защищенная встроенным СКЗИ, цифровая информация от внешней оконечной аппаратуры, тональный вызов на частоте 1000 Гц.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот, МГц	30…87,975

Шаг сетки частот, кГц	25

Чувствительность приемника, мкВ	1.0

Выходная мощность малая/большая, не менее, Вт

1 / 8

Дальность связи при полной мощности передатчика, не менее, км:

-антенна штыревая

-антенна штыревая с 6 секциями

-антенна "бегущей волны" (на стоянке)	10

12

25

Интервал рабочих температур, С	-40... +55

Питание от сети переменного тока	220В 50Гц

Габариты  приемопередатчика, мм

Габариты  приемопередатчика с блоком БС-П и корпусом АКБ, мм           210х90х173,5

210х90х276

Масса, кг:

Рабочего комплекта

Приемопередатчика

11,5

2,5

Улучшенные функциональные и качественные характеристики радиостанции:

• обеспечивает возможность изменения всех имеющихся режимов работы, а также ввод и изменение радиоданных (частот) по командам от внешней ЭВМ;

• обеспечивает индикацию на табло приемопередатчика следующих видов и режимов работ: одночастотный симплекс («ФЧС»), двухчастотный симплекс («ФЧДС»), сканирующий прием («СП»), техническое маскирование («ТМ»), дистанционное управление («ДУ»), экономичный приём («ЭК»), подавитель шумов («ПШ»), уровень выходной мощности(«Н»-низкая, «П»-полная), настройка АСУ, значение рабочей частоты, кГц, от «30000» до «87975», нарушение работоспособности радиостанции («АВАР»), экстренное стирание радиоданных, прием и передача информации от ОА по стыкам С1-ФЛ и RS-232 со скоростями, кбит/с «1,2», «2,4», «4,8», «9,6», «16»;

• имеется возможность ручного (с передней панели) изменения рабочей частоты без замены ключей технического маскирования и адресов;

• имеется возможность оперативной смены и изменения ЗПЧ;

• имеется режим блокировки кнопок пульта управления.

Особенности радиостанции:

• возможность использования под любые задачи ТЗУ;

• простота эксплуатации за счет автоматизированного выбора и ввода в радиостанцию ключей, частот и др. радиоданных;

• возможность обслуживания радиостанции операторами с различной квалификацией;

• автоматическая настройка антенно-согласующего устройства под используемую рабочую частоту;

• автоматизированный контроль исправности радиостанции;

• диагностирование устройств режима ТМ, АСУ;

• надежная криптографическая защита информации;

• приемопередатчик выполнен в герметичном ударопрочном корпусе из алюминиевого сплава.

Предназначена на замену устаревших средств связи: Р-159 (16 кг), Р-159М (16 кг), Р-163-10У (14кг).

Тема 4:  Радиостанции УКВ, КВ диапазона, аппаратура внутренней связи и коммутации бронеобъектов.

Занятие 1.

1 Вопрос: Назначение, тактико-технические данные и общее устройство возимой радиостанции. Размещение её в подвижном объекте. Органы управления возимой радиостанции и их назначение. Назначение и устройство антенны – 40 мин

Радиостанция Р-173М

# Основные параметры радиостанции

Радиостанция Р-173М  - симплексная, телефонная, ультракоротковолновая с частотной модуляцией, предназначена для обеспечения двухсторонней радиосвязи между подвижными объектами при их движении и на стоянке. Радиостанция обеспечивает приём и передачу информации в аналоговом и цифровом режимах.

При работе в аналоговом режиме радиостанция рассчитана на работу с аппаратурой внутренней связи и коммутации объектов - режим ПУ, а также с аппаратурой внутренней связи и коммутации - режим ОА.

При работе в цифровом режиме радиостанция рассчитана на работу с цифровой аппаратурой засекречивания. Радиостанция обеспечивает беспоисковое вхождение в связь и бесподстроечное ведение связи на любой из 10 заранее подготовленных частот (ЗПЧ).

Диапазон частот радиостанции 30...76 Мгц. Мощность передатчика радиостанции 30 Вт. Чувствительность приёмника 1,5 мкВ.

Радиостанция может работать на штыревые антенны высотой 1, 2, 3 метра и аварийную антенну. Дальность связи при работе на антенну высотой 2 м до 20 км. Питание радиостанции осуществляется от бортовой сети постоянного тока с напряжением 27 В.

Комплект радиостанции состоит из:

-  приёмопередатчика,

- монтажного комплекта антенного устройства,

- комплекта ЗИП,

- кабелей ВЧ,  НЧ и кабеля питания,

- эксплуатационной документации.

Радиостанция Р-123М

Радиостанция Р-123 Мтелефонная, ультракоротковолновая с частотной модуляцией. Она может работать в режимах СИМПЛЕКС и ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ. Радиостанция имеет подавитель шумов и диапазон рабочих частот 20-51,5 мГц. Диапазон разбит на два поддиапазона: I поддиапазон – 20-35,75мГц; II поддиапазон – 35,75-51,5 мГц.

Радиостанция может работать на штыревую антенну высотой 1-4 м и аварийную антенну. Дальность связи на четырехметровую штыревую антенну на среднепересеченной местности при скорости движения машины до 40 км/ч составляет не менее 20 км при выключенном подавителе шума и до 13 км при включенном подавителе шума. При работе на штыревую антенну высотой 1 м дальность связи сокращается до 8 км, а на аварийную антенну – до 4 км. Питается радиостанция от бортовой сети постоянного тока с напряжением 27 (+2, - 5) В.

Комплект радиостанции состоит из следующих составных частей: приемопередатчика, блока питания, антенного устройства, высокочастотного кабеля, кабеля питания, двух комплектов штыревых антенн и амортизатора в чехле, запасного имущества и принадлежностей (ЗИП), технической документации, чехлов для приемопередатчика и блока питания.

Подготовка радиостанции к работе включает три этапа: осмотр, подготовку и настройку.

При осмотре необходимо проверить наличие и надежность крепления элементов радиостанции, проверить исправность и надежность подключения кабелей, осмотреть антенное устройство.

При подготовке к работе следует установить антенну, для чего в антенный амортизатор установить первый штырь антенны, нажимом и поворотом штыря вправо закрепить замок, аналогично сочленить между собой остальные штыри и соединить их с первым; подготовить телефонно-переговорное устройство к работе на радиостанции.

Для настройки радиостанции необходимо:

1. Надеть и подогнать шлемофон.

2. Переключатель режима работы поставить в положение СИМПЛЕКС.

3. Ручку  ШУМЫ повернуть против хода часовой стрелки до упора.

4. Переключатель КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ поставить в положение РАБОТА 1.

5. Включить выключатель ШКАЛА.

6. Включить выключатель ПИТАНИЕ.

7. Ручку ГРОМКОСТЬ повернуть по ходу часовой стрелки до упора (максимальная громкость).

8. Переключатель ФИКСИР. ЧАСТОТЫ – ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН поставить в положение 1 и дождаться прекращения вращения ручек УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ И НАСТРОЙКА АНТЕННЫ.

9. Отрыть крышку, закрывающую доступ к фиксаторам частот, и расфиксировать фиксатор частоты 1, повернув его специальным ключом против хода часовой стрелки примерно на 900.

10. Ручкой УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ установить по шкале значение первой фиксированной частоты. Зафиксировать частоту, совместив шлиц в головке первого фиксатора с красным кругом на барабане. При фиксации нужно следить за тем, чтобы не сбилось установленная на шкале частота.

11. Первым (вторым) переключателем ПОДДИАПАЗОН I-II установить поддиапазон первой (второй) фиксированной частоты.

12. Включить радиостанцию на передачу, поставив тангенту нагрудного переключателя в положение ПРД.

13. Расфиксировать ручку НАСТРОЙКА АНТЕННЫ, повернув ее фиксатор (красная ручка) на 3-4 оборота против хода часовой стрелки, и, вращая ручку НАСТРОЙКА АНТЕННЫ, добиться наибольшего показания стрелочного прибора-индикатора. При вращении ручки НАСТРОЙКА АНТЕННЫ получается несколько максимумов отклонения стрелки индикатора. При оптимальной настройке световой индикатор будет иметь наибольшую яркость освещения.

14. Зафиксировать ручку НАСТРОЙКА АНТЕННЫ, завернув ее фиксатор по ходу часовой стрелки до упора.

15. Проверить модуляцию. Счет «раз-два-три» должен хорошо прослушиваться в телефонах шлемофона.

16. Перевести радиостанцию на прием, отпустив тангенту нагрудного переключателя.

17. Для настройки на остальные фиксированные частоты повторить операции 8-15 для фиксированных частот 2,3,4.

18. После настройки на четыре фиксированные частоты закрыть крышку на передней панели, выключить лампочку освещения шкалы и положить ключ на место.

Для включения радиостанции выключатель ПИТАНИЕ поставить в положение ВКЛ.

Режим СИМПЛЕКС является основным режимом работы радиостанции. Он обеспечивает устойчивую связь. Для работы в этом режиме на заранее настроенной радиостанции необходимо:

1. Установить органы управления в исходное положение:

- переключатель рода работы на аппарате А-1 установить в положение Р-123;

- переключатель КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ - в положение РАБОТА 1;

- ручку ШУМЫ повернуть против хода часовой стрелки до упора;

- переключатель режима работы установить в положение СИМПЛЕКС;

- ручку ГРОМКОСТЬ повернуть по ходу часовой стрелки до упора;

- проверить положение фиксаторов; все фиксаторы должны быть затянуты;

- переключатель ФИКСИР. ЧАСТОТЫ – ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН поставить в положение 1.

2. Включить радиостанцию, проверить ее работоспособность и правильность настройки по следующим признакам:

- при включении выключателей ПИТАНИЕ и ШКАЛА должны загораться лампочки светового табло и освещения шкалы. На верхнем табло должна высвечиваться цифра I, а на нижнем цифра I или II в соответствии с поддиапазоном первой фиксированной частоты;

- против визира шкалы должны стоять цифры, соответствующие заданному значению первой фиксированной частоты;

- в телефонах шлемофона должен появиться шум, громкость которого уменьшается при вращении ручки ГРОМКОСТЬ против хода часовой стрелки и ручки ШУМЫ по ходу часовой стрелки;

- при включении радиостанции на передачу световой индикатор должен ярко светиться, а стрелка прибора-индикатора отклониться на максимальное значение. В телефонах должно быть прослушивание собственной речи;

- при нажатии на кнопку ТОН. ВЫЗОВ и работе на передачу в телефонах должен прослушиваться звуковой сигнал вызова.

3. Прогреть радиостанцию в течении 10 минут с момента включения и вызвать корреспондента. При приеме сигнала корреспондента ручки ГРОМКОСТЬ и ШУМЫ устанавливать в положения, обеспечивающие нормальную громкость сигнала и минимальный шум при его отсутствии.

Работа на плавном поддиапазоне является вспомогательным видом работы. Этот вид работы может использоваться, например, при выходе из строя механизма установки фиксированных частот, когда ручка УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ или НАСТРОЙКА АНТЕННЫ вращается непрерывно. При этом надо учитывать, что работа на плавном поддиапазоне возможна только на стоянке, так как при движении машины незафиксированная частота сбивается от вибрации.

Для работы в плавном поддиапазоне необходимо:

- переключатель ФИКСИР. ЧАСТОТЫ – ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН поставить в положение I или II в соответствии с поддиапазоном заданной рабочей частоты;

- ручкой УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ установить на шкале значение заданной частоты;

- расфиксировать ручку НАСТРОЙКА АНТЕННЫ;

- включить радиостанцию на передачу и настроить антенну по наибольшему показанию прибора-индикатора;

- зафиксировать ручку НАСТРОЙКА АНТЕННЫ и выключить передатчик. При смене частоты обратить внимание на правильность выбора поддиапазона в соответствии с новым значением частоты.

Работа в режиме дежурного приема используется для длительного дежурства при неработающем двигателе машины. В этом режиме возможен только прием сигналов. Для работы в режиме дежурного приема необходимо переключатель режима работы поставить в положение Д. ПРИЕМ. Для перехода на передачу переключатель режима работы поставить в положение СИМПЛЕКС, выждать три минуты (необходимые для нагрева ламп передатчика), начать работу.

Работа на аварийную антенну осуществляется в случае утери штыревых антенн или повреждения антенного устройства. При работе на аварийную антенну обеспечивается дальность связи  до 4 км.

Аварийная антенна представляет собой изолированный провод длинной  3 м. Антенна хранится в ящике с комплектом ЗИП радиостанции. Наконечник антенны вставляется в разъем АНТЕННА на приемопередатчике вместо высокочастотного кабеля и закрепляется в нем дужкой. Антенна разматывается и выбрасывается из машины через люк командира. После этого производится подстройка антенной цепи по наибольшему показанию прибора-индикатора.

После окончания работы на радиостанции ее органы управления необходимо перевести в следующее исходное положение: шлицы фиксаторов частот 1,2,3,4 совместить с красным кругом на барабане; закрыть крышку люка на лицевой панели; переключатель ФИКСИР. ЧАСТОТЫ – ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН поставить в положение 1; ручку ГРОМКОСТЬ повернуть по ходу часовой стрелки до упора; зафиксировать ручку НАСТРОЙКА АНТЕННЫ; переключатель режима работы поставить в положение СИМПЛЕКС; ручку ШУМЫ повернуть против хода часовой стрелки до упора; переключатель КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ поставить в положение РАБОТА 1; выключатели ШКАЛА и ПИТАНИЕ перевести в положение ВЫКЛ. Надеть чехлы на приемопередатчик и блок питания.

2. вопрос Подготовка возимой радиостанции к работе и проверка её работоспособности. Настройка на заданную частоту. Н-С-2,7 – 40 мин.

Подготовка радиостанции к работе

Подготовка радиостанции к работе включает в себя:

- осмотр радиостанции;

- подготовку рабочих частот;

- проверку работоспособности.

При внешнем осмотре проверяется:

- наличие действующего и запасного имущества;

- надежность крепления радиостанции в объекте (ослабленные болты подтягиваются). Необходимо убедиться в правильности и надёжности подключения кабелей и массы объекта к клемме КОРПУС радиостанции.

- исправность антенного изолятора – амортизатора. При необходимости очистить от грязи. Для очистки КАТЕГОРИЧЕСКИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать керосин, бензин, дизтопливо, масло.

Далее необходимо снять заглушку с антенного амортизатора и установить антенну заданной высоты (3, 2 или 1 м). Открытый конец верхнего колена закрыть колпачком (из коробки ЗИП). Сочленение замков штырей антенны во избежание их потери при движении должно быть надёжным.

При подготовке рабочих частот необходимо:

- включить радиостанцию установкой тумблера ПИТАНИЕ на передней панели в положение ВКЛ;

- тумблер ЗАПИСЬ-РАБОТА установить в положение ЗАПИСЬ. Засветится табло ЧАСТОТА, КГЦ;

- включить нужный номер ЗПЧ, нажав соответствующую кнопку - номер ЗПЧ высветится на табло;

- нажать кнопку СБРОС, погаснет табло ЧАСТОТА, КГЦ;

- набрать нужную частоту, последовательно нажимая пять кнопок с соответствующими цифрами, которые высветятся на табло ЧАСТОТА, КГЦ;

- нажать кнопку с цифрой следующей ЗПЧ и повторить операцию по набору частоты;

Для предотвращения возможного сбоя записанной информации ЗАПРЕЩАЕТСЯ при подготовке ЗПЧ одновременно нажимать две или более кнопки, выключать питание радиостанции.

- окончив подготовку ЗПЧ, установить тумблер ЗАПИСЬ - РАБОТА в положение РАБОТА, при этом табло ЧАСТОТА, КГЦ погаснет, а кнопка СБРОС заблокируется;

- недожатие кнопки, неоднократное нажатие могут привести к ошибкам при наборе частоты и переходу на другую ЗПЧ. В этом случае необходимо повторить набор частоты.

Проверка работоспособности радиостанции производится в режиме ПУ (танковый вариант).

Установить органы управления в исходные положения:

- тумблеры ПУ – ОА – в положение ПУ;

- тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ШУМОВ – В ВЫКЛЮЧЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;

- тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ПОМЕХ – В ВЫКЛЮЧЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;

- тумблер МОЩНОСТЬ – в положение ПОЛНАЯ;

- тумблер ЗАПИСЬ-РАБОТА – в положение РАБОА;

- регулятор ГРОМКОСТЬ – в среднее положение;

- регулятор ГРОМКОСТЬ ПРМ – в крайнее левое положение.

Перевести радиостанцию на выбранную ЗПЧ, для чего нажмите кнопку номера этой ЗПЧ. На табло высветится нужный номер. После отпускания кнопки кратковременно засветится индикатор ПРД. После погасания индикатора ПРД радиостанция готова к работе.

Для проверки исправности приёмопередающего тракта необходимо нажать тангенту нагрудного переключателя и произнести громкий счёт РАЗ, ДВА, ТРИ... Свечение индикатора ПРД и наличие самопрослушивания в телефонах шлемофона говорит об исправности передающего тракта. Регулятором ГРОМКОСТЬ установить нормальную громкость прослушивания речи. Отпустить тангенту нагрудного переключателя. В телефонах будет прослушиваться равномерный шум. Установить тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ШУМОВ в положение ВКЛ. При этом громкость шумов резко уменьшится - подавитель шумов работает.

Поочерёдно нажимая кнопки набранных ЗПЧ, проверить работоспособность радиостанции на этих ЗПЧ.

Выключить питание радиостанции установкой тумблера ПИТАНИЕ в положение ВЫКЛ.

# Порядок работы на радиостанции

Особенности работы на радиостанции. Радиостанция допускает круглосуточную работу на приём, а также при соотношении времени передачи и приёма 1:2 при пониженной и нормальной (+25(С) температуре и 1:5 при повышенной температуре окружающей среды. Следует иметь в виду, что при каждом нажатии кнопки ЗПЧ радиостанция кратковременно выходит на передачу, поэтому нужно избегать нажимания кнопки без необходимости.

Для передачи нажать тангенту нагрудного переключателя ПРД, по окончании, отпустить тангенту.

В радиостанции предусмотрена передача и приём тонального вызова.

Для посылки вызова необходимо нажать тангенту ПРД и кнопку ТОН. При этом в телефонах будет прослушиваться звуковой сигнал частоты 1000 Гц и будет светиться индикатор ВЫЗОВ.

При приёме сигнала вызова от корреспондента загорается индикатор ВЫЗОВ и прослушивается тональный сигнал частотой 1000 Гц в телефонах.

При работе на близкие расстояния (10 - 15 км), когда в паузах речи шумы в телефонах подавлены до соотношения пауза/речь равного 1:10 и более, предпочтительно работать со включенным подавителем шумов.

При работе на предельных дальностях, когда речь начинает прерываться (режим порога срабатывания подавителя шумов), необходимо подавитель шумов выключить.

При движении гусеничных объектов по сухому песку и снегу, по сухим пыльным дорогам с твёрдым покрытием, возникают электростатические и контактные помехи, значительно уменьшающие дальность связи. Обнаруживаются по появлению треска в телефонах.

Для борьбы с такими помехами в радиостанции предусмотрен подавитель помех. Для его включения тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ПОМЕХ установить в положение ВКЛ.

Следует помнить, что включение подавителя помех приводит к ухудшению избирательности приёмника и пользоваться им нужно только в случае наличия импульсных помех (тресков в телефонах).

В радиостанции предусмотрена возможность работы передатчика пониженной мощностью. Режим пониженной мощности используется при работе на сближенных расстояниях. Для этого тумблер МОЩНОСТЬ установить в положение МАЛАЯ.

Расположение на местности и дальность связи. Радиостанция при работе на 2х-метровую штыревую антенну в движении обеспечивает дальность связи до 20 км. Однако, дальность связи может отличаться от указанной в зависимости от параметров объектов (уровень радиопомех, диаграмма направленности, высота и т.д.)

При расположении на местности, по возможности, необходимо избегать размещения вблизи возвышенностей, насыпей, железобетонных и металлических зданий и сооружений, опор и линий электропередачи, а также в низинах, оврагах и балках.

Работа на аварийную антенну. В случае повреждения штыревой антенны или антенного изолятора связь на небольшие дальности можно осуществлять на аварийную систему - отрезок провода длиной 3 м с разъёмом на конце для подключения к радиостанции. Конец провода выбрасывается через люк наружу, на стоянке поднимается на палке. Мощность передатчика должна быть МАЛАЯ.

После подключения аварийной антенны радиостанция настраивается вновь нажатием кнопки номера ЗПЧ.

Работа радиостанции с переговорным устройством. Тумблеры ПУ - ОА на передней панели радиостанции должны быть в положении ПУ. Разъём НЧ радиостанции соединяется кабелем с переговорным устройством.

Переключение с приёма на передачу, приём и передача речевой информации осуществляются с аппарата командира (БВ-34), аппаратов наводчика (БВ-35, БВ-36) и аппарата механика-водителя (БВ-37) (при преодолении водных преград).

Занятие 2.

1 Вопрос: Назначение, общее устройство и принцип работы аппаратуры внутренней связи и коммутации (переговорного устройства) подвижного объекта. Устройство гарнитуры шлемофона и правила пользования – 40 мин.

Средства связи специальных машин подразделений войск РХБ защиты обеспечивают внутреннюю связь между членами отделения (расчета), внешнюю связь между радиостанциями, которые имеют возможность встречной работы. Для обеспечения внутренней связи в специальных машинах устанавливается аппаратура внутренней связи и коммутации (АВСК) Р-174, для обеспечения внешней связи - радиостанции Р-173М, Р-123.

# Аппаратура внутренней связи и коммутации Р-174

Аппаратура внутренней связи Р-174 обеспечивает:

- внутреннюю телефонную связь между членами расчета и абонентом, находящимся снаружи объекта (всего три (четыре) абонента);

- подключение к любой из двух радиостанций объекта или радиоприемнику любого члена расчета для внешней связи;

- внешнюю двустороннюю телефонную связь по двухпроводной линии связи;

- предоставление внешнему абоненту, работающему по проводной линии связи, выхода на радиосвязь через любую из двух радиостанций объекта;

- принудительное переключение на внутреннюю связь любого члена экипажа, работающего на радиостанции;

- возможность подключения выносного громкоговорителя.

Аппаратура внутренней связи Р-174 состоит из следующих составных частей, указанных в таблице 26.3.

Таблица 26.3 – Составные части аппаратуры внутренней связи Р-174

| Наименование | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прибор БВ34 | вК.089.089 | Прибор командира |
| Прибор БВ35 | вК.089.090 | Прибор оконечный |
| Прибор БВ37 | вК.089.092 | Прибор механика-водителя |
| Прибор МТ2 со шнуром длиной: |  | Нагрудный переключатель |
| 1,2 м | вК3.608.010 |  |
| 2,2 м | вК3.608.010-01 |  |
| 5 м | вК3.608.010-03 |  |
| 10 м | вК3.608.010-02 |  |
| Штепсельные разъемы |  |  |

Прибор БВ34 обеспечивает внутреннюю связь командира, подключение к радиостанциям и приемнику, включение АВСК, регулировку громкости в телефонах шлемофонов при внутренней связи, подключение механика-водителя для работы на радиостанции.

Прибор БВ35 обеспечивает возможность внутренней и внешней связи. Прибор БВ37 предназначен для внутренней и внешней связи механика-водителя и подключения аппаратуры ГО-27.

Подготовка аппаратуры внутренней связи к работе

При подготовке аппаратуры внутренней связи необходимо:

- вставить разъемы шнуров нагрудных переключателей в разъемы приборов БВ34, БВ35, БВ37. Во избежание загрязнения и повреждения штырьков разъемов шнуры нагрудных переключателей должны быть постоянно подключены к аппаратам;

- надеть шлемофоны и, перемещая затяжную пряжку на ремешках, подогнать ларингофоны так, чтобы они плотно прилегали к горлу гладкой стороной. Надежная двусторонняя внутренняя и внешняя связь возможна только тогда, когда ларингофоны плотно прижаты к горлу, а шлемофоны точно подогнаны по размеру головы;

- подключить шнуры шлемофонов к нагрудным переключателям. Соединять их аккуратно, не допуская изгибов штырьков разъема;

- нагрудный переключатель с помощью штырька-петли пристегнуть к пуговице на груди комбинезона.

Работа на аппаратуре внутренней связи и коммутации

Для обеспечения внутренней связи необходимо:

- командиру на приборе БВ34 тумблер включения питания «ВЫКЛ/БС» установить в положение «БС»;

- всем абонентам на приборах БВ34, БВ35 переключатели рода работы установить в положение ВС;

- командиру, вращая ручку на приборе БВ34, при счете «раз-два-три» установить необходимую громкость звука в телефонах;

- проверить слышимость по сети внутренней связи. Все члены должны слышать друг друга и себя независимо от положения тангенты нагрудного переключателя.

Работа на радиостанциях и выход на связь по радиостанциям возможны любым членом расчета.

Подключение аппаратуры внутренней связи и коммутации к радиостанциям и приемнику:

- для работы на одной из радиостанций или для прослушивания приемника командир на приборе БВ34 переводит переключатель рода работы в положение «Рст.1», «Рст.2» или «Прм.» соответственно. При этом он подключается к одной из радиостанций или приемнику, а остальные члены расчета остаются в  системе внутренней связи. При включенной радиостанции в телефонах шлемофона слышен шум приемника, при нажатии тангенты нагрудного переключателя «ПРД», радиостанция включается на передачу, о чем свидетельствует показания индикации радиостанции и появление прослушивания собственной речи. При нажатии тангенты нагрудного переключателя «ВЫЗ» командир включается в систему внутренней связи;

- абоненты подключенные через оконечный и проходной приборы для работы на одной из радиостанций или прослушивания приемника должны перевести переключатель рода работы в положение «Рст.1», «Рст.2» или «Прм.» соответственно;

- для подключения к радиостанции механика-водителя командир должен на приборе БВ34 тумблер «ВОДИТЕЛЬ» перевести из положения «ВС» в положение «Рст.». Таким образом, к одной из радиостанций или приемнику могут быть одновременно подключены все члены расчета, включенного в систему внутренней связи через колодку дополнительного абонента (или проходной разъем). Это приводит к уменьшению громкости принимаемых сигналов и затрудняет управление радиостанцией, поэтому на каждой радиостанции, как правило, должен работать только один член расчета;

- при преодолении водной преграды все радиосигналы с берега должны непосредственно приниматься механиком-водителем и прослушиваться командиром. Поэтому на приборе БВ34 переключатель рода работы надо поставить в положение «Рст.1», «Рст.2» или «Прм.», а тумблер «ВОДИТЕЛЬ» в положение «Рст.»;

- циркулярный вызов (принудительное переключение на внутреннюю связь) происходит при нажатии тангенты «ВЫЗ» нагрудного переключателя, подключенного к любому аппарату (кроме колодки дополнительного абонента или проходного разъема). При этом любой член расчета, работающий на радиостанции, отключается от нее и переходит в систему внутренней связи. Необходимо помнить, что при циркулярном вызове радиосвязь нарушается, поэтому им следует пользоваться в исключительных случаях и кратковременно.

Переговорное устройство Р-124

Переговорное устройство Р-124 предназначено для обеспечения внутренней связи между членами расчета. В комплект переговорного устройства входят аппарат № 1 (А-1), аппарат № 2 (А-2), аппарат-переключатель водителя (ПВ), нагрудные переключатели со шнурами различной длины и штепсельные разъемы.

Аппарат А-1 обеспечивает внутреннюю связь командира на радиостанции, включение телефонно-переговорного устройства и регулирование громкости звука в телефонах шлемофонов при внутренней связи.

Аппарат А-2 служит для внутренней и внешней связи химика-разведчика.

Аппарат-переключатель водителя ПВ предназначен для включения механика-водителя в систему внутренней или внешней связи.

2 Вопрос: Организация и проведение технического обслуживания средств связи в объёме ЕТО, ТО-1 и ТО-2. ЗИП средств связи и порядок их использования. Определение и устранение простейших неисправностей – 40 мин.

Техническое обслуживание представляет собой комплекс работ, проводимых для поддержания в исправном или в работоспособном состоянии при хранении и использовании по назначению.

К основным задачам технического обслуживания относятся:

- предупреждение преждевременного износа механических элементов и ухода электрических параметров аппаратуры за пределы установленных норм;

- выявление и устранение неисправностей и причин их возникновения;

- доведение параметров и характеристик до норм;

- продление межремонтных ресурсов (сроков) и сроков службы.

Техническое обслуживание средств связи (радиостанций), установленных в боевых машинах пехоты (бронетранспортерах, танках), осуществляется одновременно с обслуживанием этих машин.

Для средств связи текущего обеспечения предусматривается следующие виды технического обслуживания: контрольный осмотр (КО); ежедневное техническое обслуживание (ЕТО); техническое обслуживание №1 (ТО-1); техническое обслуживание №2 (ТО-2); сезонное техническое обслуживание (СО); регламентированное техническое обслуживание (РТС).

Контрольный осмотр средств связи проводится перед маршем, занятиями, учениями, на привалах, перед преодолением водной преграды и т.п.

В ходе контрольного осмотра необходимо проверить наличие и состояние основных комплектующих изделий средства связи, надежность крепления узлов, блоков, приборов, табельного и нетабельного имущества и работоспособность радиостанций.

Ежедневное техническое обслуживания проводится на средствах связи, работающих непрерывно (или с небольшим перерывами) более одних суток, а также после марша, занятий и предусматривает выполнение следующих основных работ: проверку внешнего внешнего состояния и чистку аппаратуры без вскрытия блоков и монтажа, надежности и исправности блокировок и заземления, присоединения полумуфт т разъемов, надежности крепления узлов, блоков приборов, табельного и другого имущества, состояния источников питания, антенно-мачтовых устройств и фицерных линий, исправности линий служебной связи, дистанционного управления, вводных щитов, работоспособности и проведение необходимых регулировок аппаратуры и оборудования по встроенным приборам и в заданном режиме работы, работоспособность шлемофонов. На переносных радиостанциях, кроме того, проверяется состояние микротелефонной гарнитуры.

Ежедневное техническое обслуживание организуется и контролируется командирами подразделений и проводится личным составом отделений (экипажей) под руководством своих командиров. Для выполнения работ инструмент и принадлежности одиночного комплекта ЗИП и эксплуатационно-расходные материалы.

О проведении ЕТО делается отметка, а специальном разделе формуляра радиостанции.

Техническое обслуживание №1 проводится один раз в месяц на всех средствах связи независимо от интенсивности ее использования, как правило, в парко-хозяйственные дни, а также после учений. При таком обслуживании предусматривается выполнение следующих работ: работы в объеме ЕТО; детальный осмотр и очистка радиостанций от пыли грязи; проверка, чистка, регулировка контактов, переключателей, разъемов и т.д.; проверка работоспособности радиостанций во всех режимах; проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистка и смазка трущихся частей, доукомплектование одиночного ЗИП и израсходованных эксплуатационно-расходных материалов.

Техническое обслуживание №2  (годовое) проводится один раз в год на всех средствах связи и предусматривает выполнение следующих основных работ: работы в объеме ТО-1; измерение параметров и характеристик средств связи, предусмотренных эксплуатационной документацией, и доведение их до установленных норм; проверка и замена электрорадиоэлементов, гермопрокладок и др. материалов, имеющих ограниченный срок службы ( хранения ); проверка правильности ведения формуляров (паспортов) и др. эксплуатационной документации.

Конкретное содержание работ, выполняемых при ЕТО, ТО-1, ТО-2, для каждого типа средств связи определяется эксплуатационной документацией.

Хранение средств связи

Хранение заключается в содержании средств связи в установленных местах с применением средств и методов защиты от воздействия окружающей среды.

В зависимости от продолжительности хранения может быть кратковременным (продолжительностью до года) и длительным (продолжительностью год и более).

В зависимости от стойкости к воздействию окружающей среды средства связи могут храниться  в отапливаемых и неотаплевыемых хранилищах,

под навесами и на открытых площадках.

В отапливаемых хранилищах должны хранится средства связи, имеющие в своем составе изделия электронной техники и электротехники, ЗИП к ней, радиотехническая аппаратура, средства измерения. В исключительных случаях допускается размещение указанной техники в неотопливаемых хранилищах и под навесом.

В не отапливаемых хранилищах могут хранится полевые кабели связи, различные виды проводов, источники питания электроэнергией, изоляционные материалы, кислотные и щелочи.

Запрещается хранение совместно со средствами связи введенных в действие аккумуляторных батарей и агрессивных материалов. Учебная техника должна размещаться на отдельных стеллажах, в шкафах или штабелях, на которых должна быть надпись “Учебная”

На кратковременном хранении содержатся средства связи текущего обеспечения, временно не используемые по назначению.

Эти средства связи размещаются в парке части или кладовых подразделений в полном комплекте и постоянной готовности к применению.

На длительное хранение закладываются средства связи только первой  и второй  категорий, полностью укомплектованные, исправные и имеющие запас ресурса не менее 50% нормы, установленной до очередного планового ремонта.

Простейшие неисправности радиостанции обнаруживаются и устраняются имеющимися в комплекте средствами. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности в радиостанциях.

| Признаки неисправности | Причины и способы их устранения |
| --- | --- |
| При включении питания лампочки на передней панели не светятся, шумы в головных телефонах не прослушиваются, стрелка прибора при проверке напряжения не откланяется. | Не подается питание. Заменить аккумуляторную батарею. Проверить предохранитель. |
| Лампочки шкал не светятся, но шум в телефонах прослушивается. | Сгорел предохранитель. Заменить. |
| Стрелка прибора при проверке напряжения показывает норму, но шумы в головных телефонах не прослушиваются. | Неисправна микротелефонная гарнитура. Заменить |
| При переходе на передачу шумы в телефонах не исчезают. При проверке напряжений передатчика стрелка прибора не отклоняется. | Перегорели предохранители. Неисправен нагрудный переключатель (микрофонная гарнитура). Заменить. |
| При настройке одной из фиксированных частот электродвигатель механизма настройки не останавливается. | Незатянуты фиксаторы механизма установки частоты и фиксатор механизма настройки антенны. Затянуть. |

Это перечислены основные неисправности всех типов радиостанций, которые надо знать и уметь быстро исправлять в бою.

Могут возникнуть и другие неисправности признаками, которых являются вышеперечисленные, но исправить их можно только на заводе. Если вы по перечисленным неисправностям приняли указанные меры, но неисправность не устранилась, то радиостанцию надо сдать в ремонт.

УХОД ЗА РАДИОСТАНЦИЯМИ

При эксплуатации радиостанций необходимо выполнять следующие требования:

оберегать радиостанцию от ударов, толчков и падений,

содержать радиостанцию в чистоте, следить за тем, чтобы грязь не попадала на фишки микротелефонной гарнитуры и др. электроконтактных мест.

Оберегать радиостанцию от попадания внутрь воды,

Без необходимости не переворачивать радиостанцию и не класть на бок,

Оберегать гарнитуру от сырости,

Следить за исправным состоянием внешней резиновой оболочки органов управления,

Содержать в исправности аккумуляторный отсек,

Соблюдать инструкцию по эксплуатации аккумуляторов.

Если радиостанция некоторое время не используется, то необходимо ее бережно хранить. Хранение, консервацию и расконсервацию радиостанции проводить в соответствии с действующей инструкцией по каждому типу  радиостанций. В любых случаях радиостанции должны храниться с выключенными и вынутыми аккумуляторами.

Тема №5 Работа на средствах радио и проводной связи.

Занятие 1.

1Вопрос: Тренировка в развёртывании проводных линий связи и обеспечении переговоров по ним с использованием полевых телефонных аппаратов – 60 мин.

Тренирую развёртку и подготовку телефонного аппарата ТА-57, ТА-88, а так же подсоединение проводных линий связи.

## Переносной полевой телефонный аппарат ТА-57

Предназначен для обеспечения качественной связью в любое время и в любых условиях. Многие годы ТА-57 состоит на вооружении армии ряда государств.

ТА-57 аппарат системы местной батареи (МБ) с индукторным вызовом может также включаться в телефонные станции системы центральной батареи (ЦБ).
ТА-57 может применяться для дистанционного управления радиостанцией при помощи переключателя на микротелефонной трубке.
Для удобства переноски ТА-57 снабжен плечевым ремнем.

Питание аппарата от батареи ГБ-Ю-У-Ц или 6 элементов А-306 Прима, уложенных в кассету РГ5.961.001ТУ.

Схема аппарата имеет защиту от грозовых разрядов вблизи линий и выдерживает напряжение переменного тока до 900 В при случайном касании линии с проводами электросети.

# Полевой телефонный аппарат ТА-88

## Полевой телефонный аппарат ТА-88

# Предназначен для обеспечения качественной связью в любое время и в любых экстремальных условиях.

Питание аппарата в режиме МБ осуществляется от батареи, состоящей из 6 элементов А-316. При отсутствии батареи питания возможность ведения разговора обеспечивается индуктором нажимного типа. Одного нажатия на клавишу достаточно для ведения разговора в течении 5 сек. При отсутствии или повреждении батареи связь не прервется, причем руки оператора, при пользовании нажимным индуктором, остаются свободными, нажимать клавишу можно и ногой. Не прерывая разговора, оператор способен записывать сообщения.

Полевой переносной телефонный аппарат ТА-88 предназначен для работы по двухпроводным и четырех проводным линиям связи в режимах местной батареи (МБ) и центральной батареи (ЦБ). ТА-88 может применяться для дистанционного управления радиостанцией. Возможно параллельное включение в одну линию до четырех аппаратов. 
Для удобства переноски снабжен плечевым ремнем.

Телефонно-кабельная катушка ТК-2

Тренирую развёртывание кабельной катушки  ТК-2

-К катушке крепится плечевой ремень для ее переноски. Катушка без кабеля весит 4,5 кг.

Перед размоткой кабеля переключатель хода и рукоятку переводят в нерабочее положение; шестерни расцепляют; ремень катушки надевают на правое плечо или катушку берут в левую руку.

Кабель можно разматывать с руки или держа катушку за спиной. Под огнем противника кабель разматывают при переползании или короткими перебежками с руки.

При наматывании кабеля телефонист помещает катушку впереди себя на уровне поясного ремня. Если кабель лежит на земле совершенно свободно, то допускается его наматывание на катушку, поставленную на землю. Наматывание кабеля с применением усилий запрещается. 
     Намотку кабеля на катушку делают в таком порядке:
     - Конец кабеля пропускают между стержнем катушки и направляющей скобой, а затем через хомутики диска барабана так, чтобы он на 4-5 см выходил из второго хомутика и к нему можно было подключить телефонный аппарат, это необходимо для того чтобы можно было проверить исправность кабеля намотанного на катушку и не резать его при неполной размотке катушки;

- Сцепляют шестерни катушки, нажимая на защелку переключателя хода и отводя ее вниз до отказа;

- Переводят рукоятку катушки в рабочее положение ,нажимая на нее вдоль оси и поворачивая вправо(влево) до отказа.

Намотка кабеля на катушку производится по всей поверхности барабана плотными рядами.

Намотав кабель на катушку, следует конец его привязать к стержню и рукоятку поставить в нерабочее положение.

Телефонно-кабельную катушку необходимо оберегать от ударов, падений; грязи и влаг. На катушку нельзя садиться и класть тяжелые предметы. Все трущееся части катушки должны быть смазаны тавотом или техническим вазелином.

После полевых учений и выездов катушки должны быть осмотрены и очищены от пыли, грязи и налета ржавчины.
       Для удаления грязи с шестерен и их смазки делают разборку катушки. При этом отвинчивают гайки со стержней, снимают прямоугольную станину с ручкой и вынимают барабан. Сборку катушки производят в обратном порядке.

2 Вопрос: Сращивание и ремонт кабеля П-274М  – 20 мин.

Тренирую личный состав в сращивании и ремонте кабеля П-274М

Ремонт кабеля сводится к изготовлению сростков и производству починок кабельных оболочек и покрытий.

Сращивание кабеля:

- на каждом из сращиваемых концов кабеля снять при помощи ножа изоляционную оболочку (в кабеле П-274, кроме того, на участке 10—12 мм снять капроновую оболочку); края изоляционной оболочки каждого провода срезать на конус на длине 8—10 мм;

- отобрать медные проволоки в каждой жиле и отогнуть их в стороны;

- стальные проволоки соединяемых проводов связать прямым узлом;

- оставшиеся после затягивания прямого узла концы стальных проволок откусить;

- медными проволоками, отогнутыми влево 1, наложить на прямом узле один виток по ходу часовой стрелки, а отогнутыми вправо 2 — против хода часовой стрелки; затем оставшимися концами медных проволок обмотать откушенные концы стальных проволок на всю длину с переходом на токопроводящую жилу;

- таким же образом произвести сращивание второго провода с условием сохранения примерно одинакового натяжения обоих проводов кабеля и заводского шага скрутки;

- изолировать сростки наложением двух слоев липкой поливинилхлоридной ленты в кабеле П-275 и четырех -пяти слоев липкой полиэтиленовой ленты в кабелях П-274 и П-274М.

Обмотку сростка липкой лентой начинать с левой стороны и производить так, чтобы каждый новый виток захватывал предыдущий на половину ширины ленты. Лентой должна быть покрыта изоляционная оболочка кабеля на 10—15 мм с каждой стороны. Между сростками на оба провода (во избежание перемещения сростков один относительно другого) наложить 2—3 слоя изоляционной ленты.

Занятие 2.

1. Вопрос: Тренировка в подготовке радиостанций к работе, настройке на заданные частоты и установлении радиосвязи с корреспондентом. НС1,3,18-20,34 – 40 мин.

Тренирую студентов по подготовке радиостанций Р 105 к работе, настройке на заданные частоты у установлении радиосвязи с корреспондентом. Н-С-1,3,18-20,34.

Радиостанция Р-105М

Назначение- для обеспечения двухсторонней связи, установки в KШM и аппаратных полевых узлов связи.

Характеристика - радиостанция является переносной, приемно-передающей, УКВ, телефонная с частотной модуляцией и автоматической подстройкой приемника по сигналу корреспондента. Радиостанция допускает возможность дистанционного управления и ручной ретрансляции.

Диапазон частот: 36-46Д МГц - плавный. Количество рабочих частот - 405. Разнос рабочих частот в плавном диапазоне произведен через25 кГц. Рабочие частоты обозначаются рисками и цифрами непосредственно на шкале установки частоты, являющейся общей для передатчика и приемника. Цифры на шкале нанесены через 200 кГц, при умножении на 100 цифры указывают рабочую частоту радиостанции в килогерцах. Например, цифра "412" на шкале радиостанции Р-105М обозначает частот 412x100=41200 кГц, или 41,2 МГц.

Электрические характеристики:

Мощность передатчика 1Вт.

Чувствительность приемника не ниже 1,5мкв при соотношений сигнал/шум 3:1.

Антенны:

- гибкая штыревая антенна высотой 1,5 м (АШ-1,5);

- штыревая комбинированная антенна высотой 2,7м;

- антенна бегущей волны.

Дальность связи:

При работе с однотипной радиостанцией на среднепересеченной местности

- на штырь высотой 1,5м - не менее 6 км

- на штырь высотой 2,7 - 8 км

- на АБВ в зависимости от ее подвеса - 15-25км.

Источники питания.

четыре аккумуляторные батареи 2КНП-20 (КН-14).

Время непрерывной работы от одного комплекта аккумуляторов (при отношении времени передачи и приема 1:3) не менее 12 часов.

Вес - 14 кг.

Тренирую студентов по подготовке радиостанций Р 159  к работе, настройке на заданные частоты у установлении радиосвязи с корреспондентом. Н-С-1,3,18-20,34.

Подготовка радиостанции к работе включает в себя:

- осмотр радиостанции;

- установку необходимой антенны;

- проверку работоспособности;

- подготовку рабочей частоты.

Органы управления радиостанции, расположенные на приемопередатчике, должны быть в исходном состоянии:

- микротумблер ВКЛ. – в выключенном состоянии;

- переключатель режимов – в положении ТЛФ;

- переключатель десятков МГц – в положение 3;

- переключатель единиц МГц, сотен кГц, десятков кГц и единиц кГц - в положение 0;

Перед включением радиостанции:

- подключить микрофонно-телефонную гарнитуру или микрофонно-телефонную трубку;

- взять штыревую антенну за основание, сдвинуть звенья по тросу вверх и взвести, для чего взять антенну за рычаги двумя руками и большими пальцами рук резко нажать на рычаги наружной стороны, у излома. Взведенную антенну вставить основанием в антенное гнездо и повернуть ее против часовой стрелки до упора, затянуть зажимом. При взведении и спуске антенны не применять чрезмерных усилий во избежание поломки рычагов. Не допускать резких изгибов взведенной антенны;

- вынуть противовес и развернуть. Зацепить наконечник противовеса под зажим ( на передней панели и затянуть гайку клеммы.

Для проверки работоспособности необходимо нажать кнопку "НАПР." и проверить по индикаторному микроамперметру напряжение аккумуляторов. Стрелка микроамперметра при исправных аккумуляторах должна находиться в пределах затемненного сектора.

При установке частоты необходимо:

- включить радиостанцию установкой тумблера ПИТАНИЕ на передней панели в положение ВКЛ.;

- установка частоты приемопередатчика осуществляется пятью ручками переключателей частоты радиостанции. Ручками 6 и 7 выставляются сотни, десятки и единицы килогерц;

- настройка радиостанции производится нажатием кнопки НАСТР. и наблюдением за настройкой приемопередатчика на антенну по индикаторному микроамперметру, которая должна отклониться на максимальную величину.

Настройка приемопередатчика осуществляется в любом режиме работы. При установке максимума показания на приборе, продолжать удерживать кнопку нажатой еще 1-2 с после этого отпустить кнопку.

Проверить настройку радиостанции на передачу нажатием тангенты микрофонно-телефонной гарнитуры, кнопки ВЫЗОВ по отклонению стрелки индикаторного прибора и наличию самопрослушивания сигнала вызова.

Режим "ТЛФ" – телефонная без шумоподавителя:

- для вызова корреспондента нажать тангенту микрофонно-телефонной гарнитуры (далее именуется – гарнитура) и кнопку ВЫЗОВ. После передачи вызова перейти на прием для чего, отпустить кнопку ВЫЗОВ, тангенту гарнитуры и прослушать ответ корреспондента;

- при приёме сигнала вызова от корреспондента в телефонах прослушивается тональный сигнал частотой 1000 Гц;

- для передачи нажать тангенту гарнитуры и говорить в микрофон нормальным голосом, внятно, не торопясь. Микрофон держать на расстоянии не более 10 см ото рта, по окончании отпустить тангенту.

Режим "ТЛФ ПШ" – телефонная с включенным подавителем шумов на приеме: при работе на близкие расстояния (10 - 15 км), предпочтительно работать с включенным подавителем шумов. При работе на предельных дальностях, когда речь начинает прерываться (режим порога срабатывания подавителя шумов), необходимо подавитель шумов выключить.

Режим "ТЛГ" — телеграфная (с подключенным телеграфным ключом к клеммам "ЛИНИЯ");

Режим "ДУ" — дистанционного управления с телефонного аппарата типа ТА-57, подключенного к клеммам "ЛИНИЯ" через двухпроводный полевой кабель длиной до 500 м.

Для работы в цифровом режиме необходимо подключить оконечную аппаратуру через блок сопряжения и осуществлять управления радиостанцией с тангенты оконечной аппаратуры аналогично режимам "ТЛФ" и "ТЛФ-ПШ".

При расположении на местности, по возможности, необходимо избегать размещения вблизи возвышенностей, насыпей, железобетонных и металлических зданий и сооружений, опор и линий электропередачи, а также в низинах, оврагах и балках.

Тренирую студентов по подготовке радиостанций Р 168  к работе, настройке на заданные частоты у установлении радиосвязи с корреспондентом. Н-С-1,3,18-20,34.

Порядок работы на портативной радиостанции Р-168-0,1У

Назначение переключателей радиостанции:

«ГРОМК.» - предназначен для включения (выключения) радиостанции и изменения уровня принимаемого сигнала;

«РЕЖИМ» - предназначен для изменения режима работы;

«КАНАЛ» - предназначен для переключения заранее подготовленных каналов (ЗПК) и включения (выключения) режима сканирующего приема.

Проверка работоспособности:

1. Вставить в батарейный отсек радиостанции два источника питания типа «Блик-3», соблюдая полярность.

2. Установить исходное положение органов управления:

- переключатель «ГРОМК» - в крайнее левое положение (до щелчка);

- переключатель «РЕЖИМ» - в положение «2» (ПШ ОТКЛ);

- переключатель каналов - в положение «1».

3. Повернуть вправо (до щелчка) переключатель «ГРОМК».

4. Регулятором «ГРОМК» проверить возможность изменения уровня шумов и установить нормальную для прослушивания громкость.

5. Нажать клавишу «ПРД», при этом радиостанция переходит в режим передачи и в телефонах исчезает шум.

6. Установить переключатель «РЕЖИМ» в положение «3» (ПШ). Громкость шумов должна быть значительно уменьшена, что свидетельствует о исправной работе подавителя шумов.

Внимание:	 При работе на предельных расстояниях или при работе вблизи работающей техники (автомобиль, БТР, БМП и др.) рекомендуется работа с выключенным шумоподавителем.

# Порядок ведения радиосвязи

#### Симплексный режим:

а) Установить исходное положение органов управления.

б) Включить радиостанцию и установить требуемое положение переключателя каналов, при этом:

- в положении «1...4»  - прием и передача речевых сообщений осуществляется в открытом режиме на соответствующих номеру рабочих частотах;

- в положении «1М...4М» - прием и передача речевых сообщенийосуществляется в режиме технического маскирования информации на соответствующих номеру рабочих частотах.

в) Радиостанция находится в режиме приема и в телефоне слышны шумы приемника. При установке переключателя «РЕЖИМ» в положение «3» (ПШ) шумы исчезают.

Внимание:	В случае ухудшения качества приема информации от корреспондента установить переключатель «РЕЖИМ» в положение «2» (ПШ ОТКЛ).

г) Для вызова корреспондента нажать клавиши «ПРД» и «ТОН», при этом приемопередатчик переходит в режим передачи тонального (вызывного) сигнала. В телефонах прослушивается однотоновый сигнал.

д) Отжать клавиши и прослушать ответ корреспондента.

е) Для передачи речевых сообщений нажать клавишу «ПРД». После передачи информации необходимо немедленно перейти в режим прием (отпустить клавишу «ПРД»).

Сканирующий прием:

а) Данный режим используется для последовательного контроля ЗПЧ.

б) Для установки данного режима работы переключатель каналов перевести в положение «С». При этом радиостанция начинает переходить с одной ЗПЧ на другую с интервалом времени, равной 0,5 сек.

в) При переходе в режим сканирования  с открытых каналов (положение 1...4) происходит сканирование в открытом режиме, а при переходе с 1М.4М - в режиме технического маскирования речевой информации.

г) При приеме тонального вызова сканирование будет остановлено автоматически на той ЗПЧ, где этот вызов принимается. При этом в телефонах будет прослушиваться прерывистый тональный сигнал.

д) При ответе вызывающему корреспонденту, т.е. при нажатии клавиши «Передача», тональный сигнал пропадает.

е) Обратный переход в режим сканирующего приема происходит автоматически через 20 сек после прекращения радиопереговоров.

Внимание:	В режиме сканирующего приема при нажатии на клавишу «Передача» работа возможна только на той ЗПЧ, на которой велась радиосвязь до перехода в данный режим.

Тренирую студентов по подготовке радиостанций Р 123  к работе, настройке на заданные частоты у установлении радиосвязи с корреспондентом. Н-С-1,3,18-20,34.

Подготовка радиостанции к работе включает три этапа: осмотр, подготовку и настройку.

При осмотре необходимо проверить наличие и надежность крепления элементов радиостанции, проверить исправность и надежность подключения кабелей, осмотреть антенное устройство.

При подготовке к работе следует установить антенну, для чего в антенный амортизатор установить первый штырь антенны, нажимом и поворотом штыря вправо закрепить замок, аналогично сочленить между собой остальные штыри и соединить их с первым; подготовить телефонно-переговорное устройство к работе на радиостанции.

Для настройки радиостанции необходимо:

1. Надеть и подогнать шлемофон.

2. Переключатель режима работы поставить в положение СИМПЛЕКС.

3. Ручку  ШУМЫ повернуть против хода часовой стрелки до упора.

4. Переключатель КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ поставить в положение РАБОТА 1.

5. Включить выключатель ШКАЛА.

6. Включить выключатель ПИТАНИЕ.

7. Ручку ГРОМКОСТЬ повернуть по ходу часовой стрелки до упора (максимальная громкость).

8. Переключатель ФИКСИР. ЧАСТОТЫ – ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН поставить в положение 1 и дождаться прекращения вращения ручек УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ И НАСТРОЙКА АНТЕННЫ.

9. Отрыть крышку, закрывающую доступ к фиксаторам частот, и расфиксировать фиксатор частоты 1, повернув его специальным ключом против хода часовой стрелки примерно на 900.

10. Ручкой УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ установить по шкале значение первой фиксированной частоты. Зафиксировать частоту, совместив шлиц в головке первого фиксатора с красным кругом на барабане. При фиксации нужно следить за тем, чтобы не сбилось установленная на шкале частота.

11. Первым (вторым) переключателем ПОДДИАПАЗОН I-II установить поддиапазон первой (второй) фиксированной частоты.

12. Включить радиостанцию на передачу, поставив тангенту нагрудного переключателя в положение ПРД.

13. Расфиксировать ручку НАСТРОЙКА АНТЕННЫ, повернув ее фиксатор (красная ручка) на 3-4 оборота против хода часовой стрелки, и, вращая ручку НАСТРОЙКА АНТЕННЫ, добиться наибольшего показания стрелочного прибора-индикатора. При вращении ручки НАСТРОЙКА АНТЕННЫ получается несколько максимумов отклонения стрелки индикатора. При оптимальной настройке световой индикатор будет иметь наибольшую яркость освещения.

14. Зафиксировать ручку НАСТРОЙКА АНТЕННЫ, завернув ее фиксатор по ходу часовой стрелки до упора.

15. Проверить модуляцию. Счет «раз-два-три» должен хорошо прослушиваться в телефонах шлемофона.

16. Перевести радиостанцию на прием, отпустив тангенту нагрудного переключателя.

17. Для настройки на остальные фиксированные частоты повторить операции 8-15 для фиксированных частот 2,3,4.

18. После настройки на четыре фиксированные частоты закрыть крышку на передней панели, выключить лампочку освещения шкалы и положить ключ на место.

Для включения радиостанции выключатель ПИТАНИЕ поставить в положение ВКЛ.

Режим СИМПЛЕКС является основным режимом работы радиостанции. Он обеспечивает устойчивую связь. Для работы в этом режиме на заранее настроенной радиостанции необходимо:

1. Установить органы управления в исходное положение:

- переключатель рода работы на аппарате А-1 установить в положение Р-123;

- переключатель КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ - в положение РАБОТА 1;

- ручку ШУМЫ повернуть против хода часовой стрелки до упора;

- переключатель режима работы установить в положение СИМПЛЕКС;

- ручку ГРОМКОСТЬ повернуть по ходу часовой стрелки до упора;

- проверить положение фиксаторов; все фиксаторы должны быть затянуты;

- переключатель ФИКСИР. ЧАСТОТЫ – ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН поставить в положение 1.

2. Включить радиостанцию, проверить ее работоспособность и правильность настройки по следующим признакам:

- при включении выключателей ПИТАНИЕ и ШКАЛА должны загораться лампочки светового табло и освещения шкалы. На верхнем табло должна высвечиваться цифра I, а на нижнем цифра I или II в соответствии с поддиапазоном первой фиксированной частоты;

- против визира шкалы должны стоять цифры, соответствующие заданному значению первой фиксированной частоты;

- в телефонах шлемофона должен появиться шум, громкость которого уменьшается при вращении ручки ГРОМКОСТЬ против хода часовой стрелки и ручки ШУМЫ по ходу часовой стрелки;

- при включении радиостанции на передачу световой индикатор должен ярко светиться, а стрелка прибора-индикатора отклониться на максимальное значение. В телефонах должно быть прослушивание собственной речи;

- при нажатии на кнопку ТОН. ВЫЗОВ и работе на передачу в телефонах должен прослушиваться звуковой сигнал вызова.

3. Прогреть радиостанцию в течении 10 минут с момента включения и вызвать корреспондента. При приеме сигнала корреспондента ручки ГРОМКОСТЬ и ШУМЫ устанавливать в положения, обеспечивающие нормальную громкость сигнала и минимальный шум при его отсутствии.

Работа на плавном поддиапазоне является вспомогательным видом работы. Этот вид работы может использоваться, например, при выходе из строя механизма установки фиксированных частот, когда ручка УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ или НАСТРОЙКА АНТЕННЫ вращается непрерывно. При этом надо учитывать, что работа на плавном поддиапазоне возможна только на стоянке, так как при движении машины незафиксированная частота сбивается от вибрации.

Тренирую студентов по подготовке радиостанций Р 173  к работе, настройке на заданные частоты у установлении радиосвязи с корреспондентом. Н-С-1,3,18-20,34.

Подготовка радиостанции к работе включает в себя:

- осмотр радиостанции;

- подготовку рабочих частот;

- проверку работоспособности.

При внешнем осмотре проверяется:

- наличие действующего и запасного имущества;

- надежность крепления радиостанции в объекте (ослабленные болты подтягиваются). Необходимо убедиться в правильности и надёжности подключения кабелей и массы объекта к клемме КОРПУС радиостанции.

- исправность антенного изолятора – амортизатора. При необходимости очистить от грязи. Для очистки КАТЕГОРИЧЕСКИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать керосин, бензин, дизтопливо, масло.

Далее необходимо снять заглушку с антенного амортизатора и установить антенну заданной высоты (3, 2 или 1 м). Открытый конец верхнего колена закрыть колпачком (из коробки ЗИП). Сочленение замков штырей антенны во избежание их потери при движении должно быть надёжным.

При подготовке рабочих частот необходимо:

- включить радиостанцию установкой тумблера ПИТАНИЕ на передней панели в положение ВКЛ;

- тумблер ЗАПИСЬ-РАБОТА установить в положение ЗАПИСЬ. Засветится табло ЧАСТОТА, КГЦ;

- включить нужный номер ЗПЧ, нажав соответствующую кнопку - номер ЗПЧ высветится на табло;

- нажать кнопку СБРОС, погаснет табло ЧАСТОТА, КГЦ;

- набрать нужную частоту, последовательно нажимая пять кнопок с соответствующими цифрами, которые высветятся на табло ЧАСТОТА, КГЦ;

- нажать кнопку с цифрой следующей ЗПЧ и повторить операцию по набору частоты;

Для предотвращения возможного сбоя записанной информации ЗАПРЕЩАЕТСЯ при подготовке ЗПЧ одновременно нажимать две или более кнопки, выключать питание радиостанции.

- окончив подготовку ЗПЧ, установить тумблер ЗАПИСЬ - РАБОТА в положение РАБОТА, при этом табло ЧАСТОТА, КГЦ погаснет, а кнопка СБРОС заблокируется;

- недожатие кнопки, неоднократное нажатие могут привести к ошибкам при наборе частоты и переходу на другую ЗПЧ. В этом случае необходимо повторить набор частоты.

Проверка работоспособности радиостанции производится в режиме ПУ (танковый вариант).

Установить органы управления в исходные положения:

- тумблеры ПУ – ОА – в положение ПУ;

- тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ШУМОВ – В ВЫКЛЮЧЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;

- тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ПОМЕХ – В ВЫКЛЮЧЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;

- тумблер МОЩНОСТЬ – в положение ПОЛНАЯ;

- тумблер ЗАПИСЬ-РАБОТА – в положение РАБОА;

- регулятор ГРОМКОСТЬ – в среднее положение;

- регулятор ГРОМКОСТЬ ПРМ – в крайнее левое положение.

Перевести радиостанцию на выбранную ЗПЧ, для чего нажмите кнопку номера этой ЗПЧ. На табло высветится нужный номер. После отпускания кнопки кратковременно засветится индикатор ПРД. После погасания индикатора ПРД радиостанция готова к работе.

Для проверки исправности приёмопередающего тракта необходимо нажать тангенту нагрудного переключателя и произнести громкий счёт РАЗ, ДВА, ТРИ... Свечение индикатора ПРД и наличие самопрослушивания в телефонах шлемофона говорит об исправности передающего тракта. Регулятором ГРОМКОСТЬ установить нормальную громкость прослушивания речи. Отпустить тангенту нагрудного переключателя. В телефонах будет прослушиваться равномерный шум. Установить тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ШУМОВ в положение ВКЛ. При этом громкость шумов резко уменьшится - подавитель шумов работает.

Поочерёдно нажимая кнопки набранных ЗПЧ, проверить работоспособность радиостанции на этих ЗПЧ.

Выключить питание радиостанции установкой тумблера ПИТАНИЕ в положение ВЫКЛ.

2 Вопрос: Приём и передача команд, сигналов и донесений на месте в условиях радиопомех. Переход на запасные частоты. Работа через аппаратуру внутренней связи (переговорное устройство) и без неё. Н-С-1-3,6-8,18-20,34,35 – 40 мин.

Тренирую студентов в приёме передач команд сигналов и донесений на месте в условиях радиопомех. Переход на запасные частоты.

Защита от преднамеренных радиопомех противника должна проводиться в сочетании с мероприятиями по защите от радио-разведки противника, а также огневым поражением этих средств. Защита от радиопомех должна предусматриваться при организации связи во всех случаях независимо от того, применяет противник радиопомехи или нет.

К основным организационным мероприятиям защиты радиосвязи от радиопомех относятся: обучение личного состава взвода связи и подразделений батальона действиям в условиях помех; осуществление быстрого маневра выделенными для связи частотами, обучение этому личного состава; при подавлении радиосвязи - использование обходных каналов связи(например, через инстанцию вниз или вверх радиосетей приданного артиллерийского дивизиона и т.п.); продолжение работы в подверженной помехам радиосети при налипни других каналов связи, по которым можно вести радиообмен (например, при подавлении радиосети командира батальона продолжать попытки восстановить связь» а информацию для командира полка (батальона) передавать в радиосети начальника штаба полка (батальона), не подавленной помехами); организация связи с применением различных ее средств в одном направлении (радио, проводные, подвижные, сигнальные) ; смена района размещения КНП батальона при массированном забрасывании противником передатчиков разового действия.

Организационные мероприятия предусматриваются при планировании связи,

К основным техническим мероприятиям защиты от радиоэлектронного подавления относятся: использование антенн направленного действия (ориентирование их диаграмм направленности минимумом в сторону излучателя помех); изменение мощности передатчиков в сторону увеличения, где это предусмотрено конструкцией (радиостанции P-107M, Р-173, P-I30M); применение слухового телеграфа (Р-107М, P-I59); изменение видов работы и методов модуляции (Р-13ОМ); изменение полосы пропускания приемников (Р-1З0М); увеличение высоты подъема антенн.

Названные мероприятия необходимо проводить после того как установлено, что радиопомехи создаются не своими излучающими средствами, а станциями помех, находящимися в боевом порядке. войск противника.

Наряду с применением подавляющих радиопомех противник может использовать также средства радио дезинформации для установления связи с нашими радиостанциями под видом "своего" корреспондента и передачи различных дезинформирующих сообщений, в том числе и о переводе радиосети на другую частоту. Ведение дезинформации, как показывает опыт локальных войн последних лет, наиболее аффективно в сочетании с подавляющими помехами, когда после передачи ложных сообщений противнику его радиосеть подавляется помехами.

Использование противником средств радиоэлектронного подавления в ходе боя следует ожидать в первую очередь в радиосетях, по которым осуществляется управление боевыми подразделениями, батальонами (ротами) первого эшелона, артиллерией и др.

При выдвижении подразделений на рубеж перехода в атаку создание преднамеренных помех возможно в первую очередь в радиосетях комендантской службы (нарушение связи с командирш полка) с целью нарушить планомерное развертывание подразделений первого эшелона и вступление в бой.

В момент развертывания и с началом атаки противник может применять массированно передатчики одноразового использования (воздействие их в данный период предполагается непродолжительным, так как подразделения постепенно выходят из зоны их влияния).

В начальный период боя противник, постепенно вскрывая радиосети и радионаправления, будет стремиться выявить места расположения пунктов управления, замысел действий, структуру управления войскам.

Преднамеренные помехи следует ожидать не во всех вскрываемых радиосетях и радио-направлениях, а только в тех, которые не представляют большой ценности для радиоразведки.

При ведении боя в глубине обороны противник может иметь достаточно полное представление о построении системы связи наступающих подразделений. Наиболее сложные условия для обеспечения управления будут в отдельные, .наиболее ответственные периоды боя, когда силы и средства радиоэлектронного подавления противник сосредоточит для подавления всех или большинства радиосвязей» организуемых от пунктов управления наступающих войск, либо для нарушения работа радиолиний управления оружием.

Такие условия могут возникнуть при ведении боя на отдельных рубежах, например, при форсировании водных преград, вводе  в бой вторых эшелонов, отражении контратак, воздушного противника и т.п. В этом случае подразделения должны быть готовы использовать все  способы восстановления управления: переход на запасные частоты, работу через пункт ретрансляции (связь с командиром полка), применение наиболее помехозащищенных режимов (слухового телеграфа), использование дежурной радиосети старшего штаба радиосетей артиллерии (при совместном размещении пунктов управления), а также подвижных и сигнальных средств связи.

Защита системы радиосвязи батальона в обороне обеспечивается теми же способами, что и в наступлении.

Характерные особенности по защите от преднамеренных радиопомех возникают при переходе к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником. Управление подразделениями в начальный период обеспечивается по радио, и режим работы радиостанций будет таким же, как и в ходе предыдущего боя. Противник к этому времени будет располагать разведывательными данными о построении системы связи переходящих к обороне войск и возможностью значительно нарушить управление подразделениями. Целесообразно при возможности использовать антенны направленного действия, организовывать проводную связь и быть готовым использовать связь подвижными средствами (связными).

Рассмотренные мероприятия по защите системы связи батальона от преднамеренных радиопомех могут уточняться, дополняться и конкретизироваться с учетом технических возможностей и поступающих в войска новых средств связи.

Тренирую студентов к подготовке работы через аппаратуру внутренней связи Р-174

При подготовке аппаратуры внутренней связи необходимо:

- вставить разъемы шнуров нагрудных переключателей в разъемы приборов БВ34, БВ35, БВ37. Во избежание загрязнения и повреждения штырьков разъемов шнуры нагрудных переключателей должны быть постоянно подключены к аппаратам;

- надеть шлемофоны и, перемещая затяжную пряжку на ремешках, подогнать ларингофоны так, чтобы они плотно прилегали к горлу гладкой стороной. Надежная двусторонняя внутренняя и внешняя связь возможна только тогда, когда ларингофоны плотно прижаты к горлу, а шлемофоны точно подогнаны по размеру головы;

- подключить шнуры шлемофонов к нагрудным переключателям. Соединять их аккуратно, не допуская изгибов штырьков разъема;

- нагрудный переключатель с помощью штырька-петли пристегнуть к пуговице на груди комбинезона.

Работа на аппаратуре внутренней связи и коммутации

Для обеспечения внутренней связи необходимо:

- командиру на приборе БВ34 тумблер включения питания «ВЫКЛ/БС» установить в положение «БС»;

- всем абонентам на приборах БВ34, БВ35 переключатели рода работы установить в положение ВС;

- командиру, вращая ручку на приборе БВ34, при счете «раз-два-три» установить необходимую громкость звука в телефонах;

- проверить слышимость по сети внутренней связи. Все члены должны слышать друг друга и себя независимо от положения тангенты нагрудного переключателя.

Работа на радиостанциях и выход на связь по радиостанциям возможны любым членом расчета.

Подключение аппаратуры внутренней связи и коммутации к радиостанциям и приемнику:

- для работы на одной из радиостанций или для прослушивания приемника командир на приборе БВ34 переводит переключатель рода работы в положение «Рст.1», «Рст.2» или «Прм.» соответственно. При этом он подключается к одной из радиостанций или приемнику, а остальные члены расчета остаются в  системе внутренней связи. При включенной радиостанции в телефонах шлемофона слышен шум приемника, при нажатии тангенты нагрудного переключателя «ПРД», радиостанция включается на передачу, о чем свидетельствует показания индикации радиостанции и появление прослушивания собственной речи. При нажатии тангенты нагрудного переключателя «ВЫЗ» командир включается в систему внутренней связи;

- абоненты подключенные через оконечный и проходной приборы для работы на одной из радиостанций или прослушивания приемника должны перевести переключатель рода работы в положение «Рст.1», «Рст.2» или «Прм.» соответственно;

- для подключения к радиостанции механика-водителя командир должен на приборе БВ34 тумблер «ВОДИТЕЛЬ» перевести из положения «ВС» в положение «Рст.». Таким образом, к одной из радиостанций или приемнику могут быть одновременно подключены все члены расчета, включенного в систему внутренней связи через колодку дополнительного абонента (или проходной разъем). Это приводит к уменьшению громкости принимаемых сигналов и затрудняет управление радиостанцией, поэтому на каждой радиостанции, как правило, должен работать только один член расчета;

- при преодолении водной преграды все радиосигналы с берега должны непосредственно приниматься механиком-водителем и прослушиваться командиром. Поэтому на приборе БВ34 переключатель рода работы надо поставить в положение «Рст.1», «Рст.2» или «Прм.», а тумблер «ВОДИТЕЛЬ» в положение «Рст.»;

- циркулярный вызов (принудительное переключение на внутреннюю связь) происходит при нажатии тангенты «ВЫЗ» нагрудного переключателя, подключенного к любому аппарату (кроме колодки дополнительного абонента или проходного разъема). При этом любой член расчета, работающий на радиостанции, отключается от нее и переходит в систему внутренней связи. Необходимо помнить, что при циркулярном вызове радиосвязь нарушается, поэтому им следует пользоваться в исключительных случаях и кратковременно.

Тренирую студентов к подготовке работы через аппаратуру внутренней связи Р-124

При подготовке переговорного устройства к работе необходимо: вставить разъемы шнуров нагрудных переключателей в колодки аппаратов А-1, А-2 и закрепить их центральным винтом, завернув его до упора; надеть шлемофоны; пристегнуть нагрудный переключатель с помощью штырька-петли на груди комбинезона.

Для обеспечения внутренней связи необходимо: командиру на аппарате А-1 и химику-разведчику на аппаратах А-2 и ПВ переключатели рода работы поставить в положение ВС; командиру, вращая ручку на аппарате А-1 при счете «раз-два-три», установить необходимую громкость звука в телефонах при работающем двигателе, а затем проверить слышимость по сети внутренней связи.

Для работы на радиостанции командир на аппарате А-1 переводит переключатель рода  работы в положение Р-123. При этом он подключается к радиостанции, а химик-разведчик, механик-водитель остаются в системе внутренней связи. При включенной радиостанции в телефонах шлемофона слышен шум приемника, при переводе тангенты нагрудного переключателя в положение ПРД радиостанция включается на передачу, о чем свидетельствуют яркое свечение лампочки на панели радиостанции и появление прослушивания собственной речи.

Химик-разведчик для работы на радиостанции должен на аппарате А-2 переключатель рода работ ставить в положение Р-123.

Для подключения к радиостанции механика-водителя командир должен на аппарате ПВ переключатель рода работы поставить в положение РС.

Таким образом, к радиостанции могут быть одновременно подключены все члены расчета.

При преодолении водной преграды все радиосигналы с берега непосредственно приниматься механиком-водителем и прослушиваться командиром. Для этого на аппарате А-1 переключатель рода работы надо поставить в положение Р-123, а на аппарате ПВ – в положение РС.

После окончания работы по переговорному устройству переключатели рода работы, на аппаратах А-2 и ПВ следует поставить в положение ВС, а на аппарате А-1 – в положение ВЫКЛ.